建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 湖北康源药业有限公司迁扩项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 湖北康源药业有限公司 |
| 编制日期： | 二O二一年十二月 |

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	103

五、环境保护措施监督检查清单	154

六、结论	157

附表	158

附件

附件1委托书

附件2备案证

附件3营业执照

附件4土地文件及规划设计条件

附件5葛店开发区生物医药化工企业关转搬改实施方案

附件6葛店科技新城规划跟踪评价报告书审查意见

附件7葛店开发区大健康产业园区域性统一评价环境影响报告书审查意见

附件8环保验收（2002年，硬膏剂项目）

附件9环评批复（2004年，胶剂、糖浆剂生产项目）

附件10环保验收（2004年，胶剂、糖浆剂生产项目）

附件11环评批复（2015年，药用衬布及综合制剂升级改造项目）

附件12环保验收（2018年，药用衬布及综合制剂升级改造项目）

附件13废水接收协议

附件14现有工程排污许可证

附件15现有工程竣工环保验收检测报告

附件16大气特征因子检测报告

附件17生活垃圾、固废清运协议

附件18关于湖北康源药业有限公司搬迁方案的批复

附件19葛店科技新城地下水和空气监测报告

附件20大健康产业园土壤监测报告

附件21现有工程排污权交易文件

附件22中药渣处理协议

附件24关于搬迁期污染防治的情况说明

附件25突发环境事件应急预案备案表

附件26拟建地噪声检测报告

附件27现有工程橡胶膏剂车间废气检测报告

附图

| 附图1项目地理位置图 附图2项目周边环境概况图 附图3项目环境保护目标分布图 附图4项目总平面布置图 附图5园区跟踪环评规划调整成果图 附图6葛店科技新城总体规划图 附图7湖北省生态红线分布图 附图8葛店开发区污水处理厂服务范围图 附图9园区空间管制规划图 附图10项目环保设施分布图 附图11项目分区防渗图 附图12鄂州市环境管控单元分布图 附图13葛店开发区大健康产业园用地规划图 附图14项目雨水管网图 附图15污水管道布置图 |  |
| --- | --- |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖北康源药业有限公司迁扩项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-420796-27-03-030149 |
| 建设单位联系人 | 吕松 | 联系方式 | 15308680627 |
| 建设地点 | 湖北省葛店开发区大健康产业园 |
| 地理坐标 | （114度38分38.025秒，30度31分19.753秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2740中成药生产 C2720化学药品制剂制造 C2780药用辅料及包装材料制造 C1492保健食品制造 | 建设项目 行业类别 | 47化学药品制剂制造272 48中成药生产274 49药用辅料及包装材料制造278 24其他食品制造149 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 鄂州葛店经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 70000 | 环保投资（万元） | 1500 |
| 环保投资占比（%） | 2.14 | 施工工期 | 39个月 |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 99873.6（约149.810亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：葛店开发区区域规划 审批机关：葛店经济技术开发区管委会 审批文件名称：《关于印发<葛店开发区区域规划控制指导意见>的通知》 规划审批文号：鄂葛管发[2019]3号 根据《关于印发<葛店开发区区域规划控制指导意见>的通知》（鄂葛管发[2019]3号），“由于《葛店科技新城总体规划修编（2017-2035）》正在编制之中，该规划没有正式审批之前，为了强化城市空间布局、生态空间、基本公共服务、社会管理的衔接协调和有效管控，制定本指导意见。” 功能分区的划定 北部新能源产业园：兴业路以东，滨江大道以南，光华路以西，友谊大道以北区域。该区域的项目必须以长江大保护的相关政策为基石，不得引进重污染企业，该园区一公里范围内不得增加新的房地产项目。 城市更新区：武九铁路以北（不含电厂及新能源产业园）区域进行城市更新工作，进一步优化空间布局，明确功能定位，提出整体拆建或保留提升的意见。重点加强对葛店开发区启动区4.62平方公里和葛店老街的管控，在此区域内的医药化工企业搬迁前，不得新批工业企业和房地产项目，待新的大健康产业园建成区内医药化工企业搬迁完毕后再进行详细规划，并按新的规划要求开展建设。 中部产业园区：南部新城以北，武九铁路以南区域。重点发展光电子信息、大健康产业、智能制造、电子商务等产业。该区域不得增加新的房地产项目。 其中：葛店大道以东，发展大道以西，人民西路以南，武鄂高速以北区域为大健康产业园。陶塘大道以东，丁桥港以南，复兴大道以西，武鄂高速以北区域为电子商务产业园。发展大道以东，武鄂高速以南，创业大道以西，高新三路以北区域为智能制造产业园。复兴大道以东、高新大道以北区域及中华路以东区域为发展备用地。 南部新城：西起高新三路至陶塘大道，陶塘大道北至武鄂高速，武鄂高速东延至用地边界以南区域，建设城市CBD功能以商业、居住、教育、文化、卫生、科技、生态、旅游、研发及工业设计为重点，不得布置工业项目。 |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）葛店科技新城规划环评 规划环境影响评价文件名称：湖北省鄂州市葛店科技新城规划环境影响跟踪评价报告书 审查机关：鄂州市生态环境局 审查文件名称及文号：《鄂州市生态环境局关于湖北省鄂州市葛店科技新城规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（鄂州环函[2019]33号） 大健康产业园规划环评 规划环境影响评价文件名称：湖北葛店经济技术开发区大健康产业园区域性统一评价环境影响报告书 审查机关：鄂州市生态环境局 审查文件名称及文号：《鄂州市生态环境局关于<湖北葛店经济技术开发区大健康产业园区域性统一评价环境影响报告书>审查意见的函》（鄂州环函[2020]60号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1与《葛店开发区区域规划控制指导意见》符合性分析 ①功能分区 根据《关于印发<葛店开发区区域规划控制指导意见>的通知》（鄂葛管发[2019]3号）中功能分区划定结果，本项目位于“中部产业园区”。 “中部产业园区：南部新城以北，武九铁路以南区域。重点发展光电子信息、大健康产业、智能制造、电子商务等产业。该区域不得增加新的房地产项目。 其中：葛店大道以东，发展大道以西，人民西路以南，武鄂高速以北区域为大健康产业园。陶塘大道以东，丁桥港以南，复兴大道以西，武鄂高速以北区域为电子商务产业园。发展大道以东，武鄂高速以南，创业大道以西，高新三路以北区域为智能制造产业园。复兴大道以东、高新大道以北区域及中华路以东区域为发展备用地。” 本项目位于大健康产业园内。 ②环境准入 根据《葛店开发区区域规划控制指导意见》，“制定统一的产业限制和禁止目录，提高产业准入门槛，严格按照产业政策负面清单，禁止布局高耗水、高耗能及环境污染高风险项目。积极开展规划环境影响评价工作，推动项目环评与规划环评联动，支持发展战略性新兴产业和现代服务业，逐步减少低端劳动密集型产业，提升整体产业水平。” 本项目符合国家和当地产业政策，不在国家负面清单内，不属于高耗水、高能耗及环境污染高风险项目，符合《葛店开发区区域规划控制指导意见》要求。 1.2与《葛店科技新城总体规划》的符合性 目前《葛店科技新城总体规划（2017-2035年）》已通过专家咨询评审，正在进行最后修改调整，调整后的初步产业发展目标定为“构建“1+2+3”的产业格局。重点培育新经济产业，积极承接东湖高新区集成电路和新型显示、数字经济、互联网+制造等领域的战略性新兴产业；全力发展大健康和现代服务业，以生物医药研发、中试、制造及康养等全产业链推进大健康产业发展，提质增加现代服务业发展；全面承接高新区光电子信息、高端装备制造、新能源和新材料产业，积极实践科研成果转化，实现制造升级”。 该规划实施后，本项目属于大健康产业其中一部分，符合规划要求。综上所述，本项目建设符合《葛店科技新城总体规划》要求。 1.3与《湖北省鄂州市葛店科技新城规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见的符合性分析 （1）与审查意见符合性分析 根据《鄂州市生态环境局关于湖北省鄂州市葛店科技新城规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（鄂州环函[2019]33号），本项目与其相符性分析见表1-1。 表1-1与园区规划环评审查意见符合性分析 序号 要求 本项目情况 符合情况 1 目前园区建设用地开发比例占规划建设用地的93.86%，其中居住用地建成率约87.88%，工业用地开发比例为99.95%，入驻企业行业类别包括火力发电、化学原料和化学制品制造、医药制造、装备制造、电子信息、新能源新材料制造、食品加工业和饲料加工等产业。经与区域规划、规划环评及其审查意见对比分析，入园项目与原规划产业定位基本一致，但存在产居混杂问题 本项目为异地搬迁扩建项目，属于政府统一规划的医药制造项目。 符合 2 牢固树立生态优先的发展理念，全面推进园区高质量发展。深入做好中央环保督查反馈意见整改，着力解决园区突出环境问题，对园区所涉及的环境问题实行台账式、清单式管理，确保按期完成整改任务。 本项目暂未收到环保部门下达的整改通知。 符合 3 加快推进生物医药化工产业搬迁园区建设（见附图），严格落实《葛店开发区生物医药化工企业关改搬转实施方案》(鄂葛开工[2019]2号)要求，对居民聚集区医药、化工企业限期搬离；在搬迁过渡期，相关医药、化工企业应进一步完善企业污染防治设施和日常环境管理，确保过渡期内不再产生扰民现象；建议结合鄂州市城乡总体规划、葛店科技新城新一轮规划，优化区内居住区及产业布局，形成明晰的产业组团格局；规划区中部是规模主要的产业聚集区，不再新增居民点规划，现有居民点逐步向南部或北部居组团组迁移，无法迁移的应该与周边工业企业间设置足够的生态缓冲隔离，进一步减缓工业组团对区内居民的影响。 湖北康源药业有限公司属于《葛店开发区生物医药化工企业关改搬转实施方案》鄂葛开工[2019]2号文所列15家医化企业，本项目按照政府规划的区域开展异地搬迁。 符合 4 加快推进葛店经济开发区污水处理厂的扩建工程，2019年底前应完成1万m3/d的扩建工程并投入使用；进一步完善规划区污水管网建设，加速现有农村居民点污水管网改造，提高区内生活污水收集率。污水管网尚未覆盖的区域不得新增水污水排的建设项目。 葛店开发区污水处理厂1万m3的扩建工程已完工并投入使用，本项目在其服务范围内。 符合 5 各类入园项目应严格遵循园区总体规划要求，严禁违反国家产业政策及不符合园区总体规划、规划环评要求的建设项目入园。 本项目符合园区总体规划，符合国家产业政策。 符合 6 强化园区环境风险防控，在拟设立的医药、化工产业集中搬迁区设置环境风险监控中心，对医药、化工企业产生设施运营状态、污染排放情况进行监控，建议建设统一的事故应急设施进一步减缓医药、化工产业集中可能的环境风险危害。 本项目属于搬迁区，属于医药企业，已纳入园区监控，同时针对本项目也相应提出风险防范措施。 符合 7 加强入园企业环境管理，进一步核查区内企业污染防治措施安装、使用情况，督促企业严格执行环评“三同时”和环保竣工验收要求，确定污染防治措施的正常运行；推进园区内企业无组织废气收集处理设施建设，进一步降低区域大气污染物排放总量，促进区域环境质量改善。 本项目严格执行环保三同时制度，按照国家要求对无组织废气进行收集处理，尽可能减少无组织废气排放。 符合 8 建立完善的适应葛店科技新城规划范围的环境监测与监控体系，按照监测计划开展日常环境监测工作，编制年度环境质量报告书。 属于葛店管理部门相关要求。 / 9 尽快启动园区规划修编及修编规划环评工作。规划修编过程中应严守生态保护红线与长江大保护要求，优化园区产业结构、空间布局，促进园区产业集约与绿色发展。 目前已在开展规划修编工作。 / （2）与规划环评内容符合性分析 根据《湖北省鄂州市葛店科技新城规划环境影响跟踪评价报告书》，葛店科技新城产业准入负面清单见续表1-2。 表1-2 湖北鄂州葛店科技新城产业准入负面清单 总体要求 不得建设国家法律法规明令禁止的项目 ； 不得建设国家、湖北省其他产业政策禁止的项目；国家发改委《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》淘汰类项目，外商投资产业目录限制类项目； 不得建设国土资源部、国家发改委《禁止用地项目目录(2012年)》禁止用地的项目； 不得建设《鄂州市企业投资准入特别管理措施》、《鄂州市2018年工业发展负面清单》、《鄂州市国土资源局行政审批负面清单》所列项目； 不得引用不符合开发区主导产业规划的项目； 不得建设不省、市开发区发改、经信等部门明确不予支持的企业； 组团 行业类别 管理措施 精细化工组团 C26 化学原料和化学制品制造业 禁止新建化学原料制造项目 生物医药组团 C27 医药制造业 禁止新建化学原料药制造项目； 禁止建设列入《野生药材资源保护管理条例》和《中国稀有濒危保护植物名录》的中药材加工； 禁止新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置 现代制造及高新技术组团 C34通用设备制造业 限制56英寸及以下单级中开泵制造 C35 专用设备制造业 限制新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料项目。 C38 电气机械和器材制造业 禁止投资开口式铅酸电池、含铬高于0.002%的铅酸蓄电池，汞电池、含汞扣式碱性锌锰电池 禁止生产糊式锌锰电池、镉镍电池制造 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 禁止激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）。 禁止模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 C40 仪器仪表制造业 禁止民用普通电度表制造项目。 本项目属于医药制造业，不含化学原料药制造，不含禁止类中药材及生产装置，原料不涉及尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材，符合上述产业准入负面清单要求。 综上所述，环评认为本项目建设符合葛店科技新城跟踪环评及审查意见要求。 1.4与《大健康产业园区域性统一评价环境影响报告书》及审查意见符合性分析 与审查意见符合性分析 根据大健康产业园区域性统一评价环境影响报告书审查意见（附件7），本项目建设与其相符性分析见表1-3。 表1-3与大健康产业园规划环评审查意见符合性分析 序号 要求 本项目情况 是否符合 1 规划区域以人民路为界限分两期发展，其中近期（人民路以南区块）的规划开发范围为人民路以南、武鄂高速以北、发展大道以西、葛店大道以东区域；远期（人民路以北区块）的规划开发范围为人民路以北、兆麟大道以南、发展大道以西、葛店大道以东区域。规划近期包含三个主要的产业组团，分别为中医药制造组团、生物医药制造组团及医疗器械制造组团；远期发展目标为进一步完善区域内产业的研发和生产，建设配套完善的公共服务设施，从而实现从葛店科技新城向功能区多园新城转变。 本项目位于人民路以南、武鄂高速以北，属于近期发展区域。 本项目属于中医药制造，符合近期发展组团要求。 符合 2 现有位于中心景观带的高压廊道将进行迁建，迁建后的高压走廊将沿葛店大道-人民路穿越本次规划区域。建议按报告要求设置满足一定距离要求的的高压走廊绿带，减少高压线对规划区域的不利影响。规划工业区内禁止新增集中居住区，建议村（居）民搬迁安置应与城区建设进行衔接整合一并实施，工业园区与居住区划定生态空间予以管控。 现有高压线距离本项目西厂界约50米，迁建后距离本项目北厂界约为400米。厂址西部的袁家畈和北部的许家咀均已搬迁。 符合 3 严格入园区项目的环境准入要求，不得入驻《报告书》规定的生态环境准入清单的禁止准入项目。按照国家产业政策和供给侧改革要求，坚决淘汰落后工业产能。入驻项目清洁生产水平不应低于国内先进水平，重点企业清洁生产审核实施率达100%。 引进的项目应严格依法办理建设项目环保相关手续，执行《关于部分重点城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（湖北省环保厅2018第2号），禁止不符合国家产业政策和行业发展规划的项目入驻。 湖北康源药业有限公司属于《葛店开发区生物医药化工企业关改搬转实施方案》鄂葛开工[2019]2号文所列15家医化企业，本项目按照政府规划的区域开展异地搬迁，符合园区准入要求。 本项目按照国家规定执行特别排放限值。 符合 4 园区应配合相关部门按照清污分流、雨污分流原则规划建设区域排水系统，做好污水集中处理相关工作，确保区域水环境质量不下降。 加速推进葛华开发区污水处理厂三期工程，根据开发区发展规模，适时提前开展工业污水处理厂的扩建工程。完善本区域内配套污水管网建设，污水管网尚未覆盖的区域不得新增水污水排的建设项目。明确大健康产业园区入园企业需设置污水预处理设施的要求，实现达标排放。 葛店开发区污水处理厂1万m3的扩建工程已完工并投入使用，本项目在其服务范围内。 本项目自建污水处理站，设计标准满足达标排放要求。厂区雨污分流。 符合 5 加强固体废物处置的监督管理。入园企业应按“减量化、资源化、无害化”的处置原则落实区域内各类固体废物的分类收集、处置和综合利用措施，设置具备符合国家规范的暂存场所，危险废物应委托有资质单位安全有效处理。鼓励无废少废生产工艺发展和工业固体，废物的资源利用，减少固体废物排放量，提高综合利用率。生活垃圾分类收集后由环卫部门处理，园区规划近期应尽快落实垃圾中转站的建设,使其可适应园区所有企业及居民的垃圾收集、中转和清运，垃圾中转站选址应远离居民点， 并设置防护绿化带。 本项目危险废物委托资质单位处理，中药渣资源化利用，生活垃圾交环卫部门处置。 符合 6 强化园区环境风险防控。园区应建立健全环境风险防范体系，编制区域突发环境风险应急预案，设置环境风险监控中心，对大健康产业园区内企业生产设施运营状态、污染排放情况进行监控，完善相应的应急联动措施，定期开展应急演练，全面提升区域风险防控和事故应急处置能力。细化落实入园企业及园区水环境风险防控体系，确保事故状态下事故废水不外排。 本项目提出环境风险防范措施，设置事故池，要求办理环境风险应急预案，防止事故废水外排。 符合 7 加强入园企业环境管理。督促企业严格执行环境影响评价制度、“三同时”制度、排污许可证制度等。确定污染防治措施的正常运行；推进园区内企业无组织废气收集处理设施建设园区内企业应加强对废气的污染治理，重点控制挥发性有机物，确保实现稳定达标排放并满足总量控制要求进一步降低区域大气污染物排放总量，促进区域环境质量改善。 本项目严格执行环保三同时制度，按照国家要求对无组织废气进行收集处理，尽可能减少无组织废气排放。 符合 8 强化规划环评与项目环评联动。本区域符合产业园区规划环评结论及审查意见的建设项目可根据《湖北省开发区建设项目环境影响评价改革试点实施意见》(2019年8月印发)及《省生态环境厅关于调整建设项目环境影响评价文件审批权限等事项的通知》(鄂环发[2020]64号)具体要求，进行调整环评类别、简化建设项目环评内容、压缩审批时间、试行代办服务等改革试点工作。 属于葛店管理部门相关要求。本项目按国家要求办理环评手续。 符合 9 园区及入园企业应按照报告书要求制定园区环境质量监控计划及环境污染源质量监控计划，定期监测并将监测数据及监控计划及环境污染源质量监控计划，定期监测并将监测数据及时，上报地方生态环境部门。 本项目制定环境监测计划。 符合 （2）与《大健康产业园区域性统一评价环境影响报告书》符合性分析 表1-4与大健康产业园环评报告符合性分析一览表 分类 准入环境负面清单 本项目情况 是否符合 总体要求 禁止建设《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中限制类、淘汰类项目 本项目不属于上述2个目录中限制类、淘汰类项目 符合 禁止建设生产《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品的项目（其中包括中药橡胶膏剂产品为：代温灸膏、伤疖膏、伤湿止痛膏、关节止痛膏、安阳精制膏、复方牵正膏、活血止痛膏、跌打镇痛膏、麝香跌打风湿膏、麝香镇痛膏）（热压法工艺除外） 本项目涉及的伤湿止痛膏和麝香镇痛膏两种产品均采用热压法工艺 符合 禁止建设生产工业固废（含危险废物）处置利用率不达标的企业； 本项目工业固废均可合理处置 符合 禁止新建危险废物集中处置、工业废物集中处置； 本项目不属于工业处置项目 符合 禁止建设未设置废气、废水具有效处理措施，处理后不能达到国家、行业相关标准要求的项目或企业； 本项目废水、废气均可达标排放 符合 限制引进与园区主导产业密切相关、产业链条上不可或缺的污染型项目；限制引入含重大危险源及18 种危险工艺的企业或项目； 引入项目需满足国家相关行业及产品的相关建设要求； 具有完善的环境风险应急措施及环境风险应急预案，清洁生产应不低于国内先进水平，各项污染物治理效率及排放浓度需达到相关标准，污染物排放总量达标。 本项目不属于该类项目 符合 分类 行业类别 工艺/产品清单 本项目情况 是否符合 限制准入行业 2710化学药品原料药制造 新建、扩建古龙酸和维生素C 原粉；维生素B1、维生素B2、维生素B12、维生素E；新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产7-氨基头孢烷酸（7-ACA）、化学法生产7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素c 发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱、硝基胍（硫酸胍法除外）、含汞消毒剂（杀菌剂、防腐剂、生物杀灭剂）、阿莫西林（酶转化工艺除外）、卡那霉素、盐酸土霉素、甲哌利福平霉素、环丙沙星、对乙酰氨基苯乙醚、盐酸小檗碱（化学合成法工艺除外）、泛昔洛韦中间体酰化物、氨基比林、磺胺嘧啶（SD）（乙烯基乙醚法工艺除外）、二甲基甲酰胺、薯蓣皂素、黄姜皂素（酒 精浸取法除外）、叶酸（（零排放法连续技术除外） 本项目不含原料药制造 符合 2720化学药品制剂制造 中药橡胶膏剂（热压法工艺除外）；复方斑蝥胶囊 本项目为响应政府号召的搬迁项目，5种中药橡胶膏剂均为现有工程合法建设内容，并且搬迁后伤湿止痛膏、麝香镇痛膏、精制狗皮膏全部改造为更环保的热压法工艺，麝香壮骨膏、伤痛宁膏一半产能改为热压法工艺 符合 2730中药饮片加工；2740中成药生产 新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）；尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品 不含该类产品 符合 2770卫生材料及医药用品制造 新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶；汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料，新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器 本项目药用包材为聚酯纤维布、涂聚二甲硅油格拉辛纸、涂聚二甲硅油聚乙烯牛皮纸，不含该类限制产品 符合 禁止准入 2770卫生材料及医药用品制造 铅锡软膏管、单层聚烯烃软膏管（肛肠、腔道给药除外）；安瓿灌装注射用无菌粉末；药用天然胶塞；非易折安瓿；输液用聚氯乙烯（PVC）软袋（不包括腹膜透析液、冲洗液用） 本项目不涉及该类产品 符合 C26化学原料及化学品制造 全部 本项目不涉及化学原料药制造，所有化学原料药均为外购 符合 |
| 其他符合性分析 | 1.5产业政策符合性分析 本项目为医药制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会2019年第29号），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，但符合国家法律法规和政策规定，根据《促进产业结构调整暂行规定》“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目为允许类项目，符合国家当前产业政策的规定。 1.6用地及规划符合性分析 本项目位于葛店经济开发区大健康产业园，根据鄂州市自然资源和规划局葛店分局规划设计条件通知书（葛规条字[2020]1号，附件4）及挂牌成交确认书，本项目用地性质为工业用地，符合土地利用总体规划要求。 检索《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于限制用地和禁止用地的项目，符合当前的用地政策。 1.7与《鄂州市城乡总体规划》符合性分析 根据《鄂州市城乡总体规划（2009-2020年）》，“葛华科技新城在牢牢抓住武汉富士康、中芯电脑芯片、80万吨乙烯等重大项目建设发展机遇，积极发展电子信息、新材料、精细化工等高新技术产业的同时，充分发挥葛店开发区作为国家生物产业基地的品牌效应，重点发展生物、医药产业……”。 本项目属于医药制品业，已入驻葛店开发区多年，属规划内重点发展医药行业，符合鄂州市城乡总体规划（2009-2020年）要求。 1.8与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析 根据长江经济带发展领导小组办公室2019年1月12日印发的《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》，本项目与该负面清单分析对比如下： 表1-5 长江经济带发展负面清单指南（试行）对比分析一览表 序号 要求 本项目 1 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 不属于港口、码头、长江通道项目。 2 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 不涉及自然保护区、风景名胜区等区域。 3 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 不在水源保护区岸线及河段范围内。 4 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 不新建排污口，不围湖造田、不围填海，不挖沙采矿，符合葛店科技新城主体功能定位。 5 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 不在该范围内。 6 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 不涉及生态保护红线。 7 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 不属于化工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 8 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 不属于石化、煤化工项目。 9 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 不属于《产业结构调整指导目录（2019）》中落后产能项目。 10 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 不属于《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》中产能过剩项目。 由表1-5可知，本项目不在长江经济带发展负面清单内，符合长江经济带发展要求。 1.9与《长江保护法》符合性 2020年12月26日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国长江保护法》，自2021年3月1日起施行。文中与制药行业相关条文如下： 第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第六十六条 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。长江流域县级以上地方人民政府应当采取措施加快重点地区危险化学品生产企业搬迁改造。 本项目距离长江最近距离为3.5公里，且不含原料药制造，符合《长江保护法》的规定。 1.10“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据湖北省生态保护红线管理办法（试行），该办法所称生态保护红线，是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界。生态保护红线所包围的区域为生态保护红线区。此外，根据《省环保厅、省发改委关于印发<湖北省生态保护红线划定方案>的通知》中湖北省生态保护红线的划定范围，本项目不在湖北省生态保护红线管理办法（试行）和《湖北省生态保护红线划定方案》规定的生态保护红线区内。 根据《省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》（鄂政发〔2018〕30号），湖北省生态保护红线总面积4.15万平方公里，占全省国土面积的22.30%。湖北省生态保护红线总体呈现“四屏三江一区”基本格局。 “四屏”指鄂西南武陵山区、鄂西北秦巴山区、鄂东南幕阜山区、鄂东北大别山区四个生态屏障，主要生态功能为水源涵养、生物多样性维护和水土保持。 “三江”指长江、汉江和清江干流的重要水域及岸线。 “一区”指江汉平原为主的重要湖泊湿地，主要生态功能为生物多样性维护和洪水调蓄。本项目不在湖北省生态保护红线范围内。 项目的建设符合湖北省生态保护红线相关管理要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。该项目运营过程中会产生废气、废水、噪声和固废，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境影响在可接受范围内，不会降低当地环境质量。 （3）资源利用上线 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目利用规划的工业用地，不会突破当地资源利用上限。项目能源主要为电，为清洁能源，较好的贯彻了清洁生产原则。 （4）负面清单 2018年6月，鄂州市发改委委与鄂州市商务局联合印发《关于实施市场准入负面清单（2018年版）的通知》，要求全市各地、各部门严格执行全国统一的市场准入负面清单，清单以外的行业、领域、业务，不得设置市场准入审批事项；清单所列禁止准入事项，严禁市场主体进入。葛店开发区清理废止了《葛店开发区企业投资准入特别管理措施（负面清单第一批试行）（2016）。 2019年1月12日，长江经济带发展领导小组办公室印发了《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》，本项目不在该负面清单内，分析见本文。 2019年11月，国家发展改革委与商务部关于印发《市场准入负面清单（2019年版）》的通知中明确要求，“严格落实‘全国一张清单’管理模式。坚决维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性和权威性，确保‘一单尽列、单外无单’。” 2020年12月，国家发展改革委与商务部发布了《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不在该负面清单内，符合负面清单准入要求。 综上所述，本项目位于葛店经济开发区，评价范围内无重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域，符合生态保护红线要求；项目无重大资源分配，资源占用量少，符合资源利用上限要求；项目区环境质量较好，尚有环境容量，项目建设符合环境质量底线要求；项目不在负面清单内。因此，本项目符合三线一单要求。 1.11环大气[2019]53号《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性 本项目属于化学药品制剂制造和中成药生产，对照环大气[2019]53号《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，本项目符合方案管控要求。 表1-6 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性 序号 控制思路与要求 本项目实施情况 是否符合 1 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 本项目原料主要为中药材，少量药材醇提工序涉及到乙醇的使用，同时本项目乙醇废气设置了相应的处理措施及乙醇回收塔，乙醇经回收再利用。橡胶膏剂采用更环保的热压法工艺，大量减少汽油用量，从源头减少了VOCs的产生。 符合 2 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。 本项目拟设置废气处理设施，收集效率达95%。 符合 3 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。 本项目针对挥发性有机物采取了有效的治理措施。 符合 4 深入实施精细化管控。推行“一厂一策”制度加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。 本项目将按要求加强企业运行管理，系统化管理VOC排放环节和工序。 符合 1.12与鄂环发[2018]7号《湖北省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》相符性 对照鄂环发[2018]7号《湖北省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》，本项目符合方案管控要求。 表1-7本项目与湖北省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案相符性 序号 方案管控要求 本项目情况 是否符合 1 重点污染物：加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醚类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。 本项目涉及的主要VOCs为乙醇，不属于该文中所列的重点控制污染物。 符合 2 严格建设项目环境准入：严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目涉及VOCs排放，按国家规定办理总量手续。橡胶膏剂改进为热压法工艺，仅保留少量溶剂法产能，大幅减少汽油用量，从源头减少VOCs产生。 符合 3 推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。农药行业要加快替代轻芳烃等溶剂，大力推广水基化类制剂；制药行业鼓励使用低（无）VOCs 含量或低反应活性的溶剂。……制药行业加快生物酶合成法等技术开发推广。 本项目部分产品中药提取剂为乙醇，不涉及生物制药。 符合 1.13与省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（鄂政发[2020]21号）的符合性分析 根据省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（鄂政发[2020]21号）附件3中相关管控要求，本项目位于葛店经济技术开发区，为工业园区（集聚区），管控要求列表如下： 表1-8 重点管控单元总体管控要求 管控类型 管控要求 本项目 符合性 空间布局 约束 1.优化重点区城、流域、产业的空间布局，对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、搬迁、退出等分类治理方案。 本项目对葛店布局优化后实施的搬迁扩建项目（见附件5） 符合 2.坚决禁止在长江及主要支流岸线边界向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，重点管控流域面积在10000平方公里以上的河流。 本项目不属于化工项目。 符合 3.新建项目一律不得违规占用水域。严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊、湿地的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。 本项目不占用水域。 符合 5.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁(炼钢、炼铁、焦化、烧结、球团、铁合金)、炼油、化学原料及化学品制造、建材(水泥熟料、平板玻璃和陶瓷窑炉生产线，人造石板材加工)、有色金属和稀土冶炼分离项目。 本项目不属于该行业。 符合 6.禁止新建、扩建不符合国家石化(炼油、乙烯、PX)、现代煤化工(煤制油、煤制烯烃、煤制芳烃)等产业布局规划的项目。 本项目不属于该行业。 符合 污染物排放管控 严格落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。对于上一年度环境质量未达到相关要求的区域和流域，相关污染物进行倍量削减替代，未达标区县要制定并实施分阶段达标计划。 本项目按照国家要求办理总量手续。 符合 武汉市、襄阳市、宜昌市、黄石市、荆州市、荆门市、鄂州市等重点城市，涉及火电、钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥、炼焦化学等行业及锅炉，严格执行大气污染物特别排放限值。阳新县、大冶市等2个矿产资源开发利用活动集中的县(市)水污染中重金属执行相应的特别排放限值。 本项目不属于该行业。 符合 16.工业园区入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准及相应的接管标准后接入集中式污水处理设施处理。加强土壤和地下水污染防治与修复。 本项目污染物排放达到相关要求。 符合 环境风险防控 25.强化长江、汉江干流、丹江口库区、三峡库区、城市集中式饮用水水源地、工业园区等重点区域、流域的环境风险管控。构建环境风险全过程管理体系，严控环境风险易发区域，对重点环境风险源实行分类管理，强化突发环境事件应急预案管理和演练。 本项目按国家要求提出环境风险防范措施。 符合 资源利用效率 26.推进资源能源总量和强度“双控”，不断提高资源能源利用效率。严守区域能源、水资源、土地资源等资源控制指标限值。大力发展低耗水、低排放、低污染、低风险、高附加值产业，推进传统产业清洁生产和循环化改造。 本项目不采用高污染燃料，主要以电为能源，符合清洁生产要求。 符合 27.高污染燃料禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已经建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或其他清洁能源。 本项目不涉及高污染燃料。 符合 综上所述，本项目符合省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（鄂政发[2020]21号）的要求。 1.14与鄂州市“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性 根据鄂州市人民政府办公室《关于印发鄂州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（鄂州政办发2021[14]号），鄂州市共划定23个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于鄂州市华容区葛店，对照鄂州市环境管控单元分布图，本项目属于环境管控重点管控单元，根据鄂州市生态环境准入清单——葛店管控要求见表1-9。 表1-9本项目与鄂州市重点管控单元总体管控要求符合性分析 管控类型 要求 本项目情况 符合性 环境管控单元名称：湖北省鄂州市华容区重点管控单元1 环境管控单元编码：ZH42070320001 空间布局约束 1.单元内湖泊、林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、湖泊、林地的准入要求。 2.执行全省总体准入要求中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。 3.鄂州葛店经济开发区新、改（扩）建项目应符合相应规划并执行规划环评（或跟踪评价）中环境准入要求，禁止引入列入国家高污染、高环境风险产品名录的项目及新增过剩产能。 4.武汉美电科技有限公司、武汉格瑞林建材科技股份有限公司于2025年前完成搬迁。 5.单元内的农用地执行湖北省总体准入中关于耕地空间布局约束的准入要求。 6.禁止土壤污染高风险行业、项目占用隔离防护带。 7.单元内岸线执行全省总体准入要求中关于岸线空间布局约束的准入要求。 1、本项目不占用湖泊、林地； 2、本项目不属于化工项目； 3、本项目符合规划环评环境准入要求； 4、本项目与武汉美电、武汉格瑞林公司无隶属关系； 5、本项目不占用耕地； 6、本项目不占用隔离防护带； 7、本项目符合湖北省重点控制单元空间布局约束要求。 符合 污染物排放管控 1.集镇污水处理厂达到一级A排放标准，实现稳定运行。 2.上一年度PM2.5年平均浓度超标，单元内建设项目二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域2倍削减替代。 3.单元内化工、水泥（含粉磨站和水泥制品）等行业现有、新建及在用、新建锅炉应执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。 1、本项目末端葛华污水处理厂已执行一级A标准，稳定运行，接入可行。 2、本项目按规定办理污染物削减替代手续； 3、本项目采用市政蒸汽，锅炉为备用，执行特别排放限值；现有工程锅炉执行特别排放限值。 符合 环境风险防控 1.葛店经济开发区应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。 2.葛店经济开发区内生产、储存危险化学品的及产生大量废水的生物医药、精细化工产业等企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 3.葛店经济开发区内产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的生物医药、精细化工产业等污染较大的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 湖北康源药业有限公司属于储存危险化学品、产生危废的医药企业，按照国家要求建设环保措施，防止污染环境。 符合 资源利用效率 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 本项目不涉及《鄂州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（鄂州政规[2016]11号）中规定的高污染燃料 符合 由表1-9可知，本项目符合鄂州市生态环境管控要求。同时，根据鄂州市环境管控单元分布图（附图4），本项目不在鄂州市生态保护红线内，符合鄂州市生态红线保护要求。 1.15与环境影响评价相关文件符合性分析 根据《国民经济行业分类（2019修订）》（GB/T4754-2017），对照本项目产品及生产工艺，确定本项目属于C2720化学药品制剂制造——“指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂的制造”和C2740中成药生产——“以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品的生产活动。”根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《湖北省建设项目环境保护条例》的有关规定，该项目应当进行环境影响评价，从环境保护角度论证建设项目的可行性。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十四、医药制造业27——47化学药品制剂制造272，‘仅化学药品制剂制造’应编制环境影响报告表；48中成药制造274——‘有提炼工艺的（仅醇提、水提的除外）应编制环境影响报告书，‘其他（单纯切片、制干、打包的除外）’应编制环境影响报告表；49药用辅料及包装材料制造278——全部编制报告表”；十一食品制造业14——24其他食品制造，‘营养食品制造、保健食品制造、其他未列明食品制造（不含单纯混合、分装的）应编制环境影响报告表’。本项目包括化学药品制剂制造、中成药制剂、药用包材制造和其他食品制造，其中中成药包含提炼工艺且只涉及到醇提和水提，其他食品除单纯混合、分装外还包括破碎工艺，按《建设项目环境影响评价分类管理名录》第四条规定应编制环境影响报告表。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1工程组成 本项目异地新建，建设场地现为空地，建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程和依托工程，其中主体工程为中药前处理提取车间、外用制剂车间等；辅助工程主要为办公楼、辅助楼、质检楼、动力中心；储运工程主要为综合仓库、试剂库、储罐；公用工程主要为市政供水、供电、通信、排水；环保工程包括废水、废气、噪声固废处理设施；依托工程主要为葛店开发区污水处理厂及供热，具体见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号 项目组成 主要建设内容 主体工程 中药前处理提取车间 4层，51.00×20.40×20.7m，占地面积1012.00m2，建筑面积4344.88m2，布置中草药提取生产线（粉碎、清洗、破碎、切片、提取）。 外用制剂车间 2层，90.60×44.10×12.3m，占地面积3995.46m2，建筑面积8416.80m2，布置酊剂、搽剂、橡胶膏剂产品生产线。 口服制剂车间及胶剂车间 3层，87.0×70.8×18.3m，占地面积6159.60m2，建筑面积15853.60m2，布置煎膏剂、合剂、糖浆剂产品生产线 驴皮前处理车间 1层，63.00×39.60×6.3m，占地面积2494.80m2，建筑面积2494.80m2，布置驴皮、龟甲、鹿角前处理生产线。 颗粒胶囊车间及中药规范化培养中心 5层，高21.3m，占地面积8022.61m2，建筑面积40113.05m2，布置新增的3个化学产品生产线（小儿法罗培南纳颗粒、恩替卡韦口服溶液、磷酸奥司他韦干糖浆剂）。 药包材车间 5层，高21.3m，占地面积3008.90m2，建筑面积15044.5m2，布置3个药包材产品生产线。 食品车间 4层，高21.3m，占地面积3446.61m2，建筑面积13850.44m2，布置金银花露生产线。 辅助工程 办公楼 5层，76.5×18.0×21.15m，占地面积1080.00m2，建筑面积5447.86m2，用于行政办公。 辅助楼 2层，53.1×18.0×8.25米，占地面积955.80m2，建筑面积2033.28m2，用于员工休息。 质检楼 5层，76.5×18.0×23.55米，占地面积1245.00m2，建筑面积5698.98m2，用于品控，含化验室、资料档案室、办公室、活动中心和食堂。 动力中心 1层，60.90×30.60×7.5m，占地面积1863.54m2，建筑面积2111.40m2，用于提供工艺动力，含一台备用天然气锅炉房（6t/h）。项目用蒸汽由市政集中供给。 储运工程 综合仓库 4层，75.6×70.80×23.97m，占地面积5352.48m2，建筑面积21918.33m2，用于产品、原料储存。 试剂库 用于储存化学试剂，15.60×11.40×4.5m，占地面积177.85m2、建筑面积177.85m2。 储罐区 共设有11个地埋式储罐，20.70×12.0m，上方设雨棚，高度3.3m，总占地面积248.40m2。其中乙醇储罐共8个，有效容积10m3的3个，有效容积5m3的回收罐4个，有效容积6m3回收罐的1个；汽油储罐共3个，有效容积10m3的储罐2个、有效容积3m3的储罐1个。 环保工程 污水处理设施 雨污分流。废水经厂区自建污水处理站处理后通过市政管网进入葛店开发区污水处理厂。自建污水处理站设计处理规模700t/d，采用二级处理工艺，处理厂区生产废水、生活污水、事故废水。 废气处理设施 本项目有组织废气执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），其中仅GB13271-2014要求高出周围200m范围最高建筑物3m，其他排气筒可高出所在建筑高度且大于等于15m即可。 （1）备用锅炉以天然气为原料，废气采用低氮燃烧装置，废气经1根27米高排气筒（DA001）排放（200m范围内最高建筑23.97m）。（2）中药前处理和提取车间破碎分割间进行密闭抽风+布袋除尘器处理后通过1根25米高排气筒（DA002）排放；提取工序乙醇回收后经冷凝回收+二级水喷淋处理后通过1根25米高排气筒（DA003）排放； （3）外用制剂车间橡胶膏剂溶剂汽油与炼胶废气一起经碱液喷淋+三级活性炭吸附装置处理后通过1根15米高排气筒（DA004）排放； （4）口服制剂和胶剂车间废气经布袋除尘器+水喷淋装置处理后通过1根20米高排气筒（DA005）排放； （5）驴皮前处理车间恶臭经二级水喷淋装置处理后通过1根15米高排气筒（DA006）排放； （6）颗粒胶囊车间有机废气经喷淋装置处理后通过1根25米高排气筒（DA007）排放； （7）污水处理站废气经密闭抽风+二级碱液喷淋处理后通过1根15米高排气筒（DA008）排放； （8）质检楼废气经活性炭吸附处理后通过1根25米高排气筒（DA009）排放。 （9）GMP车间送风、出风均设置空气净化过滤系统，洁净区采用正压，滤芯定期更换、清理，收集的粉尘不作为原料使用，按照危险废物处理。 固废临时堆放场所 一般固废暂存间、污泥暂存间、危废暂存间均位于污水处理站范围内。一般固废堆放场所建筑面积约80m2；危险废物建筑面积约40m2；污泥暂存间建筑面积约80m2。 噪声处理设施 选用低噪声设备并合理布局，采取隔声、减震等降噪措施。 公用工程 供电 市政供给。 供水 市政供给，厂区不设水井。 排水工程 接入市政污水管道。 供热工程 新建厂内部分供热管道，由市政蒸汽管网供热。 依托工程 废水 厂区废水经处理后通过市政管网进入葛店开发区污水处理厂处理。 供热 依托市政供热管网供热，年检修约7天。 其中，除中药前处理提取车间外，其他生产车间均按照《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（GMP，卫生部2021第79号令）中D级标准建设车间洁净区，洁净区清净度由中央空调送回风系统通过初、中、高效控制，使生产区有效通风，并有温度、湿度控制和空气净化过滤，保证药品的生产环境符合要求。洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10Pa。 2.2产品方案 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，改扩建项目应说明产品变化情况。 （1）现有工程产品方案 根据建设单位提供的资料，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目现有工程产品种类及规模见表2-2，搬迁后现有工程产品在新厂继续生产，现有产品生产规模不变。 表2-2现有工程产品方案 序号 品种名称 药品分类 规格 剂型 生产批次 批次规模 年生产规模 批准文号 产品产出总量t/a 1 麝香镇痛膏 中成药制剂 7×10cm 8×13cm 8×10cm 橡胶膏药剂 100 100万贴/批 10000万贴 国药准字Z42020235 333 2 麝香壮骨膏 中成药制剂 7×10cm 8×13cm 橡胶膏药剂 100 100万贴/批 10000万贴 国药准字Z42020234 333 3 精制狗皮膏 中成药制剂 7*10cm 8*13cm 10*14cm 橡胶膏药剂 100 100万贴/批 10000万贴 国药准字Z20044205 335 4 伤湿止痛膏 中成药制剂 7cm*10cm 橡胶膏药剂 100 100万贴/批 10000万贴 国药准字Z20053522 309 5 伤痛宁膏 中成药制剂 7*10cm 橡胶膏药剂 100 100万贴/批 10000万贴 国药准字Z20055491 320 6 阿胶 中成药制剂 250g/盒 胶剂 200 1.5吨/批 300吨 国药准字Z42021905 102 7 龟甲胶 中成药制剂 / 胶剂 100 2吨/批 200吨 国药准字Z42021917 38.25 8 鹿角胶 中成药制剂 每块重6克 胶剂 100 2吨/批 200吨 国药准字Z42021903 56.6 9 龟鹿二仙膏 中成药制剂 / 煎膏剂 100 1万瓶/批 100万瓶 国药准字Z42021918 100 10 妇科白带膏 中成药制剂 / 煎膏剂 200 5000瓶/批 100万瓶 国药准字Z42021909 100 11 益母草膏 中成药制剂 / 煎膏剂 257 3900瓶/批 100万瓶 国药准字Z42021914 250.58 12 十全大补膏 中成药制剂 100g/瓶 400g/瓶 煎膏剂 100 1万瓶/批 100万瓶 国药准字Z42021919 100 13 阿归养血糖浆 中成药制剂 每瓶装200ml 糖浆剂 223 4500瓶/批 100万瓶 国药准字Z42021904 220 14 健脾糖浆 中成药制剂 / 糖浆剂 167 6000瓶/批 100万瓶 国药准字Z42021910 125 15 枸橼酸铁铵维B1糖浆II 化学药品制剂 复方 糖浆剂 1000 2000瓶/批 200万瓶 国药准字H42022355 1200 16 川贝止咳糖浆 中成药制剂 每瓶装100ml 糖浆剂 112 9000瓶/批 100万瓶 国药准字Z42021907 100 17 浓维磷糖浆 化学药品制剂 复方 糖浆剂 200 1万瓶/批 200万瓶 国药准字H42022549 246 18 氯雷他定糖浆 化学药品制剂 50ml：50mg 糖浆剂 600 1万瓶/批 600万瓶 国药准字H20052105 774 19 地氯雷他定糖浆 化学药品制剂 60ml：30mg 糖浆剂 6000 1667瓶/批 1000万瓶 国药准字H20183268 756 20 金银花露 中成药制剂 每500g相当于金银花31.25g 露剂 477 2100瓶/批 100万瓶 国药准字Z42021911 340 21 小儿咳喘灵口服液 中成药制剂 每支装10ml 合剂 48 2.5万支/盒 120万支 国药准字Z42021913 12 22 五维他口服溶液 化学药品制剂 复方 合剂 2000 2000瓶/批 200万瓶 国药准字H42022354 2200 23 藿香正气水 中成药制剂 每支装10ml 酊剂 300 5万瓶/批 1500万瓶 国药准字Z42021915 150 24 碘酊 化学药品制剂 2% 酊剂 100 1万瓶/批 100万瓶 国药准字H42020878 8 25 十一烯酸酊 化学药品制剂 10% 酊剂 125 8000瓶/批 100万瓶 国药准字H42022375 17.7 26 复方醋酸氟轻松酊 化学药品制剂 复方 酊剂 250 4000瓶/批 100万瓶 国药准字H42022587 20 27 克霉唑溶液 化学药品制剂 1.5% 搽剂 100 1万瓶/批 100万瓶 国药准字H42020881 8 28 麝香祛风湿油 中成药制剂 每瓶装8ml、12ml 搽剂 150 6666瓶/批 100万瓶 国药准字Z20027970 12 29 风油精 中成药制剂 每瓶装3ml 搽剂 100 10万瓶/批 1000万瓶 国药准字Z42021972 32 30 速溶阿胶粉 食品 / 其他食品 / / 3吨 31 金银花露饮料 食品 其他食品 50万瓶 32 外用贴膏剂用聚酯纤维布 / / 药包材 / / 300万米 国药包字20150448 33 贴膏剂用涂聚二甲硅油格拉辛纸 / / 药包材 / / 300吨 国药包字20130078 34 外用贴膏剂用涂聚二甲硅油聚乙烯牛皮纸 / / 药包材 / / 240吨 国药包字20150441 （2）新增产品方案 本次异地扩建，在现有工程产品的基础上新增3个产品，均为化学药品制剂，具体产品方案见下表。 表2-3 本项目新增产品方案一览表 序号 品种名称 药物种类 剂型 产能/a 产能t/a 1 小儿法罗培南钠颗粒 化学药品制剂 颗粒剂 1500万袋 7.502 2 恩替卡韦口服溶液 化学药品制剂 合剂 150万瓶 120.292 3 磷酸奥司他韦干颗粒 化学药品制剂 颗粒剂 1500万袋 14.998 项目产品质量标准执行《中国药典》、《卫生部药品标准中药成方制剂》、《国家药品标准新药转正标准》、《化学药品地标升国标国家药品标准》、《中国药品标准》、《国家药品标准新药转正标准》等相关标准要求。 （3）变动产品方案 本次搬迁后，各橡胶膏剂产品的产能不变，生产工艺改变。其中麝香壮骨膏和伤痛宁膏各5000万帖/a保留为溶剂法工艺，其他均技改为更环保的热压法工艺，具体情况见表2-4。 表2-4变动产品方案一览表 序号 产品名称 生产规模（万帖/a） 搬迁后产品产量t/a 备注 搬迁前 搬迁后 增减量 1 麝香镇痛膏 10000 10000 0 333 全部改为热压法 2 精制狗皮膏 10000 10000 0 335 全部改为热压法 3 伤湿止痛膏 10000 10000 0 309 全部改为热压法 4 麝香壮骨膏 10000 10000 0 333 一半产能采用热压法，另一半产能仍为溶剂法 5 伤痛宁膏 10000 10000 0 320 一一半产能采用热压法，另一半产能仍为溶剂法 合计 50000 50000 0 1630 2.3原辅材料及能源用量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，改扩建项目应说明原辅材料变化情况。 现有工程原辅材料种类及用量见表2-5，搬迁后，现有工程的产品在新厂继续生产，除5种橡胶膏剂因工艺改变导致原辅材料变动外，其他现有工程产品原辅材料种类及用量不变。 表2-5 现有工程原辅材料消耗一览表 序号 产品 原辅料名称 标准处方量g 生产处方量kg 消耗量t/a 1 麝香镇痛膏 红茴香根 200 80.65 8.065 辣椒 480 193.6 19.36 生川乌 50 20.175 2.0175 90%乙醇 3600 1460 146 人工麝香 0.125 0.04 0.004 95%乙醇 1.224 0.4 0.04 樟脑 140 56.47 5.647 水杨酸甲酯 50 20.17 2.017 颠茄流浸膏 96 38.68 3.868 氧化锌 440 177.47 17.747 羊毛脂 60 24.20 2.42 黄凡士林 80 32.27 3.227 橡胶 410 165.37 16.537 松香 380 153.27 15.327 120#汽油 931.6 375.83 37.583 布 / / 391.11 纸 / / 35.44 2 麝香壮骨膏 当归 12 55.2 5.52 白芷 8 36.8 3.68 生草乌 6 27.6 2.76 山柰 5 23.0 2.30 干姜 17 78.2 7.82 苍术 12 55.2 5.52 麻黄 6 29.4 2.94 生川乌 6 29.4 2.94 八角茴香 4 18.4 1.84 乙醇 245.552 1336.7 133.67 人工麝香 0.24 0.1 0.01 薄荷脑 40 1.2 0.12 冰片 30 14.1 1.41 樟脑 30 14.1 1.41 水杨酸甲酯 25.5 11.9 1.19 硫酸软骨素钠 4.8 2.20 0.22 盐酸苯海拉明 6 2.75 0.28 氧化锌 468 218.72 21.87 羊毛脂 44.7 20.90 2.09 黄凡士林 55 25.7 2.57 液状石蜡 13.7 6.40 0.64 橡胶 344 160.8 16.08 松香 330 154.34 15.44 120#汽油 853.7 399.1 39.91 布 / / 403.33 纸 / / 35.44 3 精制狗皮膏 生川乌 200 128.3 12.83 防己 64 41.1 4.11 山奈 64 41.1 4.11 透骨草 40 25.7 2.57 延胡索 40 25.7 2.57 干姜 32 20.5 2.05 辣椒 8 5.1 0.51 85%乙醇 1680 1080 108.00 蟾酥 1.2 0.8 0.08 70%乙醇 6.4 4.1 0.41 薄荷脑 24 15.40 1.54 冰片 12 7.70 0.77 樟脑 32 20.5 2.05 水杨酸甲酯 15.2 9.7 0.97 氧化锌 343.2 220.00 22.00 羊毛脂 36.96 22.9 2.29 黄凡士林 52.8 33.00 3.30 液状石蜡 12.67 8.3 0.83 橡胶 264 168.7 16.87 松香 250.8 161.3 16.13 120#汽油 613.32 393.01 39.31 布 / / 427.78 纸 / / 35.56 4 伤湿止痛膏 白芷 3 22.5 2.25 生草乌 1 7.5 0.75 山奈 3 22.5 2.25 干姜 3 22.5 2.25 生川乌 1 7.5 0.75 荆芥 2 15 1.5 肉桂 2 15 1.5 乳香 1 7.5 0.75 没药 1 7.5 0.75 生马钱子 1 7.5 0.75 丁香 1 7.5 0.75 防风 2 15 1.5 老鹳草 2 15 1.5 香加皮 2 15 1.5 积雪草 2 15 1.5 骨碎补 2 15 1.5 90%乙醇 240 1800 180 颠茄流浸膏 60 31.72 3.172 芸香浸膏 25 6.6 0.66 枫香酯 300 100 10 薄荷脑 20 10.63 1.063 冰片 20 10.63 1.063 樟脑 40 21.08 2.108 水杨酸甲酯 30 15.77 1.577 氧化锌 345.14 187.73 18.773 羊毛脂 54.78 29.88 2.988 黄凡士林 79.44 41.80 4.18 液状石蜡 10.14 6.05 0.605 橡胶 273.92 149.05 14.905 松香 298.58 162.43 16.243 120#汽油 669.06 369.05 36.905 布 / / 397.22 纸 / / 34.83 5 伤痛宁膏 白芷 43.2 80.9 2.70 延胡索 216 403.7 40.37 黄柏 216 403.7 40.37 红花 216 403.7 40.37 儿茶 43.2 80.9 8.09 85%乙醇 3457.6 6480 648 薄荷脑 18 11.2 1.12 冰片 13.7 8.6 0.86 樟脑 9.4 5.9 0.59 水杨酸甲酯 18 11.2 1.12 氧化锌 339.1 211.4 21.14 羊毛脂 33.9 21.1 2.11 黄凡士林 54.8 34.10 3.41 液状石蜡 13 8.1 0.81 橡胶 260.9 162.6 16.26 松香 250.4 156.20 15.62 120#汽油 647.5 403.33 40.33 布 / / 433.89 纸 / / 39.11 6 阿胶 驴皮 20万 1500 300 豆油 2万 15 3 冰糖 5万 37.5 7.5 黄酒 1万 7.5 1.5 7 龟甲胶 龟甲 150万 2000 200 豆油 7500 10 1 黄酒 7500 10 1 8 鹿角胶 鹿角 200万 2000 200 豆油 1万 10 1 冰糖 10万 100 10 黄酒 8000 8 0.8 9 龟鹿二仙膏 龟甲 250 300 30 鹿角 250 300 30 党参 47 56.4 5.64 枸杞子 94 451.2 45.12 蔗糖 2200 440 44 纯化水 / / 30 10 妇科白带膏 白术 200 50 10 苍术 55 13.75 2.75 党参 45 11.2 2.24 陈皮 100 25 5 山药 400 100 20 甘草 20 5 1 荆芥 100 25 5 车前子 60 15 3 柴胡 12 3 0.6 白芍 100 25 5 蔗糖 1600 400 80 枸橼酸 4.8 1.2 0.24 碳酸氢钠 0.576 0.144 0.0288 纯化水 / / 40 11 益母草膏 益母草清膏 295 295 75.815 红糖 590 590 151.63 纯化水 / / 26.471 12 十全大补膏 党参 80 80 8 白术 80 80 8 茯苓 80 80 8 甘草 40 40 4 当归 120 120 12 川芎 40 40 4 白芍 80 40 4 熟地黄 120 120 12 黄芪 80 80 8 肉桂 20 20 2 蜂蜜 / 1235 123.5 13 阿归养血糖浆 当归 257 231.3 51.58 党参 16 14.4 3.21 白芍 16 14.4 3.21 甘草 8 7.2 1.61 茯苓 16 14.4 3.21 黄芪 16 14.4 3.21 熟地黄 16 14.4 3.21 川芎 8 7.2 1.61 阿胶 16 14.4 3.21 蔗糖 834 750.6 167.38 苯甲酸钠 / 2.4 0.54 纯化水 / / 11.15 14 健脾糖浆 党参 51.3 30.8 5.14 白术（炒） 76.9 46.1 7.70 陈皮 51.3 30.8 5.14 枳实（炒） 51.3 30.8 5.14 山楂（炒） 51.3 23.1 3.86 麦芽（炒） 51.3 30.8 5.14 蔗糖 650 390 65.13 苯甲酸钠 / 1.2 0.20 纯化水 / / 50.1 15 枸橼酸铁铵维 B1糖浆II 枸橼酸铁铵 20 20 20 维生素B1 0.05 0.05 0.05 羟苯乙酯 0.1 0.1 0.1 蔗糖 650 650 650 纯化水 / / 540 16 川贝止咳糖浆 川贝母 8 7.2 0.81 款冬花 16 14.4 1.61 紫苏叶 50 45 5.04 紫菀 38.4 34.6 3.88 前胡 50 45 5.04 桔梗 38.4 34.6 3.88 陈皮 38.4 34.6 3.88 甘草 12.8 11.5 1.29 杏仁水 40ml 36L 4 蔗糖 480 432 48.38 苯甲酸钠 / 1.2 0.13 纯化水 / / 42.90 17 浓维磷糖浆 甘油磷酸钠 21 21 4.2 咖啡因 3 3 0.6 维生素B1 0.6 0.6 0.12 烟酸 0.06 0.06 0.012 磷酸 0.54 0.54 0.108 蔗糖 600 600 120 苯甲酸钠 1 1 0.2 羟苯乙酯 0.5 0.5 0.1 枸橼酸 0.6 0.6 0.12 柠檬香精 1ml 1L 0.2 焦糖 0.35 0.35 0.07 纯化水 / / 120.87 18 氯雷他定糖浆 氯雷他定 1 1 0.6 蔗糖 680 680 408 丙二醇 100ml 100L 62.16 甘油 50ml 50L 37.86 枸橼酸 20 20 12 苯甲酸钠 3 3 1.8 乙二胺四乙酸二钠 1 1 0.6 纯化水 / / 251.58 19 地氯雷他定糖浆 地氯雷他定 0.5 0.05 0.3 蔗糖 500 50 300 丙二醇 100 10 60 山梨醇 200 20 120 枸橼酸 0.3 0.03 0.18 苯甲酸钠 1.0 0.1 0.6 依地酸二钠 0.25 0.025 0.15 水蜜桃香精 0.2 0.02 0.12 诱惑红色素 0.002 0.0002 0.0012 纯化水 / / 275.22 20 金银花露 金银花 100 45 21.47 纯化水 / / 319.11 21 金银花露饮料 金银花 / 200 0.2 蔗糖 / 5000 5 山梨酸钾 / 25 0.025 乳酸链球菌素 / 10 0.01 异抗坏血酸钠 / 30 0.03 柠檬酸 / 10 0.01 薄荷脑 / 0.2 0.0002 纯水 22 小儿咳喘灵口服液 麻黄 25 3.13 0.15 金银花 250 31.25 1.5 苦杏仁 125 15.63 0.750 板蓝根 250 31.25 1.5 石膏 375 46.9 2.251 甘草 125 15.63 0.750 瓜蒌 125 15.63 0.750 甜菊糖 / 0.175 0.008 羟苯乙酯 / 0.0625 0.003 95%乙醇 / 69 3.312 纯化水 / / 1.26 23 五维他口服溶液 维生素B1 0.3 0.3 0.6 维生素B2 0.06 0.06 0.12 维生素B6 0.09 0.09 0.18 烟酰胺 0.3 0.3 0.6 泛酸钙 0.03 0.03 0.06 橙皮酊 15L 15L 30 苯甲酸钠 3 3 6 枸橼酸 1.5 1.5 3 乙醇 40 40 80 蔗糖 246 246 492 纯化水 / / 1607.44 24 藿香正气水 苍术 160 39 11.7 陈皮 160 39 11.7 厚朴（姜制） 160 39 11.7 白芷 240 58.5 17.55 茯苓 240 58.5 17.55 大腹皮 240 58.5 17.55 生半夏 160 39 11.7 干姜 13.5 3.3 0.99 甘草浸膏 20 4.9 1.47 广藿香油 1.6ml 0.4L 0.12 紫苏叶油 0.8ml 0.2L 0.06 干姜 / 1.3 0.39 纯化水 / / 60 25 碘酊 碘 20 1.6 0.192 碘化钾 15 1.2 0.144 乙醇 400 32 3.84 纯化水 / / 3.84 26 十一烯酸酊 十一烯酸 100 16 2 乙醇 / 122.4 15.72 27 复方醋酸氟轻松酊 醋酸氟轻松 0.4 0.032 0.008 间苯二酚 100 8 2 冰片 20 1.6 0.4 水杨酸 50 4 1 甘油 50ml 4L 1.262 二甲基亚砜 20ml 1.6L 0.44 乙醇 632 50.56 12.64 纯化水 / / 2.5 28 克霉唑溶液 克霉唑 1.5 1.2 0.12 乙醇 45 36 3.6 二甲基亚砜 20 16 1.76 纯化水 335 26.8 2.68 29 麝香祛风湿油 血竭 2.5 0.2 0.03 乳香 50 4 0.6 没药 50 4 0.6 人工麝香 0.2 0.016 0.0024 丁香罗勒油 20 1.6 0.24 桉叶油 / 32 4.8 桂皮油 20 1.6 0.24 水杨酸甲酯 480 38.4 5.76 薄荷素油 100 8 1.2 麝香酮 0.04 3.2 0.48 月桂氮卓酮 10 0.8 0.12 液状石蜡 20 1.6 0.24 30 风油精 薄荷脑 320 102.4 10.24 樟脑 30 9.6 0.96 水杨酸甲酯 260 83.2 8.32 桉油 30 9.6 0.96 丁香酚 30 9.6 0.96 香精 100 32 3.2 叶绿素 / 0.352 0.035 液状石蜡 / 73.6 7.36 31 外用贴膏剂用聚酯纤维布 普通弹力布 2000万m2/a 32 贴膏剂用涂聚二甲硅油格拉辛纸 膏药纸 2000万m2/a 33 外用贴膏剂用图聚二甲硅油聚乙烯牛皮纸 膏药纸 2000万m2/a 34 其他 钠钙玻璃瓶 / / 3280万个/a 药用聚乙烯瓶 / / 720万个/a 新增产品主要原辅材料及能源消耗情况见表2-6，全部为新增量。 表2-6 新增产品主要原辅材料消耗一览表 序号 产品名称 原辅料名称 消耗量kg/a 1 恩替卡韦口服溶液 恩替卡韦 16 羟苯甲酯 469 羟苯丙酯 57 麦芽糖醇 118750 枸橼酸 110 枸橼酸钠 812 桔子香精 78 2 小儿法罗培南钠颗粒 法罗培南钠 915 蔗糖 4196.25 甘露醇 2175 羟丙纤维素 150 阿司帕坦 45 依地酸钙钠 9.525 日落黄 3.75 天然特浓鲜橙香精 7.5 3 磷酸奥司他韦颗粒 磷酸奥司他韦 591.6667 赤藓糖醇 12887 可溶性淀粉 563.3333 糊精 281.6667 聚维酮K30 450 乙酰磺胺酸钾 30 糖精钠 30 聚甘油脂肪酸酯 15 中链甘油三酸酯 75 二氧化硅 15 什锦水果香精 60 表2-7橡胶膏剂产品原辅材料变化情况 原辅料名称 搬迁后 搬迁前 增减量 标准处方量g 生产处方量kg 消耗量t/a 消耗量t/a t/a 麝香镇痛膏 红茴香根 200 80.65 8.065 8.065 0 辣椒 480 193.6 19.36 19.36 0 生川乌 50 20.175 2.0175 2.0175 0 90%乙醇 3600 1460 146 146 0 人工麝香 0.125 0.04 0.004 0.004 0 95%乙醇 1.224 0.4 0.04 0.04 0 樟脑 140 56.47 5.647 5.647 0 水杨酸甲酯 50 20.17 2.017 2.017 0 颠茄流浸膏 96 38.68 3.868 3.868 0 氧化锌 0 0 0 17.747 -17.747 羊毛脂 60 24.20 2.42 2.42 0 黄凡士林 80 32.27 3.227 3.227 0 橡胶 410 165.37 16.537 16.537 0 松香 380 153.27 15.327 15.327 0 120#汽油 0 0 0 37.583 -37.583 立德粉 563.7 227.4 22.74 0 +22.74 布 / / 391.11 391.11 0 纸 / / 35.44 35.44 0 伤湿止痛膏 白芷 3 22.5 2.25 2.25 0 生草乌 1 7.5 0.75 0.75 0 山奈 3 22.5 2.25 2.25 0 干姜 3 22.5 2.25 2.25 0 生川乌 1 7.5 0.75 0.75 0 荆芥 2 15 1.5 1.5 0 肉桂 2 15 1.5 1.5 0 乳香 1 7.5 0.75 0.75 0 没药 1 7.5 0.75 0.75 0 生马钱子 1 7.5 0.75 0.75 0 丁香 1 7.5 0.75 0.75 0 防风 2 15 1.5 1.5 0 老鹳草 2 15 1.5 1.5 0 香加皮 2 15 1.5 1.5 0 积雪草 2 15 1.5 1.5 0 骨碎补 2 15 1.5 1.5 0 90%乙醇 240 1800 180 180 0 颠茄流浸膏 60 31.72 3.172 3.172 0 芸香浸膏 25 6.6 0.66 0.66 0 枫香酯 300 100 10 10 0 薄荷脑 20 10.63 1.063 1.063 0 冰片 20 10.63 1.063 1.063 0 樟脑 40 21.08 2.108 2.108 0 水杨酸甲酯 30 15.77 1.577 1.577 0 氧化锌 0 0 0 18.773 -18.773 羊毛脂 54.78 29.88 2.988 2.988 0 黄凡士林 79.44 41.80 4.18 4.18 0 液状石蜡 10.14 6.05 0.605 0.605 0 橡胶 273.92 149.05 14.905 14.905 0 松香 298.58 162.43 16.243 16.243 0 120#汽油 0 0 0 36.905 -36.905 立德粉 376.64 200.16 20.016 0 +20.016 布 / / 397.22 397.22 0 纸 / / 34.83 34.83 0 麝香壮骨膏 当归 12 55.2 5.52 5.52 0 白芷 8 36.8 3.68 3.68 0 生草乌 6 27.6 2.76 2.76 0 山柰 5 23.0 2.30 2.30 0 干姜 17 78.2 7.82 7.82 0 苍术 12 55.2 5.52 5.52 0 麻黄 6 29.4 2.94 2.94 0 生川乌 6 29.4 2.94 2.94 0 八角茴香 4 18.4 1.84 1.84 0 乙醇 245.552 1336.7 133.67 133.67 0 人工麝香 0.24 0.1 0.01 0.01 0 薄荷脑 40 1.2 0.12 0.12 0 冰片 30 14.1 1.41 1.41 0 樟脑 30 14.1 1.41 1.41 0 水杨酸甲酯 25.5 11.9 1.19 1.19 0 硫酸软骨素钠 4.8 2.20 0.22 0.22 0 盐酸苯海拉明 6 2.75 0.28 0.28 0 氧化锌 468 218.72 10.94 21.87 -10.93 羊毛脂 44.7 20.90 2.09 2.09 0 黄凡士林 55 25.7 2.57 2.57 0 液状石蜡 13.7 6.42 0.64 0.64 0 橡胶 344 160.78 16.08 16.08 0 松香 330 154.37 15.44 15.44 0 120#汽油 853.7 399.12 19.956 39.912 -19.956 立德粉 376.64 200.16 10.008 0 +10.008 布 / / 403.33 403.33 0 纸 / / 35.44 35.44 0 精制狗皮膏 生川乌 200 128.3 12.83 12.83 0 防己 64 41.1 4.11 4.11 0 山奈 64 41.1 4.11 4.11 0 透骨草 40 25.7 2.57 2.57 0 延胡索 40 25.7 2.57 2.57 0 干姜 32 20.5 2.05 2.05 0 辣椒 8 5.1 0.51 0.51 0 85%乙醇 1680 1080 108.00 108.00 0 蟾酥 1.2 0.8 0.08 0.08 0 70%乙醇 6.4 4.1 0.41 0.41 0 薄荷脑 24 15.40 1.54 1.54 0 冰片 12 7.70 0.77 0.77 0 樟脑 32 20.5 2.05 2.05 0 水杨酸甲酯 15.2 9.7 0.97 0.97 0 氧化锌 0 0 11 22 -11 羊毛脂 36.96 22.92 2.292 2.292 0 黄凡士林 52.8 33.00 3.3 3.3 0 液状石蜡 12.67 8.3 0.83 0.83 0 橡胶 264 168.7 16.87 16.87 0 松香 250.8 161.33 16.13 16.13 0 120#汽油 0 0 0 39.31 -39.31 立德粉 762.4 490.460 49.046 0 +49.046 布 / / 427.78 427.78 0 纸 / / 35.56 35.56 0 伤痛宁膏 白芷 43.2 80.9 8.09 8.09 0 延胡索 216 403.7 40.37 40.37 0 黄柏 216 403.7 40.37 40.37 0 红花 216 403.7 40.37 40.37 0 儿茶 43.2 80.9 8.09 8.09 0 85%乙醇 3457.6 6480 648 648 0 薄荷脑 18 11.2 1.12 1.12 0 冰片 13.7 8.62 0.86 0.86 0 樟脑 9.4 5.9 0.59 0.59 0 水杨酸甲酯 18 11.2 1.12 1.12 0 氧化锌 339.1 211.4 10.57 21.14 0 羊毛脂 33.9 21.1 2.11 2.11 0 黄凡士林 54.8 34.10 3.41 3.41 0 液状石蜡 13 8.1 0.81 0.81 0 橡胶 260.9 162.6 16.26 16.26 0 松香 250.4 156.20 15.62 15.62 0 120#汽油 647.5 403.33 20.167 40.333 -20.166 立德粉 762.4 490.460 24.523 0 +24.523 布 / / 433.89 433.89 0 纸 / / 39.11 39.11 0 表2-8化验室试剂用量一览表 序号 试剂名称 年用量mL/a 密度g/mL 年用量kg/a 最大存储量kg/a 1 苯 500 0.88 0.440 0.440 2 甲苯 500 0.872 0.436 0.436 3 二甲苯 500 0.86 0.430 0.430 4 联苯 500 0.992 0.496 0.496 5 氨水 2500 0.91 2.275 2.275 6 乙二胺 500 0.899 0.450 0.450 7 三乙胺 500 0.728 0.364 0.364 8 高氯酸钠 500 2.53 1.265 1.265 9 四氢呋喃 1000 0.888 0.888 0.888 10 二氯甲烷 2500 1.325 3.313 3.313 11 甲醇 20000 0.791 15.820 15.820 12 无水甲醇 10000 0.777 7.770 7.770 13 乙醇 20000 0.789 15.780 15.780 14 无水乙醇 10000 0.816 8.160 8.160 15 异丙醇 1000 0.786 0.786 0.786 16 正丁醇 1000 0.81 0.810 0.810 17 正丙醇 1000 0.804 0.804 0.804 18 乙腈 10000 0.786 7.860 7.860 19 吡啶 500 0.957 0.479 0.479 20 乙醚 20000 0.714 14.280 14.280 21 丙酮 2500 0.790 1.975 1.975 22 甲醛 500 0.815 0.408 0.408 23 乙醛 500 0.783 0.392 0.392 24 高氯酸 1000 1.67 1.670 1.670 25 硝酸钾 500 2.11 1.055 1.055 26 重铬酸钾 500 2.676 1.338 1.338 27 乙酸乙酯 20000 0.90 18.000 18.000 28 三氯甲烷 20000 1.48 29.600 29.600 29 硫酸 5000 1.831 9.155 9.155 30 乙酸酐 1000 1.073 1.073 1.073 31 2-丁酮 500 0.806 0.403 0.403 32 盐酸 10 1.18 0.012 0.012 33 硝酸 60 1.649 0.099 0.099 主要原辅料理化性质见下表。 表2-9 主要化学品理化性质一览表 名称 危险化学品目录序号 类别 理化性质 危险特性 乙醇 2568 第3类易燃液体； CN号：32061； UN号：1170； CAS号：64-17-5 分子式：C2H6O； 相对分子质量：46.07。 无色液体，有酒香； 相对密度（水=1）0.8； 相对密度（空气=1）1.59； 饱和蒸气压（kPa）5.33（19℃）； 燃烧热（kJ/mol）1365.5； 临界温度（℃）243.1； 临界压力（MPa）6.38； 熔点（℃）-114.1； 沸点（℃）78.3； 闪点（℃）12； 爆炸下限（%）3.3； 爆炸上限（%）19.0； 最大爆炸压力（MPa）0.735； 引燃温度（℃）363。 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时发出紫色火焰。 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 冰片 1232 中文名称：2-莰醇；易燃固体； CAS号：507-70-0 分子式：C10H180； 白色半透明的六方形晶体； 相对密度（水=1）1.011； 熔点（℃）208； 沸点（℃）210； 遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。 急性毒性：LD50：5800mg/kg(大鼠经口) 丙二醇 不属于危险化学品 / 易吸湿性粘稠液体，略有辣味。比重1.036(25/4℃)，冰点-59℃。沸点188.2℃、83.2℃，混溶于水、丙酮、醋酸乙酯和氯仿，溶于乙醚。可溶解于许多精油，但与石油醚、石蜡和油脂不能混溶。对热、光较稳定，低温时更稳定 .FAO/WHO(2000)：ADI 0～25mg/kg。LD5022～23.9mg/kg(小鼠，经口)。 山梨醇 不属于危险化学品 / 熔点98~100℃，密度1.28g/ml，闪点＞100℃，白色液体，可溶于水 LD5023.3g/kg(小鼠，经口)；LD5015900mg/kg(大鼠，经口)。人长期食用每天40g无异常。超过50g时因在肠内滞留时间过长而可导致腹泻。 水杨酸甲酯 不属于危险化学品 / 外观与性状：无色至淡黄色或微红色油状液体，具有冬青味。 熔点(℃)：-8.3 相对密度（水=1）：1.18-1.19 沸点(℃)：222.2 相对蒸气密度（空气=1）：4.36 分子式：C8H8O3 分子量：152.15 饱和蒸气压(kPa)：133.32(540℃) 燃烧热(kJ/mol)：3762.26 闪点(℃)：101 引燃温度(℃)：450 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、乙酸 遇明火、高热可燃。受高热分解，放出刺激性烟气 汽油 1630 第3类易燃液体； 危险货物编号31001； CAS8006-61-9； UN编号1203； 无色或淡黄色易挥发液体，有特殊的臭味； 熔点：＜60℃； 沸点40~200℃； 相对密度0.7~0.79； 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、纸坊，引燃温度415-530℃； 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 立德粉 白色结晶性粉末。为硫化锌和硫酸钡的混合物，含硫化锌越多，遮盖力越强，品质也越高。密度4.136～4.34 g/cm3，不溶于水。遇酸易分解产生硫化氢气体，遇硫化氢及碱溶液不起作用。受日光中的紫外线照射6～7h变成淡灰色，放在暗处仍恢复原色。在空气中易氧化，受潮后结块变质。 硫化锌 白色或微黄色粉末。在H2S气体中灼烧即转变为晶体。α变体为无色六方晶体，密度3.98g/cm3，熔点1700℃；β变体为无色立方晶体，密度4.102g/cm3，于1020℃转化为α型。存在于闪锌矿中。不溶于水、易溶于酸。见阳光色变暗。 2.4主要生产设备 项目主要生产设备为夹层锅、提取罐等，基本来源于现有工程利旧，新增储罐等少量设备，主要设备清单见下表。 表2-10 项目生产设备一览表 序号 设备 规格型号 数量（台） 备注 1 化学药（酊剂） 0.4m3配料罐 04m3 2 利旧 2 不锈钢多层过滤器 WGB-1 1 利旧 3 中成药（搽剂） 0.4m3配料罐 04m3 2 利旧 4 不锈钢多层过滤器 WGB-1 1 利旧 5 ZG-400真空罐液机 ZG-400 1 利旧 6 滴剂双头罐装机 CYGX2-2 1 利旧 7 立式圆瓶贴标机 CTB-L 1 利旧 8 双震动斗理瓶机 CDLP-A 1 利旧 9 单面贴标机 TF-120 1 利旧 10 自动旋盖机 ASB-180 1 利旧 11 圆盘供瓶机 ZCGP 1 利旧 12 风油精灌装机 ZCDYG 1 利旧 13 高速立式不干胶贴标机 ZCLT 1 利旧 14 真空液罐箱 ZG-3 1 利旧 15 胶剂 转鼓 12m3 3 利旧 16 多功能提取罐 6m3 4 利旧 17 双效蒸发浓缩罐 CDYZ-1000 1 利旧 18 保温储罐 3m3 2 利旧 19 夹层锅 500L 13 利旧 20 浓缩锅 1.5m3 2 利旧 21 蝶式分离机 SWDH-204 1 利旧 22 袋式过滤器 / 1 利旧 23 空气冷却器 D-56/30 1 利旧 24 空气冷却器 DD-7.5/40 M2 1 利旧 25 切条机 KYQTJ 2 利旧 26 切胶机 KYQJJ 3 利旧 27 除湿机 CTFZ-10Q-F-1 1 利旧 28 擦胶机 4525 1 利旧 29 平板式自动泡罩包装机 DPB-250E 2 利旧 30 打码机 HP-241B 2 利旧 31 喷码机 V200 1 利旧 32 高速自动分页机 YG-2002A 1 利旧 33 封口机 DBF900 1 利旧 34 封口机 FRD1000 1 利旧 35 封口机 SF500 2 利旧 36 热收缩膜包装机 / 1 利旧 37 自动捆扎机 KZB 1 利旧 38 口服液体制剂 剁刀式切药机 WD-200 1 利旧 39 XY系列洗药机 XY500 1 利旧 40 烘箱 / 1 利旧 41 热风循环恒温箱 RXHX 1 利旧 42 1m3中药多功能提取罐 1m3 1 利旧 43 中药储罐 2m3 1 利旧 44 多功能浓缩罐 0.3m3 1 利旧 45 袋式过滤器 / 1 利旧 46 球形真空浓缩器 QZN―300 1 利旧 47 化糖罐 1.15M3 1 利旧 48 浓配罐 300L 1 利旧 49 配制罐 1.15M3 1 利旧 50 不锈钢多层过滤器 WBG-1 1 利旧 51 袋式过滤器 DF-50 1 利旧 52 四头液体灌装旋盖一体机 YXT-YG 1 利旧 53 灯检机 KYDJ-1 1 利旧 54 理瓶机 TCP 1 利旧 55 超声波洗瓶机 QCX-120 1 利旧 56 远红外遂道灭菌烘箱 HDC 1 利旧 57 负压式灌装旋盖机 FGZ30/12 1 利旧 58 贴标机 DLTB-A/C 1 利旧 59 打码机 HP-241B 2 利旧 60 条码打印机 / 1 利旧 61 自动捆扎机 KZB 1 利旧 62 膏剂、糖浆剂、其他 10m3转鼓 / 3 利旧 63 蝶式离心机 / 2 利旧 64 8m3球罐 / 5 利旧 65 2t/h双效减压浓缩器 / 1 利旧 66 500L可倾式夹层锅 / 8 利旧 67 4m3自动提沫机 / 4 利旧 68 1.5n3夹层锅 / 4 利旧 69 自动切胶机 / 3 利旧 70 DPB-350泡罩机 / 4 利旧 71 20-100ml灌装生产线 / 1 利旧 72 中成药 不锈钢水平螺旋转鼓 6m3 2 新增 73 提取罐 6m3 2 新增 74 罐区 乙醇储罐 10m3 3 新增 75 乙醇储罐 5m3 4 新增 76 乙醇储罐 6m3 1 新增 77 汽油储罐 10m3 2 新增 78 汽油储罐 3m3 1 新增 79 其他 水环真空泵 5.5kw 1 新增 80 水力喷射器（含泵） W1000L，11kw 1 新增 81 水力喷射器（含泵） W2000L，30kw 1 新增 82 备用燃气锅炉 6t/h 1 新增 2.5项目四至及周边环境 本项目为搬迁工程，新厂址现为一片空地，已进行地表清理，厂界东为岳陂路，厂界南为药谷二路，厂界西为田岭路，厂界北现为空地，岳陂路、药谷二路、田林路均已建成，雨水、污水管网已连通至岳陂路。 项目地理位置见附图1，周边环境关系见附图2。 2.6总平面布置及合理性分析 （1）总平面布置原则 总平面布置的原则是根据厂区地理位置、地形地貌、地质、交通运输、气象条件、总体规划和周边保护目标的相对位置关系，以及项目经营和发展的要求，本着有利于生产、方便管理、确保安全、保护环境、节约用地并适当留余地，在满足安全生产的前提下，尽量做到流程合理、管线短、交通畅顺、避免交叉污染，满足消防要求，减少污染，以求达到节约用地和减少投资的目的。 （2）总平面布置 厂区总体大致呈矩形，东西向为长，南北向为宽，以厂址中心为原点，逆时针旋转约30°。按照厂内横向贯穿道路，厂内构筑物大体呈三个横排布置，最北部的一排从西向东依次布置动力站、消防水池、雨水收集池/试剂库、停车位、污水处理站；中间一排从西向东依次布置中药前处理提取车间/储罐/外用制剂车间、综合仓库、口服制剂车间及胶剂车间、驴皮前处理车间；最南部一排从西向东依次布置颗粒胶囊车间及中药规范化培养中心、药包材车间/办公楼、食品车间/辅助楼/质检楼。 厂区共设置三个出入口，其中物流出入口2个，分别位于田岭路中部和岳陂路北部，人流出入口1个，位于药谷二路。 具体总平面布置见附图4。 （3）总平面布置合理性分析 本项目平面布置按照同类功能单元集中布置原则，做到功能区划明确，生产区根据流程合理布置，可减少污染，交通便利、顺畅。 当地主导风向为西西北、东，当主导风向为西西北时，办公楼、辅助楼、质检楼人员集中区域位于生产车间的下风向，从环境保护的角度考虑，建议调整总平面布置，将办公区布置在厂址的上风向（如厂址的东北角）。 此外，本项目应委托有资质的单位进行安全评价，确保各建筑防火距离、建筑结构、仓库等符合消防安全要求。 2.7劳动定员及生产制度 本次搬迁后不新增劳动定员，厂区劳动定员310人，工作制度300d/a，每日工作8h，一班制（部分产品中间产物需夜间静置）。 2.8公用工程 （1）供水：市政管网供水，接入点水压0.35Mpa。 （2）排水：厂区排水系统采用雨污分流制，雨水经市政雨水管网汇入长江（葛店段），废水经厂区污水处理站处理后，通过园区市政管网进入葛店开发区污水处理厂处理，尾水排入长江（葛店段）。 （3）供电：本厂区供电规划由市政电网引入，经动力站10kV 配电后，向厂区各分变电所提供10kV 电源，由各分变电所向厂区各单体低压（220V/380V)配电。在口服制剂车间及胶剂车间、颗粒胶囊车间及中药规范化培养中心、质检楼及药包材车间设分变电所，厂区内部电力线采用地下电缆方式敷设。 （4）通排风系统：项目厂房车间按照功能分区需求分别设计通排风系统。职工入口通道设置风帘系统，人员经风帘系统吹扫并消毒后方可进入。 （5）蒸汽：除市政供应蒸汽外，厂区还设置1台备用锅炉房，向提取车间和制剂车间供应蒸汽。 （6）消防：消防系统主要包括室内消火栓系统、室外消火栓系统、灭火器等。根据消防审批要求设置消防设施，按照国家规定办理消防手续，本文不复赘述。 2.9水平衡分析 （1）生活用水 根据生态环境部2021年第24号公告《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——生活污染源产排污系数手册》，湖北省属于第五区，人均综合生活用水量约为240L/人·d，生活污水折污系数0.89。本项目劳动定员310人，则生活用水量约为74.4m3/d、22320m3/a，生活污水量66.2m3/d、19865m3/a。 （2）工艺用水 本项目老厂已运行多年，项目产品规模变化不大，根据建设单位多年生产经验，工艺用水量主要为蒸煮、提取、浸泡、洗皮、设备清洗等工序，纯水用量约为13200m3/a，新鲜用水量约为32484m3/a，废水量约为43400m3/a。 （3）纯化水系统 纯水主要用于锅炉补充用水、纯水生产设备清洗、工艺用水。本项目纯水制备采用RO膜处理工艺，纯水制备率约70%，年用水30000m3，年排放浓盐水9000m3，纯水制备量21000m3/a。进入工艺13200 m3/a，锅炉补充用水300 m3/a，纯水用于设备冲洗后产生废水7500 m3/a。 （4）设备及容器清洗用水 部分产品包装容器需先进行清洗，清洗过程中使用纯水2500 m3/a，洗瓶废水产生量约为2475 m3/a；生产设备在更换产品、批次时需进行清洗，设备清洗使用纯水，用水量为5000 m3/a，废水产生量约为4950m3/a。 （5）化验质检用水 项目质检楼设有化验室，主要对原辅材料、产品进行质检，化验质检用水量约为30t/d、9000t/a，排污系数取0.9，则化验废水量约为27t/d、8100t/a。 地面清洁用水 车间地面每周清洁一次，用水定额2L/m2·次，年工作约43周，总建筑面积约155400m2，则地面清洁用水量约13364m3/a，地面蒸发等损耗量按10%计，则地面清洁废水量约为12028m3/a。 锅炉用水 厂区设6t/h的备用锅炉一台，年运行时间56h。为保证锅炉稳定运行，需要定期排水，由于运行时间很短，停运后采用湿法保养，排水量约为6m3/a，经厂区污水处理站处理后排放。 环保设施用水 本项目部分车间采用喷淋吸收工艺处理废气，喷淋塔水箱定期排水和补水，水量约为600m3/a，排入厂区污水处理站。 循环冷却水 本项目冷却水主要用于打浆机、炼胶机以及提取工序，根据建设单位提供的资料，循环系统水量约为30000m3，排水量约为4800m3/a。 绿化用水 本项目绿化率20%，绿化面积约为19975m2。参考《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），绿化用水按2.0L/（m2·d）计算，按浇水天数约20d，则绿化用水量约为799m3/a。 （11）初期雨水 采用鄂州市暴雨强度计算公式确定初期雨水量，项目初期雨水量约为70m3/次，按降雨天数按150d/a计，则初期雨水量约为10500m3/a。具体计算过程见本文环境风险分析内容。 项目水平衡见表2-11、图2-1。 表2-11 项目水平衡一览表 序号 用水部门 给水m3/a 损耗m3/a 排水m3/a 纯化水 自来水 雨水 1 纯化水用水系统 0 30000 0 21000 9000 2 工艺用水 13500 32484 0 2314 43670 3 生活用水 0 22320 0 2455 19865 4 化验质检用水 0 9000 0 900 8100 5 地面清洁用水 0 13364 0 1336 12028 6 设备容器清洗用水 7500 0 0 75 7425 7 锅炉用水 0 6 0 0 6 8 环保设施用水 0 600 0 60 540 9 循环冷却水 0 4800 0 0 4800 10 绿化用水 0 799 0 799 0 11 初期雨水 0 0 10500 0 10500 小计 21000 113373 10500 28939 115934 合计 144873 28939 115934 图2-1 本项目水平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10施工期工艺流程简述 本项目异地搬迁新建，施工内容包括土建工程、基础工程、装修工程等，项目施工期污染物主要来自于运输及施工过程中产生的机动车和设备尾气、扬尘、生活污水、施工废水、生活垃圾及建筑垃圾。 具体流程如下图2-3所示： 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 2.11运行期项目工艺流程和产污节点 本项目产品主要为中成药制剂、化学药品制剂、药用包材，各产品生产工艺流程及产污节点具体如下： 2.11.1十二种制剂生产工艺及产污节点 风油精、麝香祛风湿油、碘酊、复方醋酸氟轻松酊、克霉唑溶液、十一烯酸酊、枸橼酸铁铵维B1糖浆II、浓维磷糖浆、氯雷他定糖浆、地氯雷他定糖浆、五维他口服液、恩替卡韦口服液生产工艺及产污节点基本一致，具体如下： （1）配制 定量称取化学原料药，搅拌混合均匀，配料罐为全封闭，搅拌过程中的加料由备用加料口加入。 （2）灌装、封口 配制好的液体药剂配制由配制罐泵送至贮罐，由真空灌装机进行灌装、封口。搽剂使用玻璃瓶，町剂采用聚乙烯瓶，本项目采购的均为药用瓶，不用冲洗消毒，直接使用。 （3）灌装完成后的产品送至外包装间，由贴标机和捆扎机进行外包装。 （4）成品由板车运送至仓库常温储存。 （5）本项目设备清洗采用纯水清洗。车间地面进行拖洗，不冲洗。 图2-3 十二种制剂生产工艺流程及产污节点 2.11.2三种中成药胶剂生产工艺及产污节点 公司3个胶剂产品分别为阿胶、龟甲胶和鹿角胶，胶剂生产过程类似，共用一套生产设备，每次更换产品时进行设备清洗，以鹿角胶为例，生产工艺流程及产污节点见图2-4。 （1）原药材炮制 取定量的鹿角锯成长10~20cm的段，清水池中浸泡3~7天，每日换水一次，至鹿角清洁无血水为度，取出沥干备用。 （2）提取 按生产指令领取炮制好的净鹿角，置入提取罐中。加饮用水煎煮六次，每次6小时。提取结束后打开罐底取液阀取液，然后放出料渣并清洗提取罐。 （3）过滤离心 将分次提取胶汁分别通过袋式滤过器进行过滤，然后采用蝶式离心机分离胶汁，过滤完后清洁过滤器及清洁离心机。 （4）浓缩 打开真空浓缩泵，抽真空度0.05~0.08Mpa，将离心后胶汁抽入到双效蒸发浓缩器，待到一定数量后，打开夹层蒸汽阀，保持加热蒸汽0.02~0.08Mpa。罐内温度55~90℃。随着水分的不断蒸发，不断补充新的胶汁。当达到规定浓度（密度1.05）要求时，关闭加热蒸汽阀，关闭真空泵。待罐内呈常压时，打开罐底取液阀，启动抽液泵，将胶汁抽入熬制间提沫机或夹层锅内，清洗双效蒸发浓缩器。 （5）熬制 经二效初步浓缩后的胶液用200目的滤布过滤，打入提沫机或夹层锅内，开启蒸汽阀，保持沸腾状态，继续浓缩，浓缩中分阶段依次加入糖液、黄酒，浓缩完成后，静置30分钟后起锅。浇盆前要清理干净凝胶盘内杂质，浇盆时保证每盆胶液都浇满，避免切胶时尺寸不够，产生大量胶边。 （6）凝胶 将凝胶盆存放凝胶间，待胶汁温度冷却成型后，用推胶机将胶块推出移至冻胶间，放入胶架上。 （7）冻胶 保存冻胶间温度2~8℃，使胶慢慢凝固。 （8）切胶 将凝固好的胶从凝胶盆内取出，在切条机上按标准操作规程规定的尺寸切条。调整好切块机，使切块在规定的块重限度内，每间隔15分钟称量一次。 （9）晾胶 将合格胶块平整晾放在帘上，温度18~26℃，相对湿度45-65%，开启除湿机除湿，隔2~3日将胶片翻动一次。晾至胶块硬固可弯曲为度。 （10）瓦胶 将胶块平整码放在广箱内，锲紧，密闭3~5天。 （11）出风 将瓦胶后胶块平整晾放在帘上，用除湿机除湿。晾至胶块含水量达到规定的水分要求时轻轻缓慢收胶，以防胶块破损。 图2-4 三种中成药胶剂生产工艺流程及产污节点图 （12）擦胶 取胶块，用经75%乙醇处理过的白布擦胶面，并将胶块晾置12小时以上。 （13）内包装 将洁净的PVC和PTP上铝塑泡罩包装机，上好批号，检查复核“产品批号”，试机，运转正常后，按包装规格将胶块填料。随时检查重量和压封情况，剔除不合格药板，定置存放。按批包装指令领取内包材，将灭菌后的胶块装入内袋并封口，随时检查封口密封性，转入周转箱存放于指定位置。 2.11.3四种中成药煎膏剂生产工艺流程及产污节点 公司目前共有4种煎膏剂产品分别为龟鹿二仙膏、妇科白带膏、益母草膏和十全大补膏，膏剂生产过程类似，仅使用的药材不同，共用一套生产设备，每次更换产品时进行设备清洗。以妇科白带膏为例，生产工艺流程大致如下。 （1）原药材炮制 将白术、苍术、党参等中药按需要进行除去杂质、洗净、润透、切厚片、干燥等前处理。 （2）提取、过滤、浓缩、收膏（清膏） 按生产指令领取炮制好的净药材，加饮用水煎煮三次，每次3小时，合并煎液，滤过，浓缩完成后取出静置48小时，取上清液备用。 （3）配料、过滤 取蔗糖、枸橼酸、纯化水，加热转化3小时，冷却，再加碳酸氢钠、不断搅拌，中和，用板框过滤机滤过，置配料罐，加入上述清膏中，混匀，浓缩合格后，交灌封工序。 （4）瓶盖处理 在D级洁净区，按生产指令规定数量领取合格的塑料瓶和瓶盖，瓶盖用75%酒精浸泡消毒后，晾干。瓶子先用75%酒精浸泡消毒，再用洁净压缩空气吹干。 （5）灌封 将灌装设备、容器、管道等消毒处理，发现问题及时停机追溯。 （6）外包装 合格的半成品贴标签，量杯倒扣在瓶盖上，放入说明书，装盒，贴好封口签，装箱，放入合格证，封箱并打包移至待检品库区贮存。 图2-5四种中成药煎膏剂生产工艺流程及产污节点图 2.11.4三种中成药糖浆生产工艺及产污节点 阿归养血糖浆、健脾糖浆、川贝止咳糖浆3种中成药糖浆生产工艺基本一致，采用同一套生产设备，以健脾糖浆为例生产工艺流程大致如下。 图2-6三种中成药糖浆生产工艺流程及产污节点图 （1）原药材的整理与炮制 将党参、陈皮、麦芽等中药按照需要分别进行除杂、洗净、润透、清炒、干燥等前处理。 （2）提取与浓缩 按生产指令领取该品种所需净药材，将陈皮置多功能提取罐中，加饮用水提取挥发油并用干燥洁净的容器封装。取余下五味投入有药渣的多功能提取罐中加水，煎煮三次，合并煎液，滤过，浓缩，用干燥洁净的容器封装后备用。 （3）化糖、配料 按生产指令领取蔗糖、苯甲酸钠、清膏、挥发油，向化糖罐加入适量纯化水，将蔗糖慢慢加入，加热并不停搅拌至蔗糖化开，煮沸45分钟，趁热过滤，单糖浆抽至配料罐。加入1.2kg苯甲酸钠，搅拌混匀，水循环冷却后再将陈皮挥发油加入，加纯化水混匀，合格后交灌封工序。 （4）灌封 按包装指令规定数量领取合格的PET瓶和瓶盖，调整好灌装机灌装量100ml/瓶，试机，并检查装量及密封性，经检查员确认，开始灌封（40—50瓶/分钟）。正常生产中每间隔15分钟必须检查一次装量及其他质量情况，发现问题及时停机追溯。 （5）包装 合格的半成品贴标签，量杯倒扣在瓶盖上，放入说明书，装盒，贴好封口签，封箱并打包入库。 2.11.5五种中成药橡胶膏剂生产工艺流程及产污节点 本项目共5种中成药橡胶膏剂，其中麝香壮骨膏、伤痛宁膏两种产品的一半产能采用溶剂法，生产工艺流程及产污节点基本一致，主要分为中药材处理、橡胶载体制备、涂布、分切、包装几个部分，以麝香镇痛膏为例，生产工艺流程及产污节点如下： 药材前处理主要包括去除杂质、粉碎、清洗、烘干等工作。 提取：采用乙醇为提取剂，将前处理后的药材进行浸提，从而达到浓缩药材有效成分的目的，提取产品为膏状或浸渍液。 橡胶前处理：将橡胶进行切块，然后在60℃以下进行素炼，轧成网状薄片，摊晾24小时以上消防静电。 胶浆制备：先将已消除静电的橡胶片投入双轴卧式搅拌器内，然后加入120#溶剂汽油，启动双轴卧式搅拌器搅拌5～10分钟，使橡胶成碎块，并全部浸泡在汽油中，静置12小时以上。橡胶经120#汽油浸泡溶胀成凝胶状后即可开机，先搅拌2小时，然后加入氧化锌继续搅拌1小时，再加入已称量好的原料：樟脑、水杨酸甲酯，搅拌15分钟后再加入松香继续搅拌1小时，待松香溶解后，加入羊毛脂、黄凡士林搅拌30分钟后，再加入麝香镇痛膏药材浸膏、颠茄流浸膏、人工麝香浸渍液，继续搅拌，直至全部成份混合均匀。自开机素搅起算，搅拌时间为7.5小时左右。胶浆制备完毕后，需用80目不锈钢筛网过滤，过滤胶浆收集在不锈钢容器中，并加盖密封，称量并填写物料状态标识卡，转入胶浆中间站暂存取样检验。 图2-7橡胶膏剂（溶剂法）生产工艺流程及产污环节 涂布：胶浆经涂布辊刮涂在基材上，进入烘道加热，挥干其中的溶剂汽油，涂布工作温度45℃~100℃，烘道热源由蒸汽提供。 分切、切片：已涂胶布在分切机上分切成8cm或10cm或宽度的胶卷，胶卷长度范围为100~200m。已切成段的胶布需用滚针刺孔机复合成卷，再用切片机切成预定的规格。现常生产产品尺寸规格为7×10cm/片、8×10cm/片和8×13cm/片三种。 包装入库：采用内包、外包、封口、装盒的方式进行包装入库。 搬迁后麝香镇痛膏、精制狗皮膏、伤湿止痛膏全部采用热压法生产工艺，麝香壮骨膏、伤痛宁膏两种产品的一半产能采用热压法生产工艺，热压法工艺共用一套生产设备。热压法与溶剂法的区别主要在热压法多了混炼、粗炼、精炼工序，溶胀工序去除了汽油，不同的工艺简述如下。 （1）溶胀：区别于溶剂法采用120#汽油浸泡溶胀，热压法采用樟脑、水杨酸甲酯进行溶胀橡胶。 （2）混炼：将提取产物、溶胀的橡胶与松香、凡士林等原辅料等一起混合均匀，分3次进行捏炼，炼胶盛于洁净防粘不锈钢盘内，静置时间不少于16h。 （3）粗炼：将混炼胶投入炼胶机中，调整辊距1mm左右，炼至胶料肉眼看不见橡胶颗粒为度，胶料盛于洁净防粘不锈钢盘内，静置时间不少于16h。 （4）精炼：将粗炼胶投入炼胶机，辊距调为1mm左右，炼至胶料细腻光滑，呈膜状为度。胶料盛于洁净防粘不锈钢盘内，静置时间不少于16h。 二者生产工艺及产污节点见图2-8。 图2-8橡胶膏剂（热压法）生产工艺及产污节点图 2.11.6新增2种化药颗粒剂生产工艺流程 本项目新增2种化学药颗粒剂——磷酸奥司他韦和小儿法罗培南钠，生产工艺及产污环节基本一致，以磷酸奥司他韦为例，生产工艺具体如下。 （1）配料 将准备好的赤藓糖醇、可溶性淀粉、糊精、聚维酮K30、乙酰磺胺酸钾、糖精钠、聚甘油脂肪酸酯、中链甘油三酸酯、什锦水果香精、二氧化硅等原料依次称量。其中含药颗粒采用纯化水作为粘合剂制粒，辅料颗粒采用纯化水，加入处方量的糖精钠、乙酰磺胺酸钾溶解后，加入处方量聚甘油脂肪酸酯和中链甘油三酸酯，搅拌至均匀备用。 图2-9磷酸奥司他韦和小儿法罗培南钠生产工艺流程及产污节点 含药颗粒和辅料颗粒分别制粒、干燥、整粒。 （2）制粒 含药颗粒制粒：取称量好的赤藓糖醇（含药颗粒处方量）、原料依次加入到GM-300湿法制粒机中进行预混。制出适宜软材后，将软材通过出料口放出，转入摇摆制粒机进行制粒，制粒使用20目不锈钢筛网，制好的湿颗粒用洁净的不锈钢盆盛装。 辅料颗粒制粒：取称量好的赤藓糖醇（辅料颗粒处方量）、可溶性淀粉、糊精、聚维酮K30依次加入到GM-300湿法制粒机中进行预混。制出适宜软材后，将软材通过出料口放出，转入摇摆制粒机进行制粒，制粒使用20目不锈钢筛网，制好的湿颗粒用洁净的不锈钢盆盛装。 （3）干燥 含药颗粒和辅料颗粒干燥流程及控制一致，二者分别干燥。在沸腾干燥制粒机触摸屏设置进风温度：50℃，抖袋间隔30s，抖袋时间5s；干燥过程设置为手动运行模式，流化床腔体开始预热，待出风温度升至40℃时开启进料，通过沸腾干燥制粒机扩散室负压的作用，用输送管道将制好的含药颗粒吸入沸腾干燥制粒机内进行干燥，手动吸料时进料管口在湿颗粒表面匀速移动，将湿颗粒均匀吸入流化床腔体。监测水分＜0.5%时，停止干燥，收颗粒。沸腾干燥炉为密闭，设置压力泄放阀。 整粒 含药颗粒和辅料颗粒整粒流程及控制一致，二者分别整粒。将干燥后的含药颗粒过30目筛，大于30目的颗粒均匀加入摇摆颗粒机中，过16目不锈钢筛网整粒。在加料过程中控制加料速度，避免颗粒在料斗中堆积；将过30目筛网合格颗粒及整粒后颗粒放入洁净的容器内盖好容器盖，并标明物料标识备用。 （4）总混 按处方比例计算含药颗粒、辅料颗粒、什锦水果香精、二氧化硅的投料量，称重后依次加入含药颗粒、辅料颗粒、什锦水果香精及二氧化硅置入HFD-1000对夹式方锥混合机中混合。混合机为密闭。 包装 采用塑料内包装和纸质外包装。 2.11.7其他剂型生产工艺流程及产污节点 金银花露、金银花口服液、小儿咳喘灵口服液、藿香正气水生产工艺基本一致，以金银花露为例，工艺流程及产污节点见图2-10。 1）原药材的整理与炮制 金银花：挑拣，除去叶及花柄，筛去杂质。 2）提取 取金银花置多功能提取罐，加水洗净并浸泡30分钟，加热煮沸共水蒸馏，收集馏液，存贮洁净容器密封备用。 图2-10其他液体剂型工艺流程及产污节点 3）配制 取上述金银花蒸馏液滤过，滤液置稀配罐搅匀。 4）洗瓶（盖）、烘瓶 按生产指令量领取灌装的白色药用玻璃瓶和瓶盖，瓶子、瓶盖分别用超声波清洗，烘干。 5）灌封 将灌装设备、容器、管道等消毒处理后进行灌装，发现问题及时停机追溯。 6）灭菌 将灌封好的金银花露按《大输液快冷灭菌器标准操作规程》进行灭菌。温度：115℃，时间：40分钟。 7）灯检 按《灯检岗位标准操作规程》的要求，灯检人员在灯检机下检查每瓶装量，并翻转倒立观察药液内是否有异物和密封情况。 8）外包装 合格的半成品贴标签，装箱（24瓶/箱），放入产品合格证，封箱并打包。 （2）速溶阿胶粉：以本厂生产的阿胶为原料，将其粉碎，加入螺杆挤压膨化机中进行膨化，要求温度120～150℃，转速200～400转/分，粉碎后将阿胶膨化粉定量分装即为成品。工艺流程及产污节点见图2-9。 图2-11速溶阿胶粉工艺流程及产污节点图 2.11.8药用衬布生产工艺流程及产污节点 图2-12药用衬布生产工艺及产污节点图 除尘：主要为拍打、振动等机械方式，此过程会产生少量粉尘，通过洁净室通风系统排出车间； 灭菌：在30万级洁净区内，将胚布经牵引通过灭菌通道进行灭菌，此工艺采用紫外线灭菌； 包装：在30万级洁净区内，将经灭菌步骤的成型胚布进行收卷，并进行密闭包装即可。 2.12平衡分析 （1）汽油平衡 根据产品生产工艺流程，汽油全部用于溶剂法橡胶膏剂生产。搬迁后，仅麝香壮骨膏、伤痛宁膏2种产品的一半产能继续使用汽油。切碎的橡胶浸泡于汽油中静置12小时以上，然后汽油成为胶浆的一部分涂抹在基材上，在烘道中加热烘出全部汽油，经处理后通过排气筒排放。 具体汽油平衡见表2-12和图2-13。 表2-12汽油平衡一览表 投入 产出 车间 汽油用量t/a 用于产品名称 产物名称 产量t/a 外用制剂车间 麝香壮骨膏 19.956 活性炭吸附 27.159 伤痛宁膏 20.167 大气（有组织） 10.958 大气（无组织） 2.006 合计 40.123 合计 40.123 图2-13 汽油物料平衡图 （2）乙醇平衡 根据建设单位提供的资料，乙醇使用量约为1188.941t/a（含循环回收的部分），主要使用于中药前处理提取车间、口服制剂车间及胶剂车间、外用制剂车间，涉及具体产品见表2-14。其中①外用制剂车间橡胶膏剂乙醇经回收后采用水喷淋处理后排放；②小儿咳喘灵口服液生产中乙醇作为提取剂，在中药前处理车间内进行，经回收后采用水喷淋处理后排放；③五维他口服液、碘酊、十一烯酸酊、复方醋酸氟轻松酊、克霉唑生产中乙醇作为配料，全部进入产品。外购乙醇浓度95%~98%，回收乙醇浓度为60%~70%，使用过程中外购乙醇和回收乙醇均直接往提取罐里输送配置，配置不在回收罐进行。采用两级回收乙醇，回收率92.3%，乙醇平衡见表2-13和图2-14。 表2-13乙醇平衡一览表 投入 产出 车间 产品名称 乙醇用量t/a 产物名称 产量t/a 中药前处理提取车间 麝香镇痛膏 131.438 一级回收乙醇 990.510 麝香壮骨膏 133.670 二级回收乙醇 76.269 精制狗皮膏 92.087 进入废水 5.789 伤湿止痛膏 162.000 大气 0.573 伤痛宁膏 550.800 小儿咳喘灵口服液 3.146 小计 1073.141 小计 1073.141 口服制剂车间及胶剂车间 五维他口服液 80 进入产品 80 小计 80 小计 80 外用制剂车间 碘酊 3.84 进入产品 3.84 十一烯酸酊 15.72 进入产品 15.72 复方醋酸氟轻松酊 12.64 进入产品 12.64 克霉唑溶液 3.6 进入产品 3.6 小计 35.8 小计 35.8 合计 1188.941 合计 1188.941 备注：原辅材料表中的乙醇使用量均折算为无水乙醇 图2-14 乙醇平衡图 （3）物料平衡 根据建设单位提供的资料及工程分析结果，本项目物料平衡见表2-14。 表2-14物料平衡一览表 投入 产出t/a 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 红茴香根 8.065 1 麝香镇痛膏 333 2 辣椒 19.36 2 固废 163.0545 3 生川乌 2.0175 3 进入废水 32.842 4 90%乙醇 146 4 废气 0.106 5 人工麝香 0.004 5 回收乙醇 144.817 6 95%乙醇 0.04 7 樟脑 5.647 8 水杨酸甲酯 2.017 9 颠茄流浸膏 3.868 10 羊毛脂 2.42 11 黄凡士林 3.227 12 橡胶 16.537 13 松香 15.327 14 立德粉 22.74 15 布 391.11 16 纸 35.44 合计 673.8195 合计 673.8195 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 白芷 2.25 1 伤湿止痛膏 309 2 生草乌 0.75 2 进入废水 73.342 3 山奈 2.25 3 废气 0.131 4 干姜 2.25 4 固废 151.365 5 生川乌 0.75 5 回收乙醇 178.542 6 荆芥 1.5 7 肉桂 1.5 8 乳香 0.75 9 没药 0.75 10 生马钱子 0.75 11 丁香 0.75 12 防风 1.5 13 老鹳草 1.5 14 香加皮 1.5 15 积雪草 1.5 16 骨碎补 1.5 17 90%乙醇 180 18 颠茄流浸膏 3.172 19 芸香浸膏 0.66 20 枫香酯 10 21 薄荷脑 1.063 22 冰片 1.063 23 樟脑 2.108 24 水杨酸甲酯 1.577 25 羊毛脂 2.988 26 黄凡士林 4.18 27 液状石蜡 0.605 28 橡胶 14.905 29 松香 16.243 30 立德粉 20.016 31 布 397.22 32 纸 34.83 合计 712.380 合计 712.380 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 当归 5.52 1 麝香壮骨膏 333 2 白芷 3.68 2 废气 20.004 3 生草乌 2.76 3 进入废水 27.261 4 山柰 2.30 4 固废 166.974 5 干姜 7.82 5 回收乙醇 132.877 6 苍术 5.52 7 麻黄 2.94 8 生川乌 2.94 9 八角茴香 1.84 10 乙醇 133.67 11 人工麝香 0.01 12 薄荷脑 0.12 13 冰片 1.41 14 樟脑 1.41 15 水杨酸甲酯 1.19 16 硫酸软骨素钠 0.22 17 盐酸苯海拉明 0.28 18 氧化锌 10.94 19 羊毛脂 2.09 20 黄凡士林 2.57 21 液状石蜡 0.64 22 橡胶 16.08 23 松香 15.44 24 120#汽油 19.956 25 布 403.33 26 纸 35.44 合计 680.116 合计 680.116 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 生川乌 12.83 1 精制狗皮膏 335 2 防己 4.11 2 废气 0.157 3 山奈 4.11 3 固废 214.086 4 透骨草 2.57 4 回收乙醇 107.76 5 延胡索 2.57 5 废水 48.375 6 干姜 2.05 7 辣椒 0.51 8 85%乙醇 108.00 9 蟾酥 0.08 10 70%乙醇 0.41 11 薄荷脑 1.54 12 冰片 0.77 13 樟脑 2.05 14 水杨酸甲酯 0.97 15 氧化锌 11 16 羊毛脂 2.292 17 黄凡士林 3.3 18 液状石蜡 0.83 19 橡胶 16.87 20 松香 16.13 21 立德粉 49.046 22 布 427.78 23 纸 35.56 合计 705.378 合计 705.378 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 白芷 8.09 1 伤痛宁膏 320 2 延胡索 40.37 2 废气 20.403 3 黄柏 40.37 3 固废 319.436 4 红花 40.37 4 回收乙醇 644.158 5 儿茶 8.09 5 进入废水 51.453 6 85%乙醇 648 7 薄荷脑 1.12 8 冰片 0.86 9 樟脑 0.59 10 水杨酸甲酯 1.12 11 氧化锌 10.57 12 羊毛脂 2.11 13 黄凡士林 3.41 14 液状石蜡 0.81 15 橡胶 16.26 16 松香 15.62 17 120#汽油 20.167 18 立德粉 24.523 19 布 433.89 20 纸 39.11 合计 1355.45 合计 1355.45 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 300 300 1 阿胶 102 2 3 3 2 固废 209 3 7.5 7.5 3 进入废水 1 4 1.5 1.5 合计 312 合计 312 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 龟甲 200 1 龟甲胶 38.25 2 豆油 1 2 固废 163 3 黄酒 1 3 进入废水 0.75 合计 202 合计 202 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 鹿角 200 1 鹿角胶 56.6 2 豆油 1 2 固废 155 3 冰糖 10 3 进入废水 0.2 4 黄酒 0.8 合计 211.8 合计 211.8 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 龟甲 30 1 龟鹿二仙膏 100 2 鹿角 30 2 固废 84 3 党参 5.64 3 进入废水 0.76 4 枸杞子 45.12 5 蔗糖 44 6 纯化水 30 合计 184.76 合计 184.76 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 白术 10 1 妇科白带膏 100 2 苍术 2.75 2 固废 74 3 党参 2.24 3 进入废水 0.8588 4 陈皮 5 5 山药 20 6 甘草 1 7 荆芥 5 8 车前子 3 9 柴胡 0.6 10 白芍 5 11 蔗糖 80 12 枸橼酸 0.24 13 碳酸氢钠 0.0288 14 纯化水 40 合计 174.8588 合计 174.8588 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 益母草清膏 75.815 1 益母草膏 250.58 2 红糖 151.63 2 进入废水 3.336 3 纯化水 26.471 合计 253.916 合计 253.916 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 党参 8 1 十全大补膏 100 2 白术 8 2 固废 93 3 茯苓 8 3 进入废水 0.5 4 甘草 4 5 当归 12 6 川芎 4 7 白芍 4 8 熟地黄 12 9 黄芪 8 10 肉桂 2 11 蜂蜜 123.5 合计 193.5 合计 193.5 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 当归 51.58 1 阿归养血糖浆 220 2 党参 3.21 2 固废 33 3 白芍 3.21 3 进入废水 0.13 4 甘草 1.61 5 茯苓 3.21 6 黄芪 3.21 7 熟地黄 3.21 8 川芎 1.61 9 阿胶 3.21 10 蔗糖 167.38 11 苯甲酸钠 0.54 12 纯化水 11.15 合计 253.13 合计 253.13 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 党参 5.14 1 健脾糖浆 125 2 白术（炒） 7.70 2 固废 22 3 陈皮 5.14 3 进入废水 0.55 4 枳实（炒） 5.14 5 山楂（炒） 3.86 6 麦芽（炒） 5.14 7 蔗糖 65.13 8 苯甲酸钠 0.20 9 纯化水 50.1 小计 147.55 合计 147.55 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 枸橼酸铁铵 20 1 枸橼酸铁铵维 B1糖浆II 1200 2 维生素B1 0.05 2 进入废水 10.15 3 羟苯乙酯 0.1 4 蔗糖 650 5 纯化水 540 合计 1210.15 合计 1210.15 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 川贝母 0.81 1 川贝止咳糖浆 100 2 款冬花 1.61 2 固废 20 3 紫苏叶 5.04 3 进入废水 0.84 4 紫菀 3.88 5 前胡 5.04 6 桔梗 3.88 7 陈皮 3.88 8 甘草 1.29 9 杏仁水 4 10 蔗糖 48.38 11 苯甲酸钠 0.13 12 纯化水 42.90 合计 120.84 合计 120.84 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 甘油磷酸钠 4.2 1 浓维磷糖浆 246 2 咖啡因 0.6 2 进入废水 0.6 3 维生素B1 0.12 4 烟酸 0.012 5 磷酸 0.108 6 蔗糖 120 7 苯甲酸钠 0.2 8 羟苯乙酯 0.1 9 枸橼酸 0.12 10 柠檬香精 0.2 11 焦糖 0.07 12 纯化水 120.87 合计 246.6 合计 246.6 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 氯雷他定 0.6 1 氯雷他定糖浆 774 2 蔗糖 408 2 进入废水 0.6 3 丙二醇 62.16 4 甘油 37.86 5 枸橼酸 12 6 苯甲酸钠 1.8 7 乙二胺四乙酸二钠 0.6 8 纯化水 251.58 合计 774.6 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 地氯雷他定 0.3 1 地氯雷他定糖浆 756 2 蔗糖 300 2 进入废水 0.5712 3 丙二醇 60 4 山梨醇 120 5 枸橼酸 0.18 6 苯甲酸钠 0.6 7 依地酸二钠 0.15 8 水蜜桃香精 0.12 9 诱惑红色素 0.0012 10 纯化水 275.22 合计 756.5712 合计 756.5712 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 金银花 21.47 金银花露 340 2 纯化水 319.11 进入废水 0.58 合计 340.58 合计 340.58 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 金银花 0.2 1 金银花露饮料 170 2 蔗糖 5 2 进入废水 0.1452 3 山梨酸钾 0.025 4 乳酸链球菌素 0.01 5 异抗坏血酸钠 0.03 6 柠檬酸 0.01 7 薄荷脑 0.0002 8 纯水 164.87 合计 170.1452 合计 170.1452 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 麻黄 0.15 1 小儿咳喘灵口服液 12 2 金银花 1.5 2 固废 0.2 3 苦杏仁 0.750 3 进入废水 0.034 4 板蓝根 1.5 5 石膏 2.251 6 甘草 0.750 7 瓜蒌 0.750 8 甜菊糖 0.008 9 羟苯乙酯 0.003 10 95%乙醇 3.312 11 纯化水 1.26 合计 12.234 合计 12.234 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 维生素B1 0.6 五维他口服溶液 2200 2 维生素B2 0.12 进入废水 20 3 维生素B6 0.18 4 烟酰胺 0.6 5 泛酸钙 0.06 6 橙皮酊 30 7 苯甲酸钠 6 8 枸橼酸 3 9 乙醇 80 10 蔗糖 492 11 纯化水 1607.44 合计 2220 合计 2220 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 苍术 11.7 1 藿香正气水 150 2 陈皮 11.7 2 固废 12 3 厚朴（姜制） 11.7 3 进入废水 0.48 4 白芷 17.55 5 茯苓 17.55 6 大腹皮 17.55 7 生半夏 11.7 8 干姜 0.99 9 甘草浸膏 1.47 10 广藿香油 0.12 11 紫苏叶油 0.06 12 干姜 0.39 13 纯化水 60 合计 162.48 合计 162.48 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 碘 0.192 1 碘酊 8 2 碘化钾 0.144 2 进入废水 0.016 3 乙醇 3.84 4 纯化水 3.84 合计 8.016 合计 8.016 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 十一烯酸 2 1 十一烯酸酊 17.7 2 乙醇 15.72 2 进入废水 0.02 合计 17.72 合计 17.72 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 醋酸氟轻松 0.008 1 复方醋酸氟轻松酊 20 2 间苯二酚 2 2 进入废水 0.25 3 冰片 0.4 4 水杨酸 1 5 甘油 1.262 6 二甲基亚砜 0.44 7 乙醇 12.64 8 纯化水 2.5 小计 20.25 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 克霉唑 0.12 1 克霉唑溶液 8 2 乙醇 3.6 2 进入废水 0.16 3 二甲基亚砜 1.76 4 纯化水 2.68 合计 8.16 合计 8.16 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 血竭 0.03 1 麝香祛风湿油 12 2 乳香 0.6 2 进入废水 2.3124 3 没药 0.6 4 人工麝香 0.0024 5 丁香罗勒油 0.24 6 桉叶油 4.8 7 桂皮油 0.24 8 水杨酸甲酯 5.76 9 薄荷素油 1.2 10 麝香酮 0.48 11 月桂氮卓酮 0.12 12 液状石蜡 0.24 合计 14.3124 合计 14.3124 序号 物料名称 使用量t/a 序号 名称 数量t/a 1 薄荷脑 10.24 1 风油精 32 2 樟脑 0.96 进入废水 0.035 3 水杨酸甲酯 8.32 4 桉油 0.96 5 丁香酚 0.96 6 香精 3.2 7 叶绿素 0.035 8 液状石蜡 7.36 合计 32.035 合计 32.035 序号 物料名称 使用量kg/a 序号 名称 数量kg/a 1 恩替卡韦 16 1 恩替卡韦口服液 120292 2 羟苯甲酯 469 2 3 羟苯丙酯 57 4 麦芽糖醇 118750 5 枸橼酸 110 6 枸橼酸钠 812 7 桔子香精 78 合计 120292 合计 120292 序号 物料名称 使用量kg/a 序号 名称 数量kg/a 1 法罗培南钠 915 1 小儿法罗培南钠颗粒 7502 2 蔗糖 4196.25 2 废气 0.025 3 甘露醇 2175 4 羟丙纤维素 150 5 阿司帕坦 45 6 依地酸钙钠 9.525 7 日落黄 3.75 8 天然特浓鲜橙香精 7.5 合计 7502.025 合计 7502.025 序号 物料名称 使用量kg/a 序号 名称 数量kg/a 1 磷酸奥司他韦 591.6667 1 磷酸奥司他韦溶液 14998 2 赤藓糖醇 12887 2 废气 0.274 3 可溶性淀粉 563.3333 4 糊精 281.6667 5 聚维酮K30 450 6 乙酰磺胺酸钾 30 7 糖精钠 30 8 聚甘油脂肪酸酯 15 9 中链甘油三酸酯 75 10 二氧化硅 15 11 什锦水果香精 60 合计 14998.6667 合计 14998.6667 （4）锌平衡 本项目使用的含锌物料主要是立德粉和氧化锌，立德粉主要成分硫化锌不溶于水，氧化锌难溶于水，且二者都不具有挥发性。锌元素作为药品中的有效成分及营养元素，在生产过程中（涂布之前的胶膏制备工序）全部进入产品，部分锌元素作为不合格产品的一部分损耗，按照不合格产品产生率进行计算。 表2-15锌元素平衡一览表 投入 产出 产品名称 用量 用量t/a 锌含量% 锌含量t/a 产物名称 产量t/a 麝香镇痛膏 立德粉 22.74 28 0.767 进入产品 0.752 固废 0.015 伤湿止痛膏 立德粉 20.016 28 5.604 进入产品 5.492 固废 0.112 麝香壮骨膏 氧化锌 10.94 80 8.752 进入产品 11.323 立德粉 10.008 28 2.802 固废 0.231 精制狗皮膏 立德粉 49.046 28 13.733 进入产品 13.458 固废 0.275 伤痛宁膏 氧化锌 10.57 80 8.456 进入产品 15.017 立德粉 24.523 28 6.866 固废 0.306 合计 46.981 合计 46.981 图2-15锌元素平衡图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.13现有工程环评手续和竣工环保验收手续情况 湖北康源药业有限公司葛店工厂始建于2001年，目前主要生产34种产品（见前文表2-2），其中药品29个、食品2个、包材3个。2019年，为响应《葛店开发区生物医药化工企业关改搬转实施方案》的政策，湖北康源药业有限公司实施搬迁计划，现有工程环保手续情况见表2-16。 表2-16 现有工程环保手续情况 序号 年/月 项目名称 环保手续 环评批复建设内容 实际建设内容 备注 1 / 硬膏剂项目 无环评批复 年产麝香镇痛膏、麝香壮骨膏、精制狗皮膏、伤湿止痛膏、伤痛宁膏各10000万帖 / 2002/12 鄂州环监验[2002]008号 附件8 2 2004/5 胶剂、糖浆剂生产项目 鄂州环监评[2004]0014号 年生产龟甲胶200吨、阿胶100吨、龟鹿二仙膏200万瓶及一定量鹿角胶 年生产龟甲胶200吨、阿胶300吨、龟鹿二仙膏100万瓶、鹿角胶200吨 附件9 2004/6 鄂州环监验[2004]005号 附件10 3 2015/7 药用衬布及综合制剂升级改造项目 鄂州环保函[2015]83号 在现有厂区进行改扩建，新建1栋四层综合性厂房、前处理仓库、质检中心；将液体制剂生产线由原车间迁至新建厂房内，原车间改造为胶剂车间；对厂区公用工程进行升级，改造现有污水处理设施，将现有燃煤锅炉改造为天然气。项目建成后，生产能力为年用药用衬布2000万平方米、胶剂产品500吨、糖浆产品2000万瓶。 基本与环评批复一致，设计废水处理工程、废气处理工程、质检中心设计等变动。 附件11 2018/3 自主验收 附件12 2.14排污许可手续办理情况 现有工程于2020年9月办理了排污许可受理，已取得排污许可证，证书编号914200007282964146001Q，有效期自2020年9月12日至2023年9月11日止，见附件14。 2.15现有工程污染物排放 （1）废水 根据《湖北康源药业有限公司药用衬布及综合制剂升级改造项目竣工环保验收监测报告》（2018年3月，湖北祺美中检联检测有限公司，附件15），现有工程污水处理站废水排放情况见表2-17。 表2-17现有工程污水处理站总排口废水排放一览表 项目 COD BOD5 NH3-N 总磷 SS 排放浓度 平均值mg/L 107 61.8 80 2.13 0.3 排放标准限值 500 300 45 8 400 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 *现有工程废水执行标准见附件13 （2）废气 根据《湖北康源药业有限公司药用衬布及综合制剂升级改造项目竣工环保验收监测报告》（2018年3月，湖北祺美中检联检测有限公司，附件15），现有工程废气排放见表2-18。 表2-18现有工程废气排放一览表 污染源 排气筒编号 排气筒高度 污染因子 排放浓度 （mg/m3） 排放量t/a 标准限值 达标情况 提取车间 1# 15m 总挥发性有机物 1.26 0.011 40*/150 达标 臭气浓度 550（无量纲） / 2000（无量纲） 达标 提取车间 2# 15m 总挥发性有机物 0.588 0.005 40*/150 达标 臭气浓度 550（无量纲） / 2000（无量纲） 达标 锅炉 3# 15m 颗粒物 7.24 0.156 20 达标 SO2 45 0.968 50 达标 NOx 72 1.553 150 达标 前处理 仓库 4# 15m 总挥发性有机物 1.56 0.014 40*/150 达标 *现有工程执行的为DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2 医药制造业40mg/m3，可满足GB37823-2019《制药工业大气污染物排放标准》150mg/m3限值要求。 上述检测内容未涉及橡胶膏剂车间，目前橡胶膏剂设碱液喷淋+活性炭吸附装置，汽油废气经处理后排放。根据建设单位统计，现有工程汽油用量约为194.04t/a，在生产过程中全部挥发。由于现有工程无组织源强无法实测，因此按照收集效率95%、处理效率34%进行核算，则橡胶膏剂车间无组织排放量9.702t/a，有组织废气排放量为194.04×0.95×66%=121.663t/a，则本项目现有工程挥发性有机物核定排放量为0.011+0.005+0.014+9.702+121.663=131.395t/a。 受经济技术条件影响，现有工程未将除锅炉外的有组织颗粒物纳入管理范围内（未检测），导致现有工程颗粒物无法核算，只能核算锅炉排放的颗粒物。本项目实施后，除锅炉外，全厂涉及颗粒物的生产规模基本不变，现有工程颗粒物按照本文核算的0.202t/a计算，则现有工程颗粒物排放量约为0.202+0.156=0.358t/a。 综上所述，本项目现有工程颗粒物排放量为0.358t/a、SO20.968t/a、NOx1.553t/a、挥发性有机物131.395t/a，计入本文附表。 （3）固废 根据《湖北康源药业有限公司药用衬布及综合制剂升级改造项目竣工环保验收监测报告》（2018年3月，湖北祺美中检联检测有限公司，附件15），现有工程产生的固体废物主要有员工办公生活垃圾、工艺废渣、废包装材料、污水处理站沉降污泥、废有机溶剂等。生活垃圾、工艺废渣、污水处理站沉降污泥等委托鄂州新市民综合服务有限公司处置，少量工艺废渣用于厂区绿化施肥；废包装材料由生产厂家回收，废有机溶剂等危险废物统一收集于危废暂存间，交由武汉凤凰绿色贸易有限公司处置。 （4）噪声 根据《湖北康源药业有限公司药用衬布及综合制剂升级改造项目竣工环保验收监测报告》（2018年3月，湖北祺美中检联检测有限公司，附件15），在西区厂界外共布设4个检测点。 表2-19现有工程西区噪声监测结果 单位：dB（A） 检测时间 时段 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 *标准值 达标情况 2017.06.24 昼间 60.4 58.3 62.2 59.5 65 达标 夜间 61.2 60.5 61.7 58.4 55 达标 2017.06.25 昼间 52.2 51.7 52.4 50.4 65 达标 夜间 51.4 52.2 51.8 49.7 55 达标 *根据环评批复，现有工程执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 2.16现有工程投诉及整改情况 自湖北康源药业有限公司药用衬布及综合制剂升级改造项目竣工环保验收完成正式运营至今，湖北康源药业有限公司收到投诉及整改情况见附件23。 2.17现有厂区主要环境问题 本项目现有工程已按国家规定办理了环保手续，手续齐全，废气、废水、噪声均可达标排放，固废得到合理处置。根据建设单位搬迁计划，在新厂区未建成前，现有工程继续运营。根据现场踏勘结果，现有工程发现环境问题如下： 根据当地环境管理要求，现有工程排污许可监测方案无法申报，目前仅开展了自行监测，无法在湖北省企业监测信息公开平台公开。 2.18现有环境问题整改措施 搬迁完成后，根据当地管理要求及时开展排污许可自行监测，并在湖北省企业监测信息公开平台公开。 2.19迁扩方案 根据葛店开发区生物医药化工企业关改搬转指挥部2020年7月《关于湖北康源药业有限公司搬迁方案的批复》（鄂葛关改搬转指[2020]3号，附件18），湖北康源有限公司原厂区处置方案为：“西区30亩由管委会回购；东区25亩因搬迁补偿费用不能覆盖其新建厂区资金需求，保留东区改造为中药研究院，并继续作为研发中心、办公中心和后勤中心（包含职工倒班宿舍、仓库、食堂）”。 根据本项目立项文件，搬迁后厂区新增3种化学制剂，橡胶膏剂产品生产规模改变（总生产规模不变），其他产品生产规模及工艺不变，具体见本文表2-2、表2-3。 根据湖北康源药业有限公司搬迁方案，在新厂区主体工程建成之后将逐步对现有厂区部分设备进行拆除搬迁，具体见表2-20。 表2-20搬迁计划时间表 序号 事项 时间安排 备注 1 新厂区建设 2021年11月~2025年1月 取得环评批复之后，总建设期39个月 2 东厂区橡胶膏剂生产设备搬迁 2023年 无法转移的设备及资产资源化利用（见表2-16） 3 口服液、外用制剂生产设备搬迁 2024年 4 胶剂及其他生产设备搬迁 2025年 5 新厂区环保验收 2025年1~3月 具备环保验收条件 6 老厂区东区改造 2025年~2026年 按国家规定重新办理环保手续 表2-21老厂区无法利旧机械设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 1 钢结构平台 / 31.64 m2 2 擦胶机 4525型 2 台 3 紫外灯 / 6 个 4 不锈钢浸泡池 4.5m3 12 个 5 不锈钢浸泡池 6m3 4 个 6 前处理钢构平台 4×12 1 个 7 楼梯 1.6×3.7 1 个 8 胶剂提取钢构平台 12×28 6×5 4×6 1 个 9 中药提取平台 6.7×34.6m 1 个 10 提沫机操作台 1.3×2.5m 1 个 11 收胶锅操作台 15×1.3m 1 个 12 航吊 2.8t 1 个 13 不锈钢池 1m3 2 个 14 不锈钢投料筒 4m 6 个 15 回收乙醇地下储罐 6m3 1 个 16 机械格栏 / 1 个 17 提升泵 / 2 个 18 混合液回流泵 1 个 19 鼓风机 / 2 个 20 污泥泵 / 2 个 21 空压机 / 1 个 22 厢式压滤机 / 1 组 23 搅拌机 / 3 个 24 计量泵 / 3 个 25 气浮池 / 1 组 26 污水处理站下污水池 / 1577 m3 27 水质在线监控设备 FPI 1 套 28 备用电源ups C1KS.1KVA 1 个 29 废气处理装置1+离心风机 / 7 套 30 酒精罐 / 1 个 31 自制电柜 / 1 个 32 酒精液位计 / 3 个 33 电柜 / 2 个 34 汽油罐 / 1 个 35 防爆泵+液位计 / 1 套 36 洁净工程 D级 1 套 37 燃油（气）锅炉 / 1 个 38 电梯 / 4 部 39 东西区之间管道支架 / 1 套 40 胶剂前工段风机房水箱 1.6×2×1m 1 个 41 洗药池 5m2 3 个 42 升降梯 / 1 部 43 中药提取防爆风扇 / 12 个 44 吊栏 / 2 个 45 吊篮 / 1 台 46 水箱 / 1 个 47 监控系统 / 1 套 48 木转鼓 12m3 5 套 49 橡胶膏剂车间涂布车间风管 / 1 套 50 橡胶膏剂车间外包间风管 / 1 套 51 橡胶膏剂车间废气收集装置 / 1 套 52 橡胶膏剂内包间改造 / 1 套 53 提取车间冷却塔 / 1 套 54 循环池改造及酒精池 / 1 套 55 循环池加高 / 1 套 56 双轴撕碎机 / 1 套 57 西区污水处理站废气收集塔加高项目 / 1 套 58 西区污水处理站气浮罐 / 1 套 59 西区外总排口管道改道 / 1 套 60 酒精储存区改造工程 / 1 套 2.20搬迁后原厂址环境管理要求 搬迁后原厂址西区交由葛店开发区管委会管理，环境责任主体不再是湖北康源药业有限责任公司，环境责任主体为葛店开发区管委会或后续利用单位。原厂址东区全部对外租赁，功能限定为《关于湖北康源药业有限公司搬迁方案的批复》（鄂葛关改搬转指[2020]3号，附件18）中规定的中药研究院、研发中心、办公或后勤构筑物，改造或装修工作由承租的企业实施，湖北康源药业有限公司不负责原厂址改造工作，环境责任主体为承租的企业，按照国家规定另行办理环保手续。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“大气环境。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。” 根据鄂州市生态环境局2021年5月28日发布的《鄂州市环境质量报告书（2020年度）》，评价结论如下：2020年鄂州市华容区环境空气二氧化硫(SO2)年均浓度为8微克/立方米，较2019年年均浓度下降20.0%；二氧化氮(NO2)年均浓度为21微克/立方米，较2019年年均浓度下降16.0%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为68微克/立方米，较2019年年均浓度下降17.1%；细颗粒物（PM2.5）年均浓度38微克/立方米，较2019年年均浓度下降17.4%；一氧化碳（CO）24小时平均值第95百分位数2.0毫克/立方米，较2019年上升25.0%；臭氧日最大8小时滑动平均值（O3-8H）的第90百分位数158微克/立方米，较2019年下降13.2%。细颗粒物（PM2.5）浓度超过二级标准限值，其余五项污染物浓度均在二级标准限值内。 表3-1 2020年鄂州市华容区污染物浓度统计表 序号 污染物 监测浓度μg/m3 标准值μg/m3 占标率% 超标倍数 达标情况 1 SO2 8 60 13.3 0 达标 2 NO2 21 40 52.5 0 达标 3 PM10 68 70 97.1 0 达标 4 PM2.5 38 35 108.6 0.09 超标 5 CO 2.0 4 50 0 达标 6 O3 158 160 98.8 0 达标 本次特征污染物引用黄冈博创检测技术服务有限公司《盛隆电气（鄂州）有限公司智能制造产业基地项目》（鄂B＆C2021[检]字050080号，2021年5月）中数据进行评价，具体见表3-2。 表3-2 特征污染物环境空气检测结果 监测日期 监测项目 监测点位 监测结果mg/m3 最大浓度占标率% 超标率% 达标情况 第一次 第二次 第三次 第四次 2021年5月16日 非甲烷总烃 厂址东南2.5km 0.95 0.98 0.89 1.06 53 0 达标 2021年5月17日 0.86 0.82 0.86 0.92 46 0 达标 2021年5月18日 1.02 1.25 1.08 0.98 62.5 0 达标 从表3-1可以看出，2020年鄂州市华容区SO2、NO2、CO、PM10、O3满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准的要求；PM2.5年平均值出现超标现象，超标倍数为0.09，属于不环境空气不达标区。从表3-2可以看出，葛店开发区域内非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3限值要求。 3.2地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。” 由于项目所在园区的规划环评文件《湖北省鄂州市葛店科技新城规划环境影响跟踪评价报告书（2019年）》和《湖北葛店经济技术开发区大健康产业园区域性统一评价环境影响报告书（2020年）》中均未进行现状监测且均引用生态环境主管部门发布的水环境质量数据，因此本项目直接引用鄂州市生态环境局发布的地表水环境质量最新数据进行评价。 本项目地表水环境质量现状评价涉及水体为长江（鄂州段），长江鄂州燕矶段面为Ⅱ类水体，长江鄂州长港樊口断面为Ⅲ类。 根据鄂州市生态环境局发布的地表水环境质量状况，各水体2021年1-7月水质现状见表3-3。 表3-3 地表水现状监测分析结果 单位：mg/L 水体名称 监测断面 监测时间 功能类别 水质现状 达标情况 超标污染物 长江（鄂州段） 燕矶断面 2021年7月 Ⅱ Ⅲ 不达标 总磷 2021年6月 Ⅱ Ⅱ 达标 无 2021年5月 Ⅱ Ⅱ 达标 无 2021年4月 Ⅱ Ⅱ 达标 无 2021年3月 Ⅱ Ⅱ 达标 无 2021年2月 Ⅱ Ⅱ 达标 无 2021年1月 Ⅱ Ⅱ 达标 无 长港樊口段 2021年7月 Ⅲ Ⅲ 达标 无 2021年6月 Ⅲ Ⅱ 达标 无 2021年5月 Ⅲ Ⅱ 达标 无 2021年4月 Ⅲ Ⅱ 达标 无 2021年3月 Ⅲ Ⅳ 超标 COD、氨氮 2021年2月 Ⅲ Ⅲ 达标 无 2021年1月 Ⅲ Ⅱ 达标 无 由上表可知，2021年1~7月长江鄂州燕叽断面除7月水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，其余6个月水质均能满足GB3838-2002）II类标准。2021年1~7月长江鄂州长港樊口断面除3月水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，其余6个月水质均能满足GB3838-2002）III类标准。 3.3声环境质量现状 根据现场踏勘情况，项目厂界周边50米范围内无声环境敏感点。拟建厂址声环境现状见表3-4。 表3-4声环境现状监测一览表dB(A) 检测日期 检测点位 昼间 夜间 标准限值 昼间 夜间 2021.12.21 1#(厂界东侧外1m处) 47 44 60 50 2#(厂界南侧外1m处) 49 46 70 55 3#(厂界西侧外1m处) 48 45 70 55 4#(厂界北侧外1m处) 47 43 60 50 由表3-4可知，拟建厂址声环境现状可分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准，声环境现状较好。 3.4生态环境现状 本项目位于葛店经济开发区大健康产业园内且用地范围内无生态环境保护目标，按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》规定不进行生态现状调查。 3.5地下水环境现状 采用葛店经济开发区大健康产业园规划环评引用的《湖北鄂州葛店科技新城总体规划环境影响评价地下水监测》（武华环检字2019（0098）号）监测结果进行地下水现状评价，监测布点见表3-5及附件19，地下水监测结果见表3-6。 表3-5地下水现状监测布点信息一览表 编号 相对位置 监测项目 4# 大健康产业园上游 钙、镁、钠、钾、碳酸根、碳酸氢根、pH 值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、井深、水位、水深 5# 9# 大健康产业园下游 21# 大健康产业园下游 井深、水位、水深 22# 井深、水位、水深 23# 井深、水位、水深 34# 井深、水位、水深 31# 井深、水位、水深 32# 大健康产业园上游 井深、水位、水深 表3-6地下水监测结果一览表（单位mg/L） 监测项目 4# 5# 9# 标准 pH值（无量纲） 7.44 7.52 7.26 6.5~8.5 总硬度 276 397 280 650 溶解性总固体 634 916 590 2000 硫酸盐 92.9 149 47.3 250 氯化物 40.9 48.5 28.3 250 铁 0.01 0.01 ND 0.3 锰 0.05 ND ND 0.1 挥发性酚类 ND ND ND 0.002 钠 35.2 39.4 8.36 52.9 钙 72.4 105 68.8 / 钾 0.84 2.40 1.40 / 镁 21.0 31.3 23.0 / 碳酸根 0 0 0 / 碳酸氢根 105.3 254.2 45.8 / 菌落总数 11 51 11 100 亚硝酸盐 ND ND 0.080 0.02 硝酸盐 25.5 0.613 43.3 20 氰化物 ND ND ND 0.05 氟化物 0.128 0.267 0.421 1.0 耗氧量 1.0 0.7 0.8 / 氨氮 0.032 0.147 0.034 0.2 总大肠菌群 3 3 3 30 镉 0.0003 0.0006 0.0004 0.05 汞 ND ND ND 0.001 砷 0.0003 0.0006 0.0004 0.05 六价铬 ND ND ND 0.05 铅 ND ND ND 0.05 色度 5 5 5 15 臭和味 无异臭、无异味 无异臭、无异味 无异臭、无异味 无 肉眼可见物 无 无 无 无 浑浊度NTU 2.122 2.529 2.366 3 井深m 10.2 11.3 9.4 / 水深m 6.6 7.2 6.9 / 水位m 3.6 4.1 2.5 / 监测点位 井深 水深 水位 / 21# 10.7 7.5 3.2 / 22 8.7 6.3 2.4 / 23 10.1 7.7 2.4 / 24 7.5 5.3 2.2 / 31 6.6 3.8 2.8 / 32 6.8 5.4 1.4 / 由表3-5监测结果可知，5#取样点各检测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准；9#取样点亚硝酸盐和硝酸盐超标，4#取样点硝酸盐超标，其他监测因子可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准，超标情况见表3-7。 表3-7地下水超标评价一览表 监测因子 评价指标 9# 4# 亚硝酸盐 监测浓度mg/L 0.080 / 标准指数 4 / 超标倍数 3 / 硝酸盐 监测浓度mg/L 43.3 25.5 标准指数 2.165 1.275 超标倍数 1.165 0.275 从上表可知，亚硝酸盐及硝酸盐的超标倍数较大。根据监测报告结果显示，取样水深为6.9m及6.6m，初步判断为浅层地下水，该层地下水补给方式主要是降水补给，亚硝酸盐及硝酸盐超标的原因受地面农业或生活污染的可能性较大。 3.6土壤环境质量现状 根据《湖北葛店经济技术开发区大健康产业园土壤环境质量补充环境监测》（武汉华正环境检测技术有限公司，武华委检字2020[3802]号），大健康产业园土壤监测点位见表3-8和附件20。 表3-8大健康产业园土壤补充监测点位 点位编号 采样位置 与项目距离m 监测项目 S1 大健康产业园东北侧 114°3 8′44.5786″ 30°31′42.1841″ 800 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018）基本项45项 S2 大健康产业园中部 30°31′16.4694″ 114°3 8′26.0728″ 0 S3 大健康产业园西南侧 30°31′08.4678″ 114°3 8′04.5353″ 300 表3-9土壤环境质量监测结果与评价（单位mg/kg） 监测时间 2020年9月15日 第二类建设用地风险筛选值 监测点位 S1 S2 S3 采样深度 0~20cm 0~20cm 50~100cm 150~300cm 0~20cm 砷 11 12.5 12.5 12.5 26.6 60 镉 0.19 0.07 0.07 0.18 0.1 65 铜 24 22 23 27 26 18000 铅 44 38 50 58 46 800 镍 23 34 29 26 26 900 汞 0.078 0.139 0.114 0.088 0.104 38 铬（六价） ND ND ND ND ND 5.7 氯甲烷 ND ND ND ND ND 37 氯乙烯 ND ND ND ND ND 37 1,1，-二氯乙烯 ND ND ND ND ND 0.43 二氯甲烷 ND ND ND ND ND 616 顺-1,2-二氯乙烯 ND ND ND ND ND 596 1,1，-二氯乙烷 ND ND ND ND ND 9 反-1，2-二氯乙烯 ND ND ND ND ND 54 氯仿 0.0017 0.0067 0.0057 0.0021 0.0051 0.9 1,1,1-三氯乙烷 ND ND ND ND ND 840 1,2-二氯乙烷 ND ND ND ND ND 5 苯 ND ND ND ND ND 4 四氯化碳 ND ND ND ND ND 2.8 1,2，-二氯丙烷 ND ND ND ND ND 5 三氯乙烯 ND ND ND ND ND 2.8 甲苯 ND ND ND ND ND 1200 1,1,2-三氯乙烷 0.0082 0.008 0.0106 0.0044 ND 2.8 四氯乙烯 ND ND ND ND ND 53 氯苯 ND ND ND ND ND 270 1,1,1,2-四氯乙烷 ND ND ND ND ND 6.8 乙苯 ND ND ND ND ND 28 间二甲苯+对二甲苯 ND ND ND ND ND 570 苯乙烯 ND ND ND ND ND 1290 邻二甲苯 ND ND ND ND ND 640 1,1,2,2-四氯乙烷 ND ND ND ND ND 6.8 1,2,3-三氯丙烷 ND ND ND ND ND 0.5 1,4-二氯苯 0.0024 ND ND ND ND 20 1,2-二氯苯 ND ND ND ND ND 560 萘 ND ND ND ND ND 70 2-氯酚 ND ND ND ND ND 2256 硝基苯 ND ND ND ND ND 76 苯并[a]蒽 ND ND ND ND ND 15 䓛 ND ND ND ND ND 1293 苯并[b]荧蒽 ND ND ND ND ND 15 苯并[k]荧蒽 ND ND ND ND ND 151 苯并[a]芘 ND ND ND ND ND 1.5 茚并[1,2,3-cd]芘 ND ND ND ND ND 15 二苯并[a，h]蒽 ND ND ND ND ND 1.5 苯胺 ND ND ND ND ND 260 由表3-9可知，各点位各项土壤污染物浓度均不超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）相应用地类型的风险筛选值，葛店经济技术开发区大健康产业园内土壤环境质量满足建设用地要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边主要环境敏感点分布见下表及附图3。 表3-10 主要环境敏感点一览表 环境 要素 主要敏感点 X Y 性质 方位 与厂界最近距离m 保护级别 大气环境 阮家坊 114.647934 30.520964 居民点 东南 400 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 姜王 114.640789 30.517659 居民点 南 170 姜昊 114.643300 30.516329 居民点 南 450 岳陂村 114.642055 30.527658 居民点 北 400 声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标 GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 地下水 厂界外500m范围内无地下水敏感点 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 生态环境 本项目位于产业园区内，占地范围内无生态环境敏感点 -- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）大气：根据湖北省生态环境厅《关于部分重点城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（2018年第2号），鄂州市城市行政区域执行大气污染物特别排放限值。生产工艺过程产生的NMHC执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中非甲烷总烃特别排放限值，厂区内MMHC无组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录C限值，厂界异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，无组织排放颗粒物和NMHC执行《大气污染物综合排放标准》。 表3-11大气污染物排放标准 标准名称 标准限值 参数名称 最高允许排放浓度 污染物排放监控位置 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 颗粒物 20mg/m3 生产设施排气筒 NMHC 60mg/m3 NMHC 6mg/m3（1h平均浓度值） 20mg/m3（任意一次浓度值） 在厂房外设置监控点 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 臭气浓度 20（无量纲） 厂界 NH3 1.5mg/m3 H2S 0.06mg/m3 NH3 4.9 kg/h 15m排气筒 H2S 0.33kg/h 臭气浓度 2000（无量纲） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 1.0 周界外浓度最高点 NMHC 4.0 周界外浓度最高点 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值 颗粒物 20 15m排气筒 SO2 50 NOx 150 废水：本项目涉及中成药产品、提取工序、化学制剂，废水经厂区自建污水处理站处理后通过市政管网进入葛店开发区污水处理厂，不属于《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）、《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）中适用范围——“适用于企业向环境水体的排放行为”。 根据当地管理要求，本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体标准限值见表3-12。 表3-12废水排放标准（mg/L） pH SS COD BOD5 *氨氮 *TP *TN 6-9 400 500 300 45 8 70 *参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 （3）噪声：本项目厂址三面临路，其中岳陂路（厂址东）属于城市支路，田岭路（厂址西）和药谷二路（厂址南）都属于城市次干路。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），城市次干路两侧一定距离为4a类声环境功能区，支路两侧不属于4a类声环境功能区。根据当地管理要求，对照声环境功能区划分，本项目运营期项目厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准和4类标准，具体标准值详见表3-13。 表3-13噪声排放标准 标准 功能区 因子 限值 位置 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 4类 等效连续A声级 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) 南、西厂界 2类 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 东、北厂界 固废：项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，本评价确定的此项目污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N、烟粉尘、SO2、NOx、挥发性有机物。 （1）现有工程总量控制情况 现有工程环评审批文件未批复总量控制指标。 （2）本项目总量控制 根据工程分析结果，本项目废水量115934m3/a，按照葛店开发区污水处理厂尾水排放标准计算COD和氨氮总量指标，即COD50mg/L、氨氮：5mg/L。 COD：50mg/L×115934m3/a=5.797t/a； NH3-N：5mg/L×115934m3/a=0.580t/a。 挥发性有机物13.920t/a、SO20.001t/a、NOx0.019t/a、颗粒物0.197t/a。 本项目为同县级行政区域搬迁项目，总量控制指标可由自身削减平衡。根据工程分析结果，本项目实施后烟粉尘、VOCs均未超过现有工程排放量，COD、氨氮、SO2、NOx均未超过现有工程许可排放量（见附表），不须申请总量控制指标。 （3）排污权交易 鄂州市目前参与排污权交易的污染物为COD、氨氮、SO2、NOx四项，根据鄂州市环保局审核（附件21），湖北康源药业有限公司现有工程需购买COD 8.75t、氨氮0.875t、SO2 0.415t、NOx 1.66t，均已完成了交易，见附件21。 表3-14排污权交易一览表 污染物 搬迁后全厂排放量t/a 已交易排污权t 本次须交易排污权t COD 5.797 8.75 0 氨氮 0.580 0.875 0 SO2 0.001 0.415 0 NOx 0.019 1.66 0 由表3-14可知，搬迁后全厂污染物排放总量分别为COD5.797t/a、氨氮0.580t/a、SO2 0.001t/a、NOx0.019t/a，则还需交易的排污权为COD 0t、氨氮0t、SO2 0t、NOx 0t。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 各项施工活动不可避免地将会对周围的环境造成破坏和产生影响。主要包括废气、废水、固体废物、噪声等对周围环境的影响，而且以施工噪声尤为明显。因此，建设单位必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。 项目在建设期间，各项施工活动不可避免的会对周围环境产生影响，这主要包括废气、废水、噪声、固体废物等。同时，本项目还涉及现有工程设备拆除、转移等施工活动（见附件24），主要针对可移动、可拆卸设备，产生的环境影响及采取的措施具体如下： 4.1施工期大气环境影响分析及保护措施 4.1.1扬尘及烟粉尘 扬尘主要来源为土方挖掘扬尘、现场堆放物料扬尘、建筑材料搬运扬尘、施工垃圾清理及堆放扬尘、运输车辆行驶造成的道路扬尘。扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算，施工工地扬尘浓度约为0.5～0.7mg/m3。为减小扬尘对周边环境的影响，本评价要求建设方在施工时必须做到： ①制定合理可行的运输路线、方案和时间，尽量减小对周边环境的影响。 ②晴天或无降水时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。 ③粉尘物料输送过程各连接法兰必须严密，尽量降低设备出料的落差。 ④定点定位建筑材料的堆场位置，采取适当的防尘措施。 ⑤加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。 ⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。 ⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网（布）等措施。 ⑧运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬；对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。 采取以上措施后周边空气中TSP 浓度值即可达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中TSP日平均二级标准，项目施工扬尘不会对周边环境及敏感点产生较大影响。 烟粉尘主要来自钢筋焊接、除锈打磨以及内饰墙打磨过程。打磨点、焊接工位均为临时点，一般处于室外，以无组织形式排放。焊接点、打磨点的烟粉尘浓度约为1200～2000mg/m3。 由于打磨、焊接的部位不大，仅会影响工位周围的区域，经自然通风、自然沉降后，不会对场界以及周围敏感点处的环境质量产生明显影响。施工过程中，施工单位可在工位四周设置2.5m 围挡，控制粉尘扩散方向，降低影响程度。 4.1.2柴油燃烧废气及运输车辆汽车尾气 打桩机动力装置、临时发电机一般采用柴油作为燃料，燃油烟气直接在场地内无组织排放，主要污染物包括非甲烷总烃、SO2、NO2、碳烟，根据《环境保护使用数据手册》，动力装置、发电机排烟口排放浓度约为非甲烷总烃＜1800mg/m3、SO2＜270mg/m3、NO2＜2500mg/m3、碳烟＜50mg/m3。 场地内汽车来往排放的尾气主要污染物包括非甲烷总烃、SO2、NO2。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气每燃烧1L柴油主要污染物产生量约为非甲烷总烃：4.4g、SO2：3.24g、NO2：44.4g。 本项目地处葛店经济开发区，施工场地周边较空旷，无敏感目标，空气稀释能力较强，燃油烟气及汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，基本不会对环境空气质量造成太大影响。 4.1.3装饰工程有机废气 装修废气主要为内饰及外墙装修产生的油漆、涂料废气。废气中主要污染物包括游离甲醛、二甲苯、甲苯、溶剂汽油、丁醇、丙酮等。 本工程采用滚涂、刷涂等工艺，相比喷涂，提高了涂料、油漆的利用率，另外还避免了漆雾产生。由于工程所在地空气稀释能力强，且作业点多集中在室内（室外一般采用水性涂料），因此，装饰工程产生的有机废气对场界外的影响不大。 另外，为了提高室内空气环境质量，装修材料应满足关于《室内装修材料有害物质限量》（GB18580-2001～GB18588-2001及GB6566-2001）等十项国家标准要求。室内环境污染控制应遵守住宅装修工程施工规范，符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的有关规定，同时设计、施工中尽量采用低毒、低污染的环保装修材料。 4.1.4搬迁过程中原厂址废气影响及措施 （1）废气 根据项目搬迁方案，对厂区现有生产线设备及部分可拆卸资产进行利旧，不涉及混凝土构筑物的爆破、粉碎等。拆卸过程中厂房清扫、设备清理产生含颗粒物废气，对车间及车间附近大气环境产生一定影响，拟采取少量洒水抑尘、人工清扫、湿抹布擦拭设施的防治措施。随着拆卸工作的完成，该废气对周围环境的影响较小。 （2）异味 厂区及车间残留有中草药气味，在搬迁过程中，采取打开门窗、车间强制通风、周边及车间内喷洒植物液的方式进行处理，异味会以车间为单元逐步向周围扩散，对周围大气环境产生一定影响，随着异味源转移至新厂，现有工程的异味逐步减少，对大气环境影响逐步降低。 综上所述，采取以上措施后，项目施工期废气对周边环境空气的影响较小。 4.2施工期地表水环境影响分析 （1）新厂区建设施工废水影响及措施 施工期的废水主要来自于施工人员的生活污水及施工废水。 施工生活污水经处理后定期由环卫部门清运，不会对周围环境产生影响。 施工期废水主要有：暴雨造成地表径流携带大量泥砂而成的“黄泥水”；机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌车及输送系统冲洗废水、车辆清洗水。废水中主要含大量悬浮物的泥浆水，SS浓度含量较高。该类废水如未经处理直接排放，必然会造成周围地区污水漫流，并对收纳水体产生不利影响，同时，还有可能在下水道中沉积，堵塞下水道，使周围地区下水道系统受到破坏，因此，必须采取以下措施对施工废水进行处理。 ①废水和泥浆分别进行收集处理，废水经沉淀分离后上清液进行回用，主要用于场地及周边道路洒水、配料用水。 ②施工期间产生的建筑养护排水、深基坑降雨积水等，本次环评要求建设单位修建临时导流沟对施工生产废水进行收集，收集至沉淀池进行处理，然后作为配料用水回用，保障项目施工期生产废水做到综合利用不外排。 采取上述措施后，施工期生产、生活废水不会对地表水环境质量产生较大影响。 （3）搬迁过程中老厂区废水影响及措施 在搬迁过程中，各车间是分期搬迁，现有厂区仍有生产废水和生活污水产生。根据建设单位关于搬迁的情况说明（附件24），现有厂区污水处理站将运营至厂区无生产废水排放且由葛店开发区接管，搬迁期间不进行管道清洗，厂区污水处理站废水量及负荷见逐步降低，无其他新增废水种类产生，在保证现有厂区污水处理站稳定运行的情况下，搬迁期间废水对周围环境影响较小。 4.3施工期声环境影响分析 （1）新厂区施工声环境影响及措施 施工期主要包括桩基工程、主体结构工程、外墙内饰装修等阶段，噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆和各种施工机械，如打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是主要的噪声源。根据有关资料，不同施工阶段对应机械、设备运行时的噪声及随距离衰减情况如下表4-1所示： 表4-1 施工噪声值随距离的衰减值 单位dB（A） 噪声源 距离（m） 10 30 50 100 200 300 400 600 800 打桩机 噪声值 83 73 69 63 59 57 53 51 47 挖掘机 噪声值 85 75 71 65 61 59 55 53 49 推土机 噪声值dB(A) 85 75 71 65 61 59 55 53 49 振荡器 噪声值dB(A) 80 70 66 60 56 54 50 48 44 钻机 噪声值dB(A) 80 70 66 60 56 54 50 48 44 电锯 噪声值dB(A) 85 75 71 65 61 59 55 53 49 搅拌机 噪声值dB(A) 80 70 66 60 56 54 50 48 44 打磨机 噪声值dB(A) 83 73 69 63 59 57 53 51 47 焊机 噪声值dB(A) 80 70 66 60 56 54 50 48 44 运输卡车 噪声值dB(A) 80 70 66 60 56 54 50 48 44 土石方工程 叠加噪声值dB(A) 87 77 73 67 63 61 57 55 51 桩基工程 叠加噪声值dB(A) 88 78 74 68 64 62 58 56 52 主体结构工程 叠加噪声值dB(A) 85 75 71 62 61 59 55 53 49 外墙内饰装修 叠加噪声值dB(A) 85 75 71 62 61 59 55 53 49 根据GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》限值，昼间70dB(A)夜间55dB(A)，结合上表结果可以看出在不同施工阶段（土石方工程阶段、桩基工程阶段、主体结构工程阶段和外墙内饰装修阶段）考虑多台机械同时作业时，昼间距场界约100m范围内的作业将导致场界噪声超标（其中最大超标距离为100m，出现在桩基工程阶段），而在夜间，这一距离将扩大到600m。 如果仅考虑噪声随距离的衰减，则昼间区域噪声的超标范围一般为施工点300m内，桩基工程阶段可达400m；夜间打桩机禁止施工作业，对其它施工阶段而言，需在400m外才能衰减到区域噪声限值。 考虑采取一定的围挡隔声措施，取隔声量平均为10dB（A），则昼间区域噪声的超标范围为100m；夜间区域噪声的超标范围为200m。 以上分析可见，施工期噪声的影响范围较大，当多种机械同时作业时对区域声环境的影响范围可达200m。为了减轻项目施工期的噪声影响，建设方应采取控制措施以减小对周围声环境的影响。 ①选用低噪声设备及施工工艺：采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术是控制施工期噪声有效手段之一，如本工程拟采用静压、喷注式打桩机进行桩基工程，相对于冲击式打桩机，其噪声值可降低10~20dB（A）。其他施工机械进场应得到环保或有关部门的批准，对落后的施工设备进行淘汰。 ②采用局部吸声、隔声降噪技术：对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。据相关研究资料表明，在打桩机、搅拌机、电锯、振捣棒等强噪声设备周围设临时隔声屏障(木板或珍珠岩板等)，可降噪15dB (A)。 ③合理安排施工时间：施工单位合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00~6：00期间施工。若经允许在夜间施工，高噪声设备可位于中部，减小对周边影响。 ④合理布置噪声源设备：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时固定的机械设备尽量入棚操作。 ⑤在施工过程中，采用商品混凝土和成品窗；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。 ⑥控制或禁止运输车辆进出施工现场时鸣喇叭，减少交通噪声。 ⑦控制作业范围，管理好施工人员的行为，尽量将施工期噪声影响降至最低。 ⑧建设单位应严格执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15 日之前向所在区环保局提出申报，填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，经批准后方可开工。 （2）搬迁期声环境影响及措施 根据建设单位搬迁方案，在新厂区建设基本完工后，建设单位将对老厂区可利旧设备进行拆除搬迁，搬迁期主要噪声为设备拆除噪声、装卸噪声和运输噪声。拟将拆除工作安排在昼间进行，夜间不作业；尽量安排装卸作业在远离厂界的一侧；优化运输路线，优先选择居民点少的路线（聚贤路-创业大道-人民西路-发展大道-药谷二路）。 综上所述，在采取上述措施的前提下，施工期间噪声对周围声环境影响较小。 4.4施工期固体废物影响分析 （1）新厂区施工固废影响及措施 施工期将会产生土石方，废建筑材料、施工人员产生的生活垃圾等固体废物。这些固体废物集中堆放、及时清运交有关部门进行处理，将不会对周围环境产生不良影响。 建设方对施工期固体废物的处理应该做到以下几点： ①废弃土方交由渣土办协调处理。 ②工程产生的建筑施工垃圾，建设单位、清运施工渣土的单位和个人应按照国家有关规定实行行政许可制度；未经许可，任何单位不得擅自处置建筑垃圾。建设单位在工程招投标或者直接发包时，应当在招标文件或者承发包合同中明确施工单位在施工现场对建筑垃圾管理的具体要求和相关措施，并监督施工单位按照规定文明施工，落实冲洗保洁措施。 ③施工期施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门负责清运。 ④加强施工管理：项目建设单位应严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染；第十七条收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；第四十六条工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物，并进行利用或者处置。施工招投标阶段，明确投标方案中的建筑垃圾处理措施，监督施工单位采取相应措施减少建筑垃圾。施工阶段，采用机械化施工、提高施工技术和工艺、加强施工组织和管理，提高结构的施工精度，避免局部凿除或修补。施工现场，建筑垃圾应分类存放，严格控制工程变更以减少建筑垃圾的产生。 （2）搬迁期固废影响及措施 根据建设单位搬迁方案及情况说明（附件24），“拟对现有厂区大部分设备进行利旧，搬迁至新厂区继续使用；对于无法继续使用的设备，全部外售资源回收站；对于西区30亩内无法搬迁的构筑物，直接由葛店开发区接管，我公司不拆除或损毁构筑物；对于东区25亩范围内的构筑物，将全部外租于其他企业进行研发、办公或作为后勤中心，我公司不进行装修或拆除。” 本项目搬迁不涉及构筑物损毁、爆破，基本无建筑垃圾产生；生产设备在最后一批产品生产后按照药品操作规程清理，不进行管道清理，无管道残渣；搬迁期间正常运行的固废继续按照原环评及批复要求进行处理，拆除过程产生少量的金属废物和不能利旧的可移动设备，全部外售资源回收站。 综上所述，在严格落实现有工程环评及批复要求，对固废合理处置的前提下，本项目搬迁期固废对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.5地表水环境影响和保护措施 （1）废水基本情况 本项目废水主要是生活污水、清洗废水、纯水制备过程产生的浓水、质检废水等，项目废水经厂区自建污水处理站处理后通过厂区废水总排口进入市政管网，进入葛店开发区污水处理厂处理后排入长江。项目废水产生情况见表4-2。 表4-2 项目废水情况一览表 废水 种类 水量 t/a 类别 污染物种类 COD BOD5 SS NH3-N TP TN 生活 污水 19865 浓度mg/L 285 150 200 28 4 39 产生量t/a 5.662 2.980 3.973 0.556 0.079 0.775 工艺 废水 43670 浓度mg/L 4000 1500 1000 40 10 80 产生量t/a 174.680 65.505 43.670 1.747 0.437 3.494 纯水制 备废水 9000 浓度mg/L 200 10 200 5 0.2 1 产生量t/a 1.800 0.090 1.800 0.045 0.002 0.009 化验质 检废水 8100 浓度mg/L 1000 500 800 60 4 90 产生量t/a 8.100 4.050 6.480 0.486 0.032 0.729 地面清 洁废水 12028 浓度mg/L 200 10 500 5 0.2 1 产生量t/a 2.406 0.120 6.014 0.060 0.002 0.012 容器清 洗废水 7425 浓度mg/L 400 150 200 4 1 8 产生量t/a 2.970 1.114 1.485 0.030 0.007 0.059 锅炉 废水 6 浓度mg/L 100 5 200 2 0.2 1 产生量t/a 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 环保设施废水 540 浓度mg/L 1000 400 100 20 3 32 产生量t/a 0.540 0.216 0.054 0.011 0.002 0.017 循环冷却水 4800 浓度mg/L 20 4 50 1.0 0.2 1.0 产生量t/a 0.096 0.019 0.240 0.005 0.001 0.005 初期雨水 10500 浓度mg/L 50 10 200 2.0 0.4 2.0 产生量t/a 0.525 0.105 2.100 0.021 0.004 0.021 合计 115934 产生量t/a 196.240 73.983 65.763 2.9501 0.564 5.103 污水处理站进水浓度mg/L 1811 683 607 27 5 47 （2）污水处理设施基本情况 现有工程采用“格栅+气浮+水解酸化+生物接触氧化”的处理工艺，运行稳定，可以达标排放。对照《排污许可证申请与核发技术规范制药工业——中成药生产》（HJ1064-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范制药工业——化学药品制剂制造》（HJ1063-2019），格栅、气浮属于预处理可行技术，水解酸化属于生化处理可行性技术，生物接触氧化是好氧生物法的一种，属于生化处理可行性技术。 由于本项目为搬迁，项目实施后废水水质与现有工程相差不大，且现有工程的废水处理工艺属于可行技术，运行多年并有实际效果验证，因此本项目拟采用相同废水处理工艺进行处理。废水污染治理设施见表4-3。 表4-3废水污染治理设施一览表 废水类别 设计规模 污染物项目 治理设施类别 污染治理 工艺 是否为可行技术 排放去向 排放口类型 排放标准 综合废水 500m3/d pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN 综合废水处理站 预处理系统：格栅、气浮 生化处理系统：水解酸化、生物接触氧化 是 间接排放 一般排放口 《污水综合排放标准》三级标准 污水处理工艺简介： ①厂区的废水通过厂区管网收集后排至机械格栅井，去除较大悬浮杂物。 ②格栅井出水靠重力进入综合调节池，在调节池中设置预曝气系统，可迅速且高效的对水量、水质进行中和调节，后用泵提升至气浮池。 ③在气浮池中投加正确混凝剂和絮凝剂，结合溶气设备产生的大量细泡去除细小悬浮物、COD、油脂，对BOD也有一定的去除效果，油类以及细小悬浮物上浮至液体表面，通过刮渣至集泥槽，泥渣靠重力排入污泥浓缩池，上清液则重力流进入水解酸化池。 ④废水通过布水渠进入水解酸化池后，缺氧型微生物在缺氧状态下可将大分子有机物分解成小分子有机物，降低后续好氧处理的负荷，同时对COD、BOD、NH3-N等污染物也有着显著的去除效果。 ⑤水解酸化池出水重力流进入生物接触氧化池，在有充足溶解氧的条件下，好氧菌的吸附降解有机物，将有机物分解成CO2和HO2。 ⑥泥水混合物进入竖流沉淀池，进行泥水分离，上清液则通过排水渠进入标准化排放口，污泥则定时通过污泥回流泵泵至前段生化系统或将剩余污泥排至污泥浓缩池。污泥浓缩池通过污泥泵将污泥泵至污泥脱水机，泥饼定期外运处理。 图4-1污水处理工艺流程图 （3）污水处理站处理效率 由于本项目与现有工程污水处理站采用相同的水处理工艺，且二者水质变化不大，因此类比现有工程污水处理站处理效率作为本项目水处理效率。根据《药用衬布及综合制剂升级改造项目竣工环保验收监测》（附件15），现有工程污水处理站处理效率计算见表4-4。 表4-4现有工程及本项目污水处理效率 监测日期 类别 污染物 COD BOD5 SS NH3-N TP TN 2018.01.29 进水浓度mg/L 2450 1320 880 32.4 5.62 77.7 出水浓度mg/L 107 61.8 80 2.13 0.3 6.64 处理效率% 95.6 95.3 90.9 93.4 94.7 91.5 （4）本项目废水排放及达标情况 本项目完工后废水产排情况见下表。 表4-5项目废水产排情况一览表 污染物 产生浓度mg/L 产生量t/a 处理效率% 排放浓度mg/L 排放量t/a 排放限值mg/L 达标情况 COD 1811 196.240 95.6 80 8.635 500 达标 BOD5 683 73.983 95.3 32 3.477 300 达标 SS 607 65.763 90.9 55 5.984 400 达标 *NH3-N 27 2.950 93.4 2 0.195 45 达标 *TP 5 0.564 94.7 1 0.030 8 达标 *TN 47 5.103 91.5 4 0.434 70 达标 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮、TP、TN参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 （5）排污许可规定废水排放信息 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）的相关要求，本项目废水信息见表4-6。 表4-6 废水信息表 废水种类 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 综合废水 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN 葛店开发区污水处理厂 稳定排放 TW001 自建污水处理站 格栅+气浮+水解酸化+接触氧化 DW001 是 企业总排口 表4-7 废水间接排放口基本情况表 排放口 编号 排放口地理坐标 废水排放量 （万t/a） 排放去向 排放规律 受纳污水处理厂信息 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值 DW001 114.659655 30.527400 11.5934 葛店开发区 污水处理厂 稳定排放 COD 50 氨氮 5（8） SS 10 BOD5 10 TP 0.5 TN 15 表4-8 废水污染物排放执行标准表 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准 及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） DW001 pH 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6~9 COD 500 BOD5 300 SS 400 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 45 TP 8 TN 70 （6）葛店污水处理厂依托可行性 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 剩余处理能力：葛店经济开发区污水处理厂现有处理规模为30000m3/d，目前稳定运行，实际进厂水量约为20000m3/d，其剩余处理能力依托可行。2020年，该污水处理厂三期工程环评工作已完成，建成后总处理规模可达70000 m3/d。除此之外，本项目员工均为葛店当地居民，其产生的污水实际早已计算在葛店经济开发区污水处理厂内，因此环评认为剩余处理能力可以满足要求。 处理工艺：葛店经济开发区污水处理厂工艺为预处理（粗格栅+细格栅+曝气沉砂池）+一级强化（水解酸化工艺+中间沉淀池）+二级生物处理（厌氧、缺氧池+二沉池）+深度处理工艺（高效澄清池+D型滤池），污水处理标准升级为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理工艺符合本项目排放的污染物的要求，处理工艺可行。 葛店开发区污水处理厂进出水水质指标见下表。 表4-9 葛店开发区污水处理厂进出水水质指标一览表 指标 pH COD BOD5 NH3-N SS 总氮 TP 进水水质（mg/L） -- 500 300 35 400 45 4 出水水质（mg/L） 6-9 50 10 5 10 15 0.5 收水范围：本项目位于葛店开发区污水处理厂收水范围内，见附图8。 管网铺设：经现场勘查，市政污水管网已连通至厂址西岳陂路，见附图2。 综上所述，本项目废水进入葛店经济开发区污水处理厂可行。 （7）厂区污水管道布设 为杜绝厂区生产废水的跑冒滴漏，减少废水环境风险，根据建设单位委托国药集团重庆医药设计院有限公司设计的废水收集方案（见附图15），厂区共设置两套废水收集系统，即将生产废水和生活污水管道分开布设，二者不交连，分别通过管道接入厂区自建污水处理站。厂区生活污水采用直埋敷设，生产废水采用可视化管沟敷设。 （8）地表水影响分析结论 拟建工程依托现有工程废水处理技术，在新厂区新建“雨污分流、污污分流”系统。废水经自建污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过市政污水管网排入葛店经济开发区污水处理厂进一步处理，尾水排入长江。目前葛店开发区污水处理厂稳定运行，废水可达标排放，对长江水质影响较小。 4.6大气环境影响分析 4.6.1源强核算 本项目废气处理工程以车间为主要单位进行布置，废气产污核算主要以车间为单位进行。 锅炉房废气 本项目设置1台备用的6t/h天然气锅炉，在市政供热管网检修、维护或其他非正常情况下使用（7d/a），用气量480m3/h，年工作时间约56h，天然气耗量约为26880m3/a。根据生态环境部2021年第24号公告《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——锅炉产排污量核算系数手册》，以天然气为燃料的SO2和NOx的产生系数分别为0.02S千克/万立方米-原料（S按照GB17820-2018中一类值20mg/m3）、6.97千克/万立方米-原料（低氮燃烧-国内领先）。由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的初衷是为了“规范排放源产排量、统一产排污系数”且其发布于HJ953-2018之后，因此优先采用其系数进行产排污计算，对于其中未提及的天然气锅炉污染物颗粒物，采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中系数进行计算，即2.86千克/万立方米-原料。则本项目锅炉废气产排污见表4-10，废气通过1根27m高排气筒（DA001）排放。 表4-10锅炉废气产排一览表 废气量m3/h 污染物 产生浓度mg/m3 产生量t/a 处理效率% 排放浓度mg/m3 排放量t/a 7000 颗粒物 19 0.008 0 19 0.008 SO2 3 0.001 0 3 0.001 NOx 48 0.019 0 48 0.019 （2）中药前处理提取车间 中药前处理提取车间主要进行药材清洗、破碎、提取工作，主要污染物为颗粒物、挥发性有机物，其中中成药胶剂（阿胶、龟甲胶和鹿角胶）生产的前处理在独立的驴皮前处理车间进行，不在中药前处理提取车间进行。根据生态环境部2021年第24号公告《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——2730中药饮片加工行业系数手册和2740中成药生产行业》，以中药材为原料进行药材前处理的产污系数见表4-11。 表4-11中药材前处理产污系数一览表 位置 核算环节 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 系数 单位 产污系数 依据 中药前处理提取车间 炮制 中药饮片 中药材 炮制 ＞1000吨-中药饮片/年 颗粒物 千克/吨-中药饮片 1.32 C2730中药饮片加工行业 煮提 煮提产物 中药饮片 提取（使用有机溶剂） ≥200吨-中药饮片/年 挥发性有机物 吨/吨-有机溶剂 0.077 C2740中成药生产行业 本项目在中药前处理提取车间涉及的产品有橡胶膏剂、煎膏剂、糖浆、合剂、口服液，考虑最大环境影响，按处理中药材量作为中药饮片含量。根据原辅材料用量，中药前处理提取车间处理中药材约1075.046t/a，产污系数1.32，则颗粒物产生量约为1.419t/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范 中成药生产》（HJ1064-2019）中表B.1废气治理可行技术参考表，拟在中药材干法炮制工作间（破碎、分割间）进行密闭抽风，尾气经布袋除尘器处理后通过排气筒（DA002）排放，符合HJ1064-2019可行技术要求。 中药前处理提取车间采用水或乙醇为提取剂，年用量约为1073.141t/a，产污系数0.077t/t有机溶剂，则挥发性有机物（以NMHC计）产生量约为82.632t/a，回收量约为1073.141-82.632=990.510t/a，回收效率92.3%。拟对回收废气采用冷凝回收+二级水喷淋处理后通过排气筒（DA003）排放，符合《排污许可证申请与核发技术规范 中成药生产》（HJ1064-2019）表B.1中可行技术要求。 （3）外用制剂车间 外用制剂车间进行酊剂、搽剂和橡胶膏药剂的制剂工序，包括化学药品制剂和中成药制剂，产品为藿香正气水、碘酊、十一烯酸酊、复方醋酸氟轻松酊、克霉唑溶液、麝香祛风湿油、风油精、麝香镇痛膏、麝香壮骨膏、精制狗皮膏、伤湿止痛膏、伤痛宁膏。其中藿香正气水、麝香祛风湿油、风油精为中成药液体制剂，碘酊、十一烯酸酊、复方醋酸氟轻松酊、克霉唑溶液为化学药液体制剂，麝香镇痛膏、麝香壮骨膏、精制狗皮膏、伤湿止痛膏、伤痛宁膏为橡胶膏剂，各产品制剂工序产排污见表4-12。 表4-12制剂产污系数一览表 位置 核算环节 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 系数 单位 产污系数 依据 外用制剂车间 制剂 中成药 煮提产物 固体制剂 200~1000吨-中成药/年 颗粒物 千克/吨-中成药 3.00 C2740中成药生产行业 液体制剂 / / / / 制剂 化学药品制剂 化学药品原料药 固体制剂 ＜200吨/年 挥发性有机物 千克/吨-产品 11.722 272化学药品制剂制造行业系数手册 液体制剂 ＜500吨/年 挥发性有机物 0.005 ①化学药品液体制剂废气 本项目外用制剂车间碘酊、十一烯酸酊、复方醋酸氟轻松酊、克霉唑溶液生产规模为400万瓶/年，约53.7t/a，产污系数0.005kg/t产品，则液体制剂挥发性有机物产生量约0.3kg/a，产生量较小，直接排放。 ②橡胶膏剂废气 本项目麝香镇痛膏、麝香壮骨膏、精制狗皮膏、伤湿止痛膏、伤痛宁膏生产过程中以橡胶为原料，年用量约为80.652t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——291橡胶制品行业系数手册》（见表4-13），其橡胶处理过程中颗粒物产生量约为0.323t/a、非甲烷总烃产生量约为0.106t/a，与下文未回收的汽油废气一并处理。 表4-13日用及医用橡胶制品制造行业系数 位置 核算环节 产品名称 原料名称 规模等级 污染物指标 系数 单位 产污系数 依据 外用制剂车间 乳胶配料—浸胶-烘干-脱模-硫化 日用及医用橡胶制品 天然橡胶乳胶、合成橡胶乳胶 所有规模 颗粒物 千克/吨乳胶-原料 4.01 C2915日用及医用橡胶制品制造 非甲烷总烃 千克/吨乳胶-原料 1.32 除此以外，根据橡胶膏剂生产工艺，在混炼、精炼、分盘、涂布工序，汽油作为溶剂参与生产。根据建设单位提供的资料，橡胶膏剂汽油总用量40.123t/a，按生产工艺要求，需要把汽油全部烘出并检测。 现有工程采用碱液喷淋（氢氧化钠）+活性炭吸附处理工艺，其中碱液喷淋用于处理异味，活性炭吸附用于处理汽油，建设单位拟搬迁后在新厂区继续使用该工艺。由于该处理工艺不属于《排污许可证申请与核发技术规范 中成药生产》（HJ1064-2019）表B.1中可行技术，且建设单位要求继续使用该处理工艺，为了验证该处理工艺的有效性，建设单位特委托检测公司对现有工程橡胶膏剂涂布工序废气进行了检测（附件27），结果表明该处理工艺处理效率约为34%。环评单位在此基础上要求新增二级活性炭吸附装置，即在该套处理设施末端新增二级活性炭吸附装置，即采用管道连接打浆间废气排气口和涂布烘道排气口，送至碱液喷淋（氢氧化钠）+三级活性炭吸附装置处理后通过1根排气筒（DA004）排放。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定，若DA004污染物最终不能达标排放，应及时调整废气处理工艺。 （4）口服制剂车间及胶剂车间 口服制剂车间和胶剂车间进行合剂、露剂、煎膏剂、胶剂、冲剂、糖浆的制剂工序，包括化学药品制剂和中成药制剂，产品为金银花口服液、小儿咳喘灵口服液、五维他口服溶液、阿胶、龟甲胶、鹿角胶、龟鹿二仙膏、妇科白带膏、益母草膏、十全大补膏、阿归养血糖浆、健脾糖浆、枸橼酸铁铵维B1糖浆II、川贝止咳糖浆、浓维磷糖浆、氯雷他定糖浆、地氯雷他定糖浆。根据《2740中成药生产行业系数手册和2720化学药品制剂制造行业系数手册》，化学药液体制剂主要污染物为非甲烷总烃，产污系数0.004kg/t产品；中成药固体制剂主要污染物为颗粒物，产污系数3.0kg/t产品。 表4-14口服制剂车间及胶剂车间废气产生情况一览表 类型 产品名称 产量 主要污染物 产污系数 产生量 中成药液体制剂 金银花口服液、小儿咳喘灵口服液、龟鹿二仙膏、妇科白带膏、益母草膏、十全大补膏、阿归养血糖浆、健脾糖浆、川贝止咳糖浆 1347.58t/a / / / 中成药固体制剂 阿胶、龟甲胶、鹿角胶 196.83t/a 颗粒物 4.0kg/t产品 0.787t/a 化学药液体制剂 五维他口服液、枸橼酸铁铵维B1糖浆II、浓维磷糖浆、氯雷他定糖浆、地氯雷他定糖浆 5176t/a 非甲烷总烃 0.003kg/t产品 0.016t/a 口服制剂和胶剂车间按照GMP要求建设洁净车间，车间内各工段采取密闭抽风，通过1套空气净化系统出风。拟在口服制剂和胶剂车间空气净化系统末端设置布袋除尘器+水喷淋+排气筒（DA005），符合《排污许可证申请与核发技术规范 中成药生产》（HJ1064-2019）表B.1和《排污许可证申请与核发技术规范 化学药品制剂制造》（HJ1063-2019）表A.1可行技术要求。 （5）驴皮前处理车间 驴皮前处理车间对驴皮、龟甲和鹿角进行前处理，主要为切段、水浸泡、煮提工序，驴皮、龟甲、鹿角总用量约为430t/a，主要污染物为药材蒸煮异味（恶臭浓度），采用二级水喷淋处理+排气筒（DA006），符合《排污许可证申请与核发技术规范 中成药生产》（HJ1064-2019）表B.1中臭气浓度治理的可行技术要求。 （6）食品车间 食品车间进行速溶阿胶粉和金银花露制剂生产，其中金银花露剂以金银花提取液为原料，加入纯化水配置，生产工艺与化药制剂基本一致，基本无废气产生。速溶阿胶粉以阿胶为原料，在密闭破碎容器中进行破碎，产生的粉尘附着在破碎机壁上，收集后作为产品使用，不排放。 （7）药包材车间 药包材车间进行药用衬布的生产，主要废气污染物为拍打、振动过程中产生的颗粒物，通过洁净室通风系统排出，产生量较小，本文仅定性分析。 （8）颗粒胶囊车间 颗粒胶囊车间生产新增的小儿法罗培南钠颗粒和磷酸奥司他韦干颗粒，均为固体制剂，生产规模约为22.5t/a。根据《2720化学药品制剂制造行业系数手册》，生产规模＜200t/a的固体制剂非甲烷总烃产生系数为11.722kg/吨产品，则本项目非甲烷总烃产生量约为0.264t/a。其中非甲烷总烃主要成分为乙醇，水溶性较好，拟采用水喷淋吸收处理+排气筒（DA007），符合《排污许可证申请与核发技术规范 化学药品制剂制造》（HJ1063-2019）表A.1可行技术要求。 （9）污水处理站废气 本项目污水处理站设计处理规模500m3/d，恶臭源主要分布于调节池、水解酸化池、接触氧化池、污泥池、污泥暂存间，其主要成份为H2S、NH3等。 由于生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中无相关系数，因此采用美国EPA（环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，按照每去除处理1tBOD5，NH3、H2S的产生量分别为0.0031t、0.00012t进行计算。本项目BOD5年处理量约为73.983-3.477=70.506t/a，故年NH3、H2S的产生量分别为0.218t/a、0.008t/a。拟对调节池、接触氧化池、污泥脱水间以及污泥暂存间进行密闭负压抽风，尾气经二级碱液喷淋吸收+排气筒（DA008），符合《排污许可证申请与核发技术规范 中成药生产》（HJ1064-2019）表B.1中臭气浓度治理的可行技术要求。 质检楼实验废气 本项目设有质检化验室，检测过程中使用苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、乙腈、乙醚等多种挥发性有机试剂，操作均在通风橱中进行，总用量约为0.137t/a（见表2-8），经活性炭吸附处理后通过排气筒（DA009）排放。 （11）储罐大小呼吸废气 本项目设有地下式乙醇和汽油储罐，均为固定顶罐，产生大小呼吸废气。参考《工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编，中国环境科学出版社出版），储罐大呼吸造成的烃类有机物产生率为0.88kg/m3通过量，储罐小呼吸造成的烃类有机物平均产生率为0.12kg/m3通过量。本项目汽油用量约为40.123t/a（57.3m3/a），乙醇补充量约为122.162t/a（152.7m3/a），均以非甲烷总烃表征，则储罐大小呼吸废气产生量见表4-15。 表4-15 本项目非甲烷总烃产生情况一览表 项目 产生系数 通过量（m3/a） 非甲烷总烃产生量（t/a） 汽油罐 小呼吸损失 0.12kg/m3通过量 57.3 0.007 0.057 大呼吸损失 0.88kg/m3通过量 0.050 乙醇 小呼吸损失 0.12kg/m3通过量 152.7 0.018 0.152 大呼吸损失 0.88kg/m3通过量 0.134 合计 / / 0.209 （11）真空装置说明 根据建设单位提供的资料，拟采用水流抽气泵抽真空，为浓缩罐配套设备，抽取的二次蒸气进入冷却水池。二次蒸气主要污染因子为中药异味和NHMC，以工艺废水形式进入污水处理站，运行流程如下图所示。 图4-2真空装置运行及说明 拟采取对冷却水池加盖的处理方式，定期更换冷却水，防止冷却水池异味无组织扩散及水溶性有机物挥发。 4.6.2废气处理措施相关要求 根据《中华人民共和国大气污染防治法（2016）》第四十五条规定，“产生挥发性有机物废气的活动，应当使用低挥发性有机物含量的原料和工艺，按照规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。” 根据《湖北省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》（鄂环发[2018]7号），“新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，强化VOCs无组织排放废气收集处理措施，安装高效治理设施”。 根据国家生态环境部2019年6月关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，重点行业治理任务中明确规定，加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级，加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平，严格控制储存和装卸过程VOCs排放。 根据国家生态环境部2020年6有23日印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知，企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），针对本项目乙醇、汽油的装卸、存储、转运、使用等过程还应满足以下要求： 基本要求：乙醇、汽油应存储于密闭的容器、储罐，容器应置于室内或设有雨棚、遮阳和防渗的专用场地，储罐应密封良好； 储罐要求：本项目单个储罐容积较小，符合GB37822-2019中5.2规定，储罐应定期维护并记录。 转移和输送：乙醇至车间应采用密闭管道输送，非管道输送时应采用密闭容器； 投料、卸料：采用密闭管道或在密闭空间内操作，或进行局部收集后排入末端处理设施； 工艺过程：中间罐、工艺罐等设备在不操作时应密闭进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口，提取、干燥、分离、冷凝、真空等过程废气应收集处理； 其他：建立乙醇使用台账，至少记录使用量、回收量、废气量、用料部门等信息，台账保存至少3年。 除满足上述要求外，根据其他环保相关标准，本项目废气处理设施还应满足以下要求： （1）废气处理设施进口和排气筒出口要求安装符合《气体参数测量和采样的固定位装置》（HJ/T1-92）规定的采样固定位装置。 （2）废气室内抽风装置可尽量靠近污染物排放点，排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）要求，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，确保废气收集效率。 （3）废气收集系统能与生产设备自动同步启动，VOCs的收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。 （4）制定VOCs防治责任制度，设置VOCs防治管理部门或专职人员，负责监督废生产过程中的VOCs防治相关管理工作，制定废气设施运行管理、废气处理设施定期保养等制度，建立VOCs排放相关的原辅料使用档案以及VOCs治理设施运行台账。 （5）定期对环保设施进行检修、清理、维护，保证设施正常运行；对催化氧化装置的催化剂、放电电极等元器件进行定期检修、更换。 （6）企业应根据车间设备平面布置，优化集气管路设计，尽量避免长距离收集输送。 （7）建议生产设备与其废气收集系统采用联动装置，避免设备不运行时的车间空气引至废气治理措施，增加废气治理措施负荷；建议配套的废气治理措施风机采用变频风机，以减少能耗。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 中成药生产》（HJ1064-2019）表B.1中可行技术（图4-2）和《排污许可证申请与核发技术规范 化学药品制剂制造》（HJ1063-2019）表A.1可行技术（图4-3），本项目优先选取其中可行技术，不能选取的进行相应分析。 图4-2中成药废气处理可行技术 图4-3化药制剂废气处理可行技术 4.6.3废气处理措施 根据以上相关规定、各车间总平面布置图及车间功能安排，在各产污环节所在操作间采取密闭负压抽风的方式，以车间为处理单元分别设置废气处理设施，分别有组织排放，各环保设施位置见附图10。 4.6.4废气处理效率及产排统计 各车间负压抽风的工作室以及GMP空气净化系统废气收集效率均按95%计。参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》中表1-2挥发性有机物认定净化效率表，挥发性有机物喷淋法净化效率取值70%（污染物必须具有水溶性，本文有机废气无前置处理工序的喷淋工艺按二级喷淋70%计），活性炭吸附处理效率为“直接将活性炭年更换量×15%作为废气处理设施VOCs削减量，并进行复核”（有机废气处理效率按二级70%计，汽油废气活性炭单级处理效率按34%计算）；布袋除尘效率按99%计；乙醇冷凝回收效率按经系数计算的产生量与使用量的比值，即92.3%计算。 本项目各车间、各排气筒废气污染物产排情况统计见表4-15。 表4-15项目废气产排一览表 位置 污染物 产生浓度 mg/m3 产生量 t/a 处理措施 处理 效率% 处理风量m3/h 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 备注 锅炉房DA001 颗粒物 19 0.008 / 0 7000 19 0.008 有组织56h/a SO2 3 0.001 / / 3 0.001 NOx 48 0.019 低氮燃烧 0 48 0.019 中药前处理提取车间DA002 颗粒物 281 1.348 密闭抽风+布袋除尘 99 2000 3 0.013 有组织2400h/a / 0.071 / / / 0.071 无组织 小计 / 1.419 / / / 0.084 / 中药前处理提取车间DA003 NMHC 4918 82.632 冷凝回收+二级水喷淋 92.3 + 70 + 70 7000 34 0.573 有组织2400h/a 外用制剂车间DA004 颗粒物 4 0.323 / 70 30000 1 0.097 有组织7200h/a NMHC 177 38.218 碱液喷淋+三级活性炭 34+34 +34 51 10.988 臭气浓度 3000 / 70 900 / NMHC / 2.011 / / / / 2.011 无组织 臭气浓度 500 / 500 口服制剂和胶剂DA005 颗粒物 109 0.787 布袋除尘器+二级水喷淋 99 3000 1 0.008 有组织2400h/a NMHC 2 0.016 70 0.7 0.005 驴皮前处理车间DA006 异味 （恶臭浓度） 10000 / 二级水喷淋 70 + 70 10000 900 / 有组织2400h/a 10 / / / / 10 / 无组织 颗粒胶囊车间DA007 NMHC 10 0.251 二级水喷淋 70 10000 3 0.075 有组织2400h/a / 0.013 / / / / 0.013 无组织 小计 / 0.264 / / / / 0.088 / 污水处理站DA008 NH3 / 0.207 密闭抽风+二级碱液喷淋 70+70 5000 / 0.019 有组织7200h/a / 0.011 / / 0.011 无组织 小计 / 0.218 / / 0.030 / H2S / 0.007 70+70 / 0.007 有组织7200h/a / 0.001 / / 0.001 无组织 小计 / 0.008 / / 0.008 / 质检楼DA009 NMHC 11 0.130 二级活性炭吸附 70 5000 3 0.039 有组织2400h/a / 0..007 / / / 0.007 无组织 小计 / 0.137 / / / 0.046 / 本项目实施后，全厂废气排放口信息见表4-16，各排气筒位置见附图10，各排气筒高度均高于所在建筑高度。 表4-16废气排放口基本情况一览表 序号 排气筒编号 排放口名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度m 排气筒出口内径m 排气温度 经度 纬度 1 DA001 锅炉房燃烧废气排放口 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 114.64 30.52 27 0.3 常温 2 DA002 中药前处理提取车间破碎间废气排放口 颗粒物 114.64 30.52 25 0.3 常温 3 DA003 中药前处理提取车间溶剂回收废气排放口 NMHC 114.64 30.52 25 0.5 常温 4 DA004 外用制剂车间炼胶及汽油回收废气排放口 颗粒物NMHC 臭气浓度 114.64 30.52 15 0.5 170 5 DA005 口服制剂及胶剂车间废气排放口 颗粒物、NMHC 114.64 30.52 20 0.3 常温 6 DA006 驴皮前处理车间废气排放 恶臭浓度 114.64 30.52 15 0.5 常温 7 DA007 颗粒胶囊车间废气排放口 NMHC 114.64 30.52 25 0.5 常温 8 DA008 污水处理站废气排放 NH3、H2S 114.64 30.52 15 0.3 常温 9 DA009 质检楼废气 NMHC 114.64 30.52 25 0.3 常温 4.6.5污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，对污染物排放量进行核算。大气污染物有组织核算见表4-17。 表4-17大气污染物有组织排放量核算表 序号 排污口编号 污染物 核算排放浓度μg/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量t/a 一般排放口 1 DA001 颗粒物 21000 0.137 0.008 SO2 3000 0.019 0.001 NOx 51000 0.335 0.019 2 DA002 颗粒物 3000 0.005 0.013 3 DA003 NMHC 34000 0.239 0.573 4 DA004 颗粒物 4000 0.040 0.097 NMHC 51000 1.527 10.988 臭气浓度 / / / 5 DA005 颗粒物 1000 0.003 0.008 NMHC 700 0.002 0.005 6 DA006 臭气浓度 / / / 7 DA007 NMHC 3000 0.031 0.075 8 DA008 NH3 / 0.008 0.019 H2S / 0.003 0.007 9 DA009 NMHC 3000 0.016 0.039 一般排放口合计 颗粒物 0.126 SO2 0.001 NOx 0.019 NMHC 11.680 NH3 0.019 H2S 0.007 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.126 SO2 0.001 NOx 0.019 NMHC 11.680 NH3 0.019 H2S 0.007 本项目大气无组织核算见表4-18。 表4-18大气污染物无组织排放量核算表 序号 编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准mg/m3 年排放量t/a 标准名称 浓度限值 1 M1 中药炮制提取 颗粒物 未收集的废气通过厂区绿化、优化空间布局处理 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.071 2 N2 胶浆制备 NMHC 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《制药工业大气污染物排放标准》附录C 厂界4.0 厂房外一次值20 厂房外1h均值6 2.011 3 M3 驴皮前处理车间驴皮、龟甲、鹿角前处理 恶臭浓度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 20 / 4 M4 颗粒胶囊车间制剂 NMHC 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《制药工业大气污染物排放标准》附录C 厂界4.0 厂房外一次值20 厂房外1h均值6 0.013 5 M5 污水处理站污水处理 NH3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 1.5 0.011 H2S 0.06 0.001 6 M6 质检楼试验 NMHC 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《制药工业大气污染物排放标准》附录C 厂界4.0 厂房外一次值20 厂房外1h均值6 0.007 7 M7 储罐 NMHC 0.209 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.071 NMHC 2.240 NH3 0.011 H2S 0.001 项目大气污染物年排放量核算见表4-19。 表4-19大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量t/a 1 颗粒物 0.197 2 SO2 0.001 3 NOx 0.019 4 NMHC 13.920 5 NH3 0.030 6 H2S 0.008 4.6.6恶臭环境影响分析 （1）恶臭的成因及危害 恶臭物质是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，有时还会引起呕吐，影响人体健康，是对人产生嗅觉伤害、引起疾病的公害之一。《中华人民共和国大气污染防治法》有关条例已对防治恶臭污染作了规定。 （2）恶臭来源 迄今凭人的嗅觉即能感觉到的恶臭物质有4000多种，其中对健康危害较大的有硫醇类、氨、硫化氢、甲基硫、三甲胺、甲醛、苯乙烯、铬酸、酚类等几十种。有些恶臭物质随着废水、废渣排入水体，不仅使水发生异臭异味，而且使鱼类等水生生物发生恶臭。恶臭物质分布广，影响范围大，已经成为公害，在一些地方的环保投诉中，恶臭案件仅次于噪声。本项目恶臭主要来源于中药材异味。 （3）发臭机制 恶臭物质发臭和它的分子结构有关，如两个烷基同硫结合时，就会变成二甲基硫(CH3)2S 和甲基乙基硫CH3·C2H5S等带有异臭的硫醚。若再改变某些化合物分子结构中S的位子，其臭味的性质也会改变。例如，将有烂洋葱臭味的乙基硫氰化物C2H5SCN中S与N的位置对调，就会变成芥末臭味的硫代异氰酸酯C2H5NCS。各种化合物分子结构中的硫(=S)、巯基(-SH)和硫氰基(-SCN)，是形成恶臭的原子团，通称为“发臭团”。另有一些有机物如苯酚、甲醛、丙酮和酪酸等，其分子结构虽不含硫，但含有羟基、醛基、羰基和羧基，也散发各种臭味，起“发臭团”的作用。 （4）嗅觉机制 恶臭通过人体的嗅觉器官发生作用。人的鼻腔上部有嗅上皮，它由嗅觉细胞(感觉细胞)、支持细胞和基底细胞形成的嗅粘膜以及嗅粘液表面所构成。在嗅觉细胞末端有嗅小胞，并伸出嗅纤毛到嗅粘液表面下的粘液中。从嗅觉细胞伸出嗅神经进入嗅球，经两条通路传入大脑的嗅觉中枢。 （5）危害 主要有六个方面： ①危害呼吸系统。人们突然闻到恶臭，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，即所谓“闭气”，妨碍正常呼吸功能。 ②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如氨等刺激性臭气会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。 ③危害消化系统。经常接触恶臭，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 ④危害内分泌系统。经常受恶臭刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 ⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。 ⑥对精神的影响。恶臭使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。 高浓度恶臭物质的突然袭击，有时会把人当场熏倒，造成事故。例如在日本川崎含硫醇的废油引起的。恶臭扩散到距排放源20 多公里的地方，近处有人当场被熏倒，远处有人在熟睡中被熏醒。还有人恶心、呕吐、眼睛疼痛等。 （6）臭气强度分级 在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，见表4-20。 表4-20臭气强度分级表 强度等级 嗅觉判别标准 0 无臭 1 勉强可以感到轻微臭味(检知阀值浓度) 2 容易感到轻微臭味(认知阀值浓度) 3 明显感到臭味(可嗅出臭气种类) 4 强烈臭味 5 无法忍受的强烈臭味 据初步统计，恶臭物质多达23种，主要为氨、硫化氢及少量硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类，国外研究出七种有关的恶臭物质的浓度与臭气强度之间的关系，见表4-21。 表4-21 恶臭物质浓度与臭气强度的关系 单位mg/m3 臭气强度 氨 硫醇 硫化氢 甲基硫 二甲硫 三甲胺 乙醛 1 0.1 0.0001 0.0005 0.0001 0.0003 0.0001 0.002 2 0.5 0.0007 0.006 0.002 0.003 0.001 0.01 2.5 1.0 0.002 0.02 0.01 0.009 0.005 0.02 3 2 0.004 0.06 0.05 0.03 0.02 0.1 3.5 5 0.01 0.2 0.2 0.1 0.07 0.5 4 10 0.03 0.7 0.8 0.3 0.2 1 5 40 0.2 8 2 3 3 10 臭气特征 刺鼻臭 刺激臭 臭蛋味 刺激臭 刺激臭 臭鱼味 刺激臭 本项目恶臭主要为异味，来自中药材自身，主要物质为挥发性植物油、生物碱类等，长期在该环境下可导致气体使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率。初步估计本项目异味产生强度在2.5~3级之间。为了减少异味对周围环境的影响，建设项目采取如下措施： 1、加强废气收集效率，减少门、窗的无组织排放。 2、加强周边绿化管理，种植可吸收异味的植物。 3、产生异味的固体废物在卸料、暂存过程应采取密闭包装、优化平面布局、局部区域收气及废气处理等措施。 该项目在采取以上措施后，异味强度等级可降至1-2级，只可感受到轻微异味，对周围环境的影响将大大降低。 4.6.7废气非正常排放 本项目废气非正常排放主要原因为环保设施故障，考虑最大影响，非正常排放源强即为前文表4-15的产生速率、产生浓度等，发生频次约为两年一次，持续时间约为1~2h，主要采取定期检修、及时维修、停止生产、更换设备的应对措施。 4.2.8大气环境防护距离 报告表编制技术指南无大气环境防护距离要求，仅定性分析废气排放的环境影响即可，本文根据专家意见补充卫生防护距离内容。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T2.2-2018）8.7.5.1：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。根据HJ/T2.2-2018中8.7.6表5，大气环境防护距离的计算源强为“新增污染源-以新带老污染源+项目全厂现有污染源”，根据工程分析结果，本项目实施后，全厂废气污染物减少，该源强为负值，因此无需设置大气环境防护距离。 4.2.9卫生防护距离 本项目无行业卫生防护距离标准，根据全国标准信息公共服务平台公布的《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），该导则由中国疾病预防控制中心环境与健康相关产业安全所起草，由国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布，主管部门为国家卫生健康委员会。 卫生防护距离由相关单位确定，环评不对卫生防护距离做具体要求。 4.6.9大气环境影响结论 综上所述，本项目外排废气均可满足相应污染物排放标准，属于达标排放，对周围大气环境影响可接受。 4.7声环境影响分析 4.7.1噪声源强 厂区主要噪声为设备运转噪声，对照前文表1-10，选取噪声较大的设备作为本项目噪声源强。根据类比调查，项目主要噪声源声级值约在75～85dB(A)，具体设备噪声源强详见表4-22。 表4-22主要设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号 位置 名称 声级值 dB（A） 数量 等效声源dB（A） 1 中药前处理 提取车间 剁刀式切药机 80 1 85 2 XY系列洗药机 80 1 3 烘箱 80 1 4 热风循环恒温箱 70 1 5 球形真空浓缩器 70 1 6 外用制 剂车间 转鼓 85 3 95 7 蝶式离心机 90 2 8 双效减压浓缩器 70 1 9 自动提沫机 70 4 10 真空罐液机 80 1 11 滴剂双头罐装机 80 1 12 立式圆瓶贴标机 70 1 13 双震动斗理瓶机 70 1 14 圆盘供瓶机 80 1 15 高速立式不干胶贴标机 70 1 16 炼胶机 70 3 17 涂布机 75 2 18 口服制剂车间 及胶剂车间 四头液体灌装旋盖一体机 80 1 86 19 理瓶机 70 1 20 超声波洗瓶机 80 1 21 远红外隧道灭菌烘箱 75 1 22 负压式灌装旋盖机 70 1 23 贴标机 75 1 24 打码机 80 1 25 灌装生产线 80 1 26 驴皮前处理 车间 提取罐机 70 1 90 27 蝶式离心机 90 1 28 双效浓缩蒸发器 70 1 29 提沫机 75 1 30 推胶机 75 1 31 颗粒胶囊车间 过筛机 80 3 90 32 制粒机 70 3 33 混合机 80 3 34 药包材车间 自动剪切机 80 3 90 35 自动捆扎机 80 3 36 食品车间 自动切胶机 85 2 92 37 自动捆扎机 80 2 38 超声波洗瓶机 80 2 39 灌装机 75 1 表4-23厂界噪声预测结果 区域 等效源强 方位 与车间边界距离/m 室内贡献值 插入损失+墙壁隔声 室外 贡献值 与厂界距离 厂界贡献值 中药前处理 提取车间 85 东 25 57 11 46 270 / 南 10 65 11 54 190 / 西 25 57 11 46 31 16 北 10 65 11 54 55 19 外用制 剂车间 95 东 45 62 11 51 250 / 南 22 68 11 57 120 / 西 45 62 11 51 30 21 北 22 68 11 57 90 / 口服制剂车间 及胶剂车间 86 东 44 53 11 42 90 / 南 35 55 11 44 130 / 西 44 53 11 42 150 / 北 35 55 11 44 50 / 驴皮前处理 车间 90 东 32 60 11 49 40 17 南 20 64 11 53 130 / 西 32 60 11 49 210 / 北 20 64 11 53 50 19 颗粒胶囊车间 90 东 45 57 11 46 230 / 南 50 50 11 39 20 13 西 45 57 11 46 20 20 北 50 50 11 39 130 / 药包材车间 90 东 38 58 11 47 140 / 南 25 62 11 51 90 12 西 38 58 11 47 122 / 北 25 62 11 51 130 / 食品车间 92 东 44 57 11 46 50 12 南 25 62 11 51 90 12 西 44 57 11 46 150 / 北 25 62 11 51 130 / 由表4-23预测结果可知，各噪声源在厂界贡献值12~20dB（A），即使考虑最大环境影响，即将各噪声源在厂界的贡献值叠加于一点，仍然远远小于厂界噪声的标准值昼间70dB（A）、60dB（A），因此环评认为本项目对声环境影响可接受。 4.8固体废物影响分析 本项目固体废物分为生产固废和生活垃圾，生产固废包括一般工业固废和危险废物，其中一般工业固废主要为废药渣、污泥和废包装材料，危险废物主要为废活性炭、化学制剂不合格产品等。 4.8.1固体废物产生情况 （1）生活垃圾：项目劳动定员约310人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，每年工作日300天，则项目生活垃圾年产生量约46.5t/a，交由环卫部门处理。 （2）废包装材料：根据建设单件提供的资料，废包装物产生量约为1.0t/a，主要为塑料瓶、塑料袋、纸盒、纸箱，收集后存放于暂存间（占地面积80m2），定期交由物资回收部门处置。 （3）污水站污泥：本项目自建污水处理站，干污泥产生量约为BOD去除量的80%，经压滤机脱水后的湿污泥含水率约为80%。本项目BOD去除量约为70.208t/a，则（湿）污泥产生量约为280.832t/a，进行资源化利用。 （4）中药渣：中药渣主要来源于中药材的炮制工序、提取工序。药材在炮制前须进行去头、去尾、切段、去鳞、去杂等工作，产生中药渣，提取过程中中药材的有用部分进入水或醇中，无用部分成为药渣。本项目中药材用量约为1075.046t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——2730中药饮片加工行业系数手册和2740中成药生产行业》，炮制工序固废产生系数0.02t/t中药饮片，提取工序固废产生系数1.22t/t中药饮片，考虑最大环境影响，以中药材使用量代替中药饮片生成量，则本项目中药渣产生量约为1333.057t/a。根据生态环境部2012年第18号公告《制药工业污染防治技术政策》第五条规定，“中药、提取类药物生产过程中产生的药渣鼓励作为有机肥料或燃料利用。”本项目中药渣免费赠予当地居民做农田肥料（见附件22），建设单位应做好中药渣出库台账记录，被免费赠予的当地居民应签字留底备查。 （5）中成药生产不合格药品：任何生产活动都有合格率，参考中国食品药品检定研究院发布的《国家药品抽检年报（2018）》，制剂产品的合格率为98%。本项目中成药制剂约为1280.649t/a，则不合格产品的产生量约为25.613t/a。根据中华人民共和国国务院令第23号《医疗用毒性药品管理办法》中毒性中药材品种，本项目不属于《医疗用毒性药品管理办法》中界定的毒性中药材，对照《国家危险废物名录（2021）》，本项目的中成药制剂不合格产品不属于危险废物，去除包装后和中药渣一起作为有机肥资源化利用，禁止混入生活垃圾或危险废物处理。 （6）化药制剂不合格药品：项目化学药品制剂在制粒、压片过程中会产生部分不合格药品，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——2720化学药品制剂制造行业系数手册》，化学药固体制剂（生产规模＜200t/a）的危废产生系数为1.58kg/t产品，化学药液体制剂（生产规模500~5000t/a）的危废产生系数为0.01kg/t产品。本项目化学固体制剂生产规模为30t/a、化学液体制剂生产规模为1100t/a，则化学制剂不合格药品产生量约为（30×1.58+1100×0.01）÷1000=58.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），化药制剂不合格药品属于危险废物HW02，委托资质单位处理。 （7）废活性炭：活性炭可吸附量按自重的15%计算，本项目质检楼有机废气经活性炭吸附处理，根据工程分析结果，非甲烷总烃总吸附量约为0.234t/a，则至少需活性炭1.56t/a，废活性炭产生量约为1.794t/a。一般市场上活性炭吸附装置内置活性炭约为0.8t/a，建议每半年更换一次活性炭，委托资质单位处理。外用制剂车间有机废气采用三级活性炭吸附处理，用于吸附炼胶有机废气和汽油废气，吸附量约为27.230t/a，则至少需要活性炭约为181.533t/a，废活性炭产生量约为208.763t/a。单个活性炭吸附箱的活性炭储量约为0.65t，则外用制剂车间活性炭更换周期为208.763÷0.65÷3=107天。建设单位应定期检查活性炭装置，至少107天更换一次活性炭，三级同时更换或者根据实际情况提高第一级、第二级的更换频率。 为保证活性炭吸附装置的有效性，建设单位并对活性炭吸附装置进行维护、监控，拍照记录，并建立活性炭装置档案。根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目所产生的废活性炭均属于危险废物（HW49其他废物），应委托资质单位处理。 （8）GMP车间废滤芯（含粉尘）：本项目除中药前处理提取车间外，其他6个车间均设有GMP D级洁净区，进出风口采用滤芯过滤除尘，平均每3个月更换一次滤芯，交危险废物资质单位处理。 （9）废矿物油 厂区设备定期维修保养，产生废矿物油，产生量约为0.1t/a，委托资质单位处理。 化验室废物 本项目设质检中心化验室，对原料及产品抽样实验，产生少量实验室废物，包括废有机溶剂、残留样品以及沾染上述物质的一次性实验用品、包装物等，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW49类别，产生量约为2.5t/a，委托资质单位处理。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物汇总见表4-24。 表4-24危险废物汇总表 序号 名称 危险废物 代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 有害 成分 产废 周期 危险特性 污染防治措施 1 化药制剂不合格药品HW02 272-005-02 58.4 生产过程 固态/液态 药品 3个月 T 委托资质单位处置 2 废活性炭HW49 900-039-49 1.794 质检楼废气处理 固态 有机物 1年 T 3 废活性炭HW49 900-039-49 183.327 外用制剂车间废气处理 固态 汽油/有机物 2天 T 4 GMP车间滤芯（含粉尘）HW49 900-041-49 48个/a 空气净化 固态 颗粒物 3个月 T/In 5 废矿物油HW08 900-249-08 0.1 维修、保养 液态 油类 一年 T/I 6 实验室废物 900-047-49 2.5 质检 液态/固态 有机物 每天 T/C/I/R 表4-25建设项目危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 化药制剂不合格药品 HW02 272-005-02 危废暂存间 40 塑料桶 50L/桶 半年 2 废活性炭 HW49 900-039-49 编织袋 100kg/袋 半年 3 GMP车间滤芯（含粉尘） HW49 900-041-49 编织袋 100kg/袋 半年 4 废矿物油 HW08 900-249-08 塑料桶 20L/个 半年 5 实验室废物 HW49 900-047-49 塑料桶 20L/个 4.8.2固体废物管理要求 （1）一般固废管理要求 一般固废暂存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行暂存、处置，厂内管理重点关注以下几点： ①分类存放，禁止与生活垃圾混入处理。 ②建立检查维护制度：定期检查维护废物收集桶，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要补漏措施。 ③建立档案制度：应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及检查维护资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ④环境保护图形标志维护：应按GB15562.2规定进行检查和维护。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）中相关要求，厂区管理重点关注以下几点： ①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ②产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 （2）危废管理要求 本项目应按照国家要求建设危废暂存间，危废暂存间应安排专人管理，并建立管理台账，张贴规范化标识，与资质单位签订危废处置协议，禁止乱丢乱弃，禁止混入生活垃圾处理。除此以外，危废的管理还应满足以下要求： 危险废物的收集环境保护要求： ①危险废物分类收集，禁止与生活垃圾或一般固废混合； ②禁止不相容的危险废物混合，禁止不同类别的危险废物混合； ③危险废物应收集至固定的暂存场所，暂存场所应符合GB18597-2001的要求，暂存场所内部及外部均要有明显标识。 危险废物的贮存环境保护要求： 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求，危险废物贮存须做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志。危险废物暂存间应做到防风、防雨、防晒、防渗漏。废物贮存设施周围应设施围墙或其它防护栅栏；废物贮存设施内应配备通讯设施、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ②废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ③应合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。 ④定期检查场地的防渗性能。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防止雨水径流进入堆场、避免渗滤液量增加，堆场周边应设置导流渠，并及时清理和检查渗滤液集排水设施及堵截泄漏的裙脚。检查场区内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。 ⑤强化配套设施的配备。危险废物按类别分类贮存，使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ⑦装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 ⑧完善维护制度，定期检查维护挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 ⑨建设单位在运行过程中须根据《危险废物转移联单管理办法》中相关要求规定严格落实转移联单制度。项目产生的固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地环境保护局申报，填报危险废物转移五联单，按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 ⑩台帐记录管理要求：如实填写、定期汇总、专人保管。在实际生产过程中，根据危险废物产生、贮存、利用处置等环节的动态流向，如实填写。对需要重点监管的危险废物，如剧毒危险废物，可建立内部转移联单制度，进行全过程追踪管理。定期（如按月、季或年）汇总危险废物台账记录表和转移联单，总结危险废物产生量、自行利用处置情况、委托外单位利用处置情况、临时贮存量等内容，形成内部报表。危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有条件的单位应采用信息软件辅助记录和管理危险废物台账。危险废物台账保存期限至少为5年。 此外，当暂存库因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。关闭后，应设置标志物，注明关闭，以及使用该库房时应注意的事项，并继续维护管理，直到稳定为止。监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 危险废物转移环境保护要求： a 危险废物在转移前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向当地环保局申请领取联单。转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 b 危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 c 危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 d 危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付建设单位，联单第一联由建设单位自留存档，联单第二联副联由建设单位在二日内报送当地环保局。 e 联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位应当按照要求延期保存联单。 f 废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 g 处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 h 危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 i 一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 危险废物的申报登记环境保护要求： 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及环保部门对危险废物规范化管理工作实施方案的要求，制定危险废物申报登记制度，主要为以下三个方面： ①落实危险废物的申报登记措施和责任，由专人负责通过“固体废物管理信息系统”做好本单位的危险废物的申报登记工作。 ②必须在每年规定的日期前通过“固废管理信息系统”如实申报上半年度危险废物处置情况，并按规定先通过网上申报，经环保部门审核同意后，逐级上报。 ③危险废物申报登记负责人必须提高认识，认真负责，申报登记数据必须以台账数据为基础如实申报，不得虚漏报、瞒报。 危险废物处理环境保护要求： 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，危险废物必须交由具有相应类别危险废物经营许可证的单位进行处理，禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、处置经营活动。 （3）危险废物环境影响分析 ①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 a、企业在厂内设有独立的危废暂存间，与其他区域分隔开来，地面进行防腐防渗处理，禁止将危险废物和其他废物在同一容器内混装；整个暂存过程按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求执行。 b、项目采用独立的危废暂存间，地面进行防腐防渗处理，危险废物采用单独容器收集密闭存放，不会对区域环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成明显不利影响。 ②运输过程的环境影响分析 企业应遵照国家管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保危废收集过程的安全、可靠，应派专人负责，采用单独容器收集，避免危险废物在厂区内散落、泄漏；厂外运输、处置均由有资质单位负责，从事危险废物运输、处置经营活动的单位应具有危险废物经营许可证，在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。在此基础上，不会对周围环境及环境敏感点产生不利影响。 ③委托处置的环境影响分析 危险废物需委托有资质单位处置，并应执行申报和转移联单制度。 综上所述，项目固废均得到合理处置，固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的相关规定，不会对周围环境产生影响。 4.9地下水、土壤环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），土壤和地下水应“分析地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施，并根据分析结果提出跟踪监测要求（监测点位、监测因子、监测频次）。” （1）土壤、地下水污染源、污染物类型 本项目土壤、地下水污染源为危废暂存间、污水处理站、罐区，污染物类型主要为生活污水中的COD、氨氮、油类、乙醇。 （2）污染途径 地下水和土壤污染途径主要为垂直入渗。 （3）防控措施 ①源头控制措施 项目在运营期间地下水污染途径污水处理站废水下渗、储罐泄漏、危废暂存间液体危废渗漏，需对其贮存区域进行防渗处理，防止下渗污染地下水。同时，建立地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施。 ②分区防渗措施 根据国家生态环境部于2020年2月发布的《关于印发《地下水污染源防渗技术指面（试行）》各防渗区须满足其中要求，分区防渗图见附图11。 ③应急响应措施 编制突发环境事件应急预案并备案，一旦发现地下水和土壤污染事故，应立即启动应急预案。 （4）跟踪监测 对照GB/T4754-2017《国民经济行业分类》，本项目属于C2720化学药品制剂制造和C2740中成药生产，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关规定，本项目产品属于“二十四、医药制造业——47化学药品制剂制造272和48中成药制造274”。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“90、化学药品制造”的报告表类别和“92、中成药制造”的报告表类别，按其规定对地下水环境影响评价未划分类别，可不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，属“其他行业--全部”为IV类，可不开展土壤环境影响评价。本项目可不开展土壤和地下水跟踪监测。 综上所述，采取上述措施后，本项目不存在土壤、地下水污染途径，对地下水、土壤环境影响较小。 4.10生态环境影响分析 本项目在葛店开发区大健康产业进行新建，无生态环境保护目标，对周边生态环境影响较小。 4.11环境风险分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，环境风险应“明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。” （1）本项目环境危险物质 根据生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的主要原辅材料、产品，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B危险物质及临界量，本项涉及的危险性物质主要为乙醇、汽油，存在于生产车间、储罐、管道三个区域。少量化学试剂存放于试剂库。 本项目设有3m3、6m3等工艺罐，并设有11个地埋式储罐，其中乙醇储罐共8个，有效容积10m3的3个，有效容积5m3的回收罐4个，有效容积6m3回收罐的1个；汽油储罐共3个，有效容积10m3的储罐2个、有效容积3m3的储罐1个。项目为批量间歇式生产，储罐和回收罐不同时装满。乙醇厂区最大存在量约为30m3（24t），汽油厂区最大存在量约为23m3（18.17t）。 表4-26环境风险物质最大存在量及临界量 序号 环境风险物质 名称 最大存在量 q（t） 临界量（t） qn/Qn 备注 1 乙醇 24 *500 0.048 储罐 2 汽油 18.17 2500 0.007 储罐 3 苯 0.440×10-3 10 0.000044 4 甲苯 0.436×10-3 10 0.0000436 5 二甲苯 0.430×10-3 10 0.000043 6 联苯 0.496×10-3 2.5 0.0001984 7 氨水 2.275×10-3 10 0.0002275 8 乙二胺 0.450×10-3 10 0.000045 9 二氯甲烷 3.313×10-3 10 0.0003313 10 甲醇 15.029×10-3 10 0.0015029 折算为无水 11 无水甲醇 7.770×10-3 10 0.000777 12 乙醇 14.991×10-3 *500 0.000029982 折算为无水 13 无水乙醇 8.160×10-3 *500 0.00001632 14 异丙醇 0.786×10-3 10 0.0000786 15 乙腈 7.860×10-3 10 0.000786 16 乙醚 14.280×10-3 10 0.001428 17 丙酮 1.975×10-3 10 0.0001975 18 甲醛 0.408×10-3 0.5 0.000816 19 乙醛 0.392×10-3 10 0.0000392 20 乙酸乙酯 0.018×10-3 10 0.0000018 21 三氯甲烷 29.600×10-3 10 0.00296 22 硫酸 9.155×10-3 10 0.0009155 23 2-丁酮 0.403×10-3 10 0.0000403 24 盐酸 0.012×10-3 7.5 0.0000016 25 硝酸 0.099×10-3 7.5 0.0000132 合计 0.065536702 *注：根据HJ169-2018附录B表B.1末端注参考引用HJ941-2018数据。 由表4-26可知，本项目环境风险物质均为超过其最大临界量，按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》表1规定不设置环境风险专项评价。 （2）风险源分布 本项目汽油分布于储罐区、外用制剂车间，乙醇分布于储罐区、中药前处理提取车间、口服制剂及胶剂车间。除此之外，试剂库和化验室还存有相关实验用试剂，具体见前文表2-8。 （3）环境风险可能影响途径 本项目汽油和乙醇主要影响途径为暂存和使用过程中的泄漏、下渗、火灾，可能影响大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境。 （4）环境风险防范措施 ①储罐的贮存防范措施：严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 ②试剂库设置围堰（高度须符合相关规范要求），使其符合储存危险化学品的相关条件(如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等)，实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。 ③消防及火灾报警系统及消防废水处置措施：根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求。 在风险事故救援过程中，将会产生大量的消防废水，因消防废水中含有大量的化学物质，完善事故废水收集系统，保证各单元发生事故时，泄漏物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到事故池，进行必要的处理。 根据石油化工行业的设计规范，本次新建的所有生产装置均配套设置有集水沟或集水井，与污水管线或隔油池相连。一旦发生事故，消防水经水沟收集可以进入污水系统；对于溢流至雨水管网的事故污水可以在雨排口设置切换阀门，将污水切换至污水系统。 ④三级防控 按国家环境保护总局环发[2005]152号文件的三级防控要求进行建设，即：一级防控措施将污染物控制在罐区；二级防控措施将污染物控制在终端污水处理站；三级防控措施是在雨排口处加挡板、阀门，确保事故状态下不发生污染事件。一级防控措施是指设置在装置区的围堰、初期雨水收集池和储罐区的防火堤。使得泄漏物料切换到处理系统，防止初期雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。二级防控措施是装置界区内设置事故应急池。三级防控措施是依托厂区污水处理站终端建设的事故应急池，为事故状态下的储存和调节手段，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏污染和消防废水造成的环境污染。 ⑤编制环境风险应急预案并备案，后期定期演练，适时修订。 ⑥配套建设应急事故池，其有效容积具体计算如下： 根据生态环境部2021年5月24日《关于事故应急池建设方式及容积计算问题的回复》，“目前，涉及到事故应急池的规范性文件主要有《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018）等。实践中，有的企业在事故发生后，利用围堰、防火堤、排水设施等暂存事故废水，有效控制了事故废水不进入外环境。企业可参考上述文件中相关要求和计算公式，结合自身特点，设计、建设、管理事故应急池。当项目环境影响评价报告对事故应急池有要求时，应按相关要求建设事故应急池。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《化工建设项目环境保护设计标准》（GB/T50483-2019）有关规定，事故应急池宜采取地下式，使事故废水重力流排入。关于事故应急池是否可以兼用，目前尚无明确规定，企业可参考《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018），结合自身实际，规范使用和管理。” 根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018）5.5.3，事故排水储存设施的总有效容积按下式计算： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V总——事故排水储存设施的总有效容积（即事故排水总量，m3）； （V1+V2-V3）max——对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算（V1+V2-V3），取其中最大值； V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应（塔）器或中间储罐计。 V2——火灾延续时间内，事故发生区域范围内的消防水量，m3； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 其中： V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的罐区或装置区同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 存留最大物料量V1：本项目储罐区设有乙醇、汽油两种储罐，其中单个储罐最大容积分别为6m3、10m3，则储罐区物料量最大值V1为10+6=16m3。 消防水量V2：根据GB50160-2018中8.4.1，厂区消防用水量应按同一时间内的火灾处数和相应的一次灭火用水量确定，由其中表8.4.2可知，厂区占地面积≤1km2，厂区同一时间内的火灾处数按1处计；根据GB50160-2018中8.4.3规定，工艺装置火灾延续供水不应小于3h，辅助生产设施的消防用水量按50L/s（180m3/h）计算，火灾延续供水时间不宜小于2h。本项目主要火灾风险为储罐（辅助生产设施），按火灾延续供水时间2h计算，则V2=180×2=360m3。 转移至其它设施量V3：发生事故时物料可以进入其他储罐、中间罐、回收罐，V3为16m3。 生产废水进入量V4：发生事故时污水处理站正常运行，生产区全部停产抢险，暂无生产废水产生，故V4为0m3。 事故时可能收集的降雨量V5：根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018）3.7，事故排水汇水区指相对独立的事故排水收集区域。根据建设单位提供的雨水管网图（附图14），厂区共布设4个雨水收集区域，分别对应4个雨水排放口，其中项目主要风险源储罐所在雨水收集区域汇水面积约为1.43ha，雨水出口为厂址西北角（YS001）。鄂州市年平均降雨量约为1248.3mm，年平均降水天数约150天，则事故时可能收集的雨水量约为119m3，因此V5=119m3。 综上所述，本项目建成后厂区需要事故水池有效容积不低于V总=16+360-16+0+119=479m3。本项目采用应急事故池和初期雨水合建，最终确定容积549m3，具体见下文“⑧”。 ⑦初期雨水 根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018）3.5，初期污染雨水指“指刚下的雨水。一次降雨过程中前10min～20min降水量”。初期雨水池的容积目前尚无统一的计算方法，本项目采用鄂州市暴雨强度计算。 式中：q——初期雨水量，升/秒·公顷； P——降雨的重现期，按2年计； T——降雨历时，按120分钟计。 经计算，q=81.6L/s·ha，项目主要风险源罐区所在雨水收集区域约1.43ha，则项目10分钟初期雨水收集量约为70m3。 ⑧事故废水、初期雨水收集、截流设施设置 根据生态环境部2021年5月4日《关于事故应急池建设方式及容积计算问题的回复》，“关于事故应急池是否可以兼用，目前尚无明确规定，企业可参考Q/SH0729-2018，结合自身实际，规范使用和管理”。根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018）5.4.1，“事故排水系统宜与雨水系统合建。有条件或项目环境影响评价报告要求时，可设置独立的事故排水系统。”本项目根据专家意见将初期雨水纳入项目水平衡（见前文2.9水平衡分析），厂区污水处理站设计规模已包含部分初期雨水。同时，考虑到初期雨水主要针对石化、化工企业，而本项目与该行业工艺及污染情况相差较大，雨水受污染可能性相对较小，初期雨水及事故同时发生概率较小，合并建设还可减少极端情况下单一水池容积不足的风险，因此环评最终确定将应急事故废水池和初期雨水合并建设，容积取二者合值，即479+70=549m3。 全厂采用雨污分流，在罐区所在雨水收集区域排口附近设置切换设施。下雨初期，雨水切换设施指向应急事故水池，进而将初期雨水导入厂区自建污水处理站处理；15min后，雨水切换设施指向雨水排放口，使后期洁净雨水排入市政雨水管网。事故状态下，事故废水进入雨水管道，按上述操作通过导向阀门进入污水处理站。除此之外，应急事故池应设有排水泵，并及时将事故废水和初期雨水导入厂区自建污水处理站。 4.13环境管理与监测计划 为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好新建项目投产后的生产管理和环境管理，及时发现和了解项目所存在的环境问题，使之更好地保护环境，发挥项目的社会经济效益。同时根据监测结果，为进一步治理污染提供依据。 4.13.1环境管理机构 为了对项目环保措施的实施进行有效的监督管理，设置环境管理机构。根据有关规定要求和负责实施环境管理工作的需要，建议建设单位应配置1~2名环境管理人员，设置专职环保部门。其主要职责如下： ①贯彻执行国家和省内各项环境保护方针、政策和法规。 ②负责监督环境实施计划的编写，负责监督环境影响评价文件及批复中所提出的各项环保措施的落实情况。 ③负责日常运营中环保设施的管理维护，并做好环保设施档案管理。 ④组织制订污染事故处置计划，并对事故进行调查处理。 4.13.2环境管理内容 为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理主要包括下列内容： （1）组织污染源调查，查清本企业的污染源、污染物排放量、污染危害程度、污染治理方法等。同时建立污染源档案，开展环境统计，为制定环境污染的控制对策，环境规划和计划提供依据。 （2）编制企业的环境保护规划和计划，并作为企业生产目标的一个内容，渗透到生产发展规划和计划的各个环节中去。 （3）认真执行环保三同时制度，环保设施与主体工程同时施工、同时设计、同时投产。 （4）建立和健全环境保护的各项责任制度，建立各级环境保护机构和监测机构，使企业每个职工、每个部门都有保护环境的权利和义务。这些制度包括干部、技术人员的环境保护责任制，岗位工人的环境保护责任制，污染物管理制度，“三废”处理处置管理制度，环境定期、定点监测制度等。 4.13.3环境监测计划 制定环境监测计划是为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，也为项目后评估提供依据。根据《关于做好环评与排污许可制度衔接工作的通知》中自行监测管理要求，排污单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范制药工业——中成药生产》（HJ1064-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范制药工业——化学药品制剂制造》（HJ1063-2019）建立环境监测管理计划，检测应委托具有检测资质的单位进行。 同时，根据湖北省生态环境厅《关于印发<湖北省污染源自动监控管理办法><湖北省污染源自动监控管理技术指南>的通知》（鄂环发[2021]43号），水环境重点排污单位应监控化学需要量、氨氮两项污染物以及废水流量、pH两项参数。根据鄂州市生态环境局《关于发布鄂州市2020年重点排污单位名录的通知》，湖北康源药业有限公司属于水环境重点排污单位，应按规定建设废水在线监控设施。 建设单位全厂自行监测计划总体要求见表4-27。 表4-27 环境监测计划 类型 阶段 监测点位 监测指标 排放口类型 监测 频次 执行 标准 依据 废气 运行期 DA001 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 一般排放口 1次/半年 GB37823-2019 HJ1063-2019 HJ1064-2019 DA002 颗粒物 GB37823-2019 DA003 NMHC GB37823-2019 DA004 NMHC GB37823-2019 DA005 颗粒物、NMHC GB37823-2019 DA006 恶臭浓度 GB14554-93 DA007 NMHC GB37823-2019 DA008 NH3、H2S GB14554-93 DA009 NMHC GB37823-2019 厂界 NMHC、臭气浓度、硫化氢、氨、颗粒物 / 1次/半年 GB16297-1996 GB14554-93 GB37822-2019 HJ1063-2019 HJ1064-2019 废水 运行期 废水总排放口 总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量 主要排放口 1次/季度 《污水综合排放标准》三级标准 HJ1063-2019 HJ1064-2019 总氰化物、急性毒性（HgCl2毒性当量）、总有机碳 1次/半年 色度、动植物油 1次/年 pH、流量、COD、氨氮 自动监控 鄂州环发[2020]6号、鄂环发[2021]43号 噪声 运行期 厂界 等效A声级 昼、夜 每季度1次 GB12348-2008 HJ819-2017中5.4小节 4.13.4排污口规范化要求 根据国家环保总局环发[1999]24号文件及湖北省环保局鄂环监[1999]17号文件的要求，为进一步强化对污染源的现场监督管理和更好地落实国务院提出的实施污染物排放总量控制和“一控双达标”的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染治设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一。 ①排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。 ②采样孔、点数目和位置按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置，采样位置应优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。 ③按照《排污单位编码规则》(HJ608-2017) 的要求，对生产设施及废水、废气污染防治设施进行统一编码管理。 ④对厂区污水处理设施排放口、废气排放口、主要噪声源、固废堆场进行编号，设立标志牌，标志牌按照《环境保护图形 标志》（GB15562.1-2-1995）的规定统一定点监制。 ⑤建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式、排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量纪录；排放去向、维护和更新记录等。 ⑥规范化整治排污口有关设施属于环境保护设施，项目应将其纳入本单位设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的兼专职人员对排污口进行管理。 根据现场踏勘结果，目前厂区按国家要求建设了废水排放口、废气排放口、危废暂存间的环保标识，一般固废暂存间、噪声排放源暂未设置规范化环保标识，纳入本次环保验收。 表4-28环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废水排放口 表示废水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 5 / 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 4.14清洁生产 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。根据本项目的特点，从以下几点对其清洁性进行分析。 （1）原辅材料和能源清洁性、产品清洁性 本项目所用的主要原辅材料均属于常规材料，均为无毒、低毒材料；项目使用的能源主要电能。项目原辅材料符合清洁性要求。 本项目产生的产品为中成药制剂、化学药制剂，在储运、使用过程中几乎不会对环境产生不良影响。产品报废后按危废处理，对环境的影响很小，在产品的生命周期全过程中对环境不造成任何损害。 生产车间产生的一般固废，如中药渣、废包装材料，本着“变废为宝”的原则，废包装材料经妥善收集后可外售综合利用，中药渣交当地农民肥田。 （2）工艺及设备的清洁性 为了使本项目产品质量达到国际先进水平，考虑以引进国外先进、可靠的工艺设备为主，以确保先进水平。同时考虑控制投资规模，取得好的经济效益，对于在技术性能、稳定可靠性等方面能满足本项目生产需要的部分工艺设备采用国产。 本项目生产工艺主要由计量配料、炮制、提取、制剂等工段组成，其工艺及设备先进性主要体现在： ①按照国家要求对生产车间进行密闭抽风，并对排放的废气进行处理，加强废气收集处理效率，减少非甲烷总烃的排放，减少了无组织有机废气的散发量。 ②优化橡胶膏剂生产工艺，大幅减少汽油用量，减少汽油排放。 （3）污染物产生和控制水平 本项目运营期产生的主要污染物包括废气（非甲烷总烃、颗粒物）、废水（生活污水）、固废（废包装物、废活性炭、中药渣、污泥、不合格产品等）、噪声等。本项目废气采取处理措施后其污染物排放浓度满足相关排放标准；生活污水经自建污水处理站处理后满足相关排放标准；固体废物得到综合利用及合理的处置；本项目选用低噪声设备，同时采取了基础减振、厂房隔声的措施，降低噪声对周边环境的影响。 （4）管理 项目运营期内强化企业管理，建立较为完善的企业内部质量管理体系和一系列严密科学可行的管理程序和各项规章制度，做到专人负责，层层落实，通过培训使每个员工都树立起清洁生产的意识。通过加强对设备的维护管理，提高原材料的利用率及能源利用率；严格执行环保“三同时”制度；严格执行环境监测计划，确保各项污染物能够达标排放。 综上所述，本项目通过在管理、设备选择、废物回收利用、污染治理、内部管理等几方面采取合理可行的清洁生产措施，有效控制污染，可大大降低能耗、物耗，减少污染物排放，降低产品的生产成本，达到了清洁生产的要求。 4.15环境责任主体划分 根据建设单位与葛店开发区签订的协议，“甲方（开发区管委会）负责该宗土地内未搬迁不可移动设备设施、构筑物、建筑物的拆迁动迁，土壤检测和修复”。具体的拆迁计划、使用情况由开发区制定，湖北康源药业不再是该地块的环境责任主体，环境责任主体应为开发区管委会或其使用权人。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉房燃烧废气排放口DA001 | 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 以天然气为原料，采用国内领先的低氮燃烧技术，燃烧废气通过1根27米高排气筒排放。 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值（颗粒物20mg/m3、SO2 50mg/m3、NOx150mg/m3） |
|  | 中药前处理提取车间破碎间废气排放口DA002 | 颗粒物 | 在干法炮制间（破碎、分割间）密闭抽风，经布袋除尘后通过1根25米高排气筒排放。 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）（颗粒物20mg/m3） |
|  | 中药前处理提取车间溶剂回收废气排放口DA003 | NMHC | 在醇提工序、浓缩工序、醇沉工序、有机溶剂回收工序的置换废气、挥发排气、反应尾气等点位设置收集装置，末端新增1套冷凝回收+二级水喷淋处理装置，尾气通过1根25米高排气筒排放。 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）（NMHC60mg/m3） |
|  | 外用制剂车间炼胶及汽油回收废气排放口DA004 | 颗粒物、NMHC、臭气浓度 | 对混炼、精炼、分盘、涂布工序的汽油废气与炼胶工序产生的有机废气一起经碱液喷淋+三级活性炭吸附处理后通过1根15米高排气筒排放。 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）（颗粒物20mg/m3、NMHC60mg/m3）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（臭气浓度2000） |
|  | 口服制剂及胶剂车间废气排放口DA005 | 颗粒物、NMHC | 口服制剂和胶剂车间按照GMP要求建设洁净车间，车间内各工段采取密闭抽风，通过1套空气净化系统出风。在口服制剂和胶剂车间空气净化系统末端设置布袋除尘器+二级水喷淋装置，尾气通过1根20米高排气筒排放 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）（颗粒物20mg/m3、NMHC60mg/m3） |
|  | 驴皮前处理车间废气排放DA006 | 臭气浓度 | 对驴皮前处理车间进行密闭抽风，废气经二级水喷淋处理后通过1根15米高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 颗粒胶囊车间废气排放口DA007 | NMHC | 在固体制剂车间空气净化装置末端增设二级水喷淋吸收装置，尾气经25米高排气筒排放 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）（60mg/m3） |
|  | 污水处理站废气排放DA008 | NH3、H2S、臭气浓度 | 对调节池、水解酸化池、接触氧化池、污泥池、污泥暂存间进行密闭抽风，尾气经二级碱液喷淋吸收处理后通过1根15米高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（NH34.9kg/h、H2S0.33kg/h、臭气浓度2000） |
|  | 质检楼废气DA009 | NMHC | 通风橱废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过1根25米高排气筒排放 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）（60mg/m3） |
|  | 车间外 | NMHC | 绿化、提高有机废气收集率 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录C限值（一次值6mg/m3、任意值20mg/m3） |
|  | 厂界 | NMHC | 绿化，提高废气收集率 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（颗粒物1.0mg/m3、NMHC4.0mg/m3） |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 恶臭 | 药渣库及周边定期喷洒植物除臭剂，减少恶臭污染物排放。外包装尽量密闭，保证绿化率，优先除臭植被。 | 满足《恶臭污染物排放标准》二级标准（臭气浓度2000） |
| 地表水环境 | 生活污水 生产废水 | pH COD BOD5 氨氮 SS TP TN | 自建污水处理站，设计处理规模500m3/d，设计处理工艺格栅+气浮+水解酸化+生物接触氧化 | 满足《污水综合排放标准》三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | / | 选用低噪声设备，合理布局，采取减震措施 | 南、西厂界满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准，东、北厂界噪声满足GB12348-2008 2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：收集后交由环卫部门统一处理； 一般工业固体废物：废包装物，收集后外售资源回收公司。中药渣及中成药不合格产品收集后作为有机肥资源化利用。污泥资源化利用。 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）要求 |
|  | 危险废物：废活性炭、化药制剂不合格产品、GMP车间废滤芯（含粉尘）、废矿物油、实验室废物，委托资质单位处置 | 满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关规定 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 各仓库做好防风、防雨、防晒、防渗，禁止露天堆放。厂区采取分区防渗措施，做好重点防渗区域防渗措施，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 风险管理设施，严防各种事故风险、发生事故及时处置，突发环境事件应急预案定期修订，设置事故水池与初期雨水池，具体见前文4.11章节。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）设立环境管理科和环境保护专职人员，建立完善的环保管理制度，并能严格执行，履行环保管理职责。 （2）做好污水、废气处理和固废处置的有关记录和管理工作，原始记录及统计数据完整有效，排污口规范化设置。环保设施实施分表计电。 （3）核查环境影响评价中要求建设的环保设施的运行、监测计划落实情况。 （4）建立环境管理台帐并存档。 （5）按照《排污许可管理条例》第十五条规定，重新申请取得排污许可证。 |

# 六、结论

项目选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求，符合国家相关产业政策和城市总体规划。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在严格采取本评价提出补充措施、实施环境管理与监测计划以及主要污染物总量控制方案以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | *现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCS | 131.395 | / | 0 | 13.920 | 131.395 | 13.920 | -117.475 |
|  | 二氧化硫 | 0.968 | 0.415 | 0 | 0.001 | 0.968 | 0.001 | -0.967 |
|  | 氮氧化物 | 1.553 | 1.66 | 0 | 0.019 | 1.553 | 0.019 | -1.534 |
|  | 颗粒物 | 0.358 | / | 0 | 0.197 | 0.358 | 0.197 | -0.161 |
| 废水 | COD | 4.471 | 8.75 | 0 | 5.797 | 4.471 | 5.797 | +1.326 |
|  | 氨氮 | 0.447 | 0.875 | 0 | 0.580 | 0.447 | 0.580 | +0.133 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 | / | / | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | +1.0 |
|  | 中药渣 | / | / | 0 | 1333.057 | 0 | 1333.057 | +1333.057 |
|  | 中成药生产不合格药品 | / | / | 0 | 25.613 | 0 | 25.613 | +25.613 |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | 0 | 280.832 | 0 | 280.832 | +280.832 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | 0 | 241.876 | 0 | 241.876 | +241.876 |
|  | 化药制剂不合格药品 | / | / | 0 | 58.4 | 0 | 58.4 | +58.4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；*数据来源于《药用衬布及综合制剂升级改造项目竣工环保验收监测报告》（鄂C&M验字[2017]0832号，2018年3月），其中废气为有组织监测，废水按实际水量89424m3/a计算。

# Text boxes

新鲜水

生活用水

纯水制备

单位m3/a

22320

30000

113373

21000

浓水9000

19865

损耗2455

纯化水

损耗75

7425

自建污水处理站

葛店开发区污水处理厂

损耗799

32484

锅炉用水

6

6

21000

纯化水

化验质检用水

9000

115934

8100

地面清洁用水

12028

13364

损耗1336

损耗900

设备及容器清洗用水

7500

清洗废水

7425

损耗2314

生产工艺用水

43670

工艺废水

43670

13500

长江

115934

115934

环保设施用水

损耗60

600

540

循环冷却用水

30000

4800

4800

336

绿化用水

799

初期雨水

10500

原辅料

配制

灌装

包装

入库

颗粒物、有机废气

噪声

废包装材料

异味

废包装材料

异味、乙醇

异味

异味

异味

异味、废水

药渣、废水

废水

异味

异味、药渣

废包装材料

废水

乙醇

药渣

废水

废包装材料

药渣

废水

异味

噪声

废包装材料

药渣

废水

废水

异味

NMHC

药材前处理

提取

收膏/浸渍液

胶浆制备

涂布

分切、切片

有机废气、噪声、废渣

颗粒物、噪声、废水、废渣

有机废气、噪声

计量、配料

有机废气

素炼

橡胶前处理

乙醇

包装入库

汽油、松香、水杨酸甲酯、樟脑等

废水

有机废气、噪声

药材前处理

提取

收膏/浸渍液

混炼

粗炼

精炼、分盘

乙醇、噪声、废渣

颗粒物、噪声、废水、废渣

有机废气、噪声

计量、配料

有机废气、噪声

素炼

橡胶前处理

乙醇

涂布

溶胀

废水

分切、切片

包装入库

水杨酸甲酯、樟脑

羊毛脂、凡士林等

有机废气、噪声

有机废气、噪声

异味、噪声

原辅料

配料

制粒

干燥

整粒

噪声

水蒸气、NMHC、噪声

粘合剂

包装

总混

噪声

噪声

含药颗粒、辅料颗粒

什锦水果香精、二氧化硅

废水

废水

噪声

药渣

异味、废水、药渣

阿胶

粉碎

膨化

分装入库

颗粒物、噪声

颗粒物、噪声、异味

弹力布

除尘

灭菌

包装入库

颗粒物、噪声

噪声

汽油

有组织进入大气

2.006

40.123

单位t/a

27.159

活性炭吸附

10.958

无组织进入大气

乙醇

一级回收乙醇

进入废水

大气

0.573

76.269

1073.141

单位t/a

中药前处理提取车间橡胶膏剂

990.510

二级回收乙醇

进入产品

外用制剂车间化学制剂

80

35.8

口服制剂及胶剂车间

进入产品

1188.941

1073.141

80

35.8

5.789

立德粉

麝香镇痛膏

固废

立德粉

伤湿止痛膏

固废

麝香壮骨膏

固废

立德粉

精制狗皮膏

固废

伤痛宁膏

固废

0.767

0.0154

0.752

0.3064

15.017

13.733

0.2754

13.458

0.2314

11.323

5.604

0.1124

5.492

单位t/a

氧化锌

8.752

立德粉

2.802

11.5542

氧化锌

8.456

立德粉

6.866

15.3222

调节池

接触氧化池

水解酸化池

生产废水、生活污水

格栅

气浮池

二沉池

总排口

污泥池

污泥

污泥

污泥

板框压滤机

污泥堆场